## Slide 1: IT-Infrastrukturen – Rechnerstrukturen Thema 1: Zahlendarstellung und Rechnerarithmetik
Dieser Foliensatz basiert auf den Folien zu „Rechnerorganisation“ von Prof. Dr. Ben Juurlink (TU Berlin) und Prof. Dr. Paula Herber, WWU Münster
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Professur für Wirtschaftsinformatik (Security & Embedded Systems Engineering)
u

## Slide 2: Lernziele
Nach dieser Vorlesung sollten Sie in der Lage sein:
  Binär-/Oktal-/Hexadezimalzahlen zu Dezimalzahlen zu konvertieren und umgekehrt
  2-Komplement-Zahlen zu berechnen und zu negieren
  m-Bit 2-Komplement-Zahlen zu n-Bit zu konvertieren
  Arithmetische Operationen mit Binärzahlen durchzuführen
  einen Überlauf (overflow) zu erklären und zu erläutern, wann er auftritt und wie er behandelt wird
  eine rationale Zahl in eine Gleitkommazahl (IEEE 754 Floating Point Standard) zu konvertieren und umgekehrt
  Arithmetische Operationen mit Gleitkommazahlen durchzuführen

## Slide 3: Übersicht über die heutige Vorlesung
Zahlensysteme und ihre Konvertierung
Vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Zahlen
Arithmetische Operationen
  Addition und Subtraktion
  Multiplikation
  Division
Gleitkommazahlen (Floating Point)
„Pentium Bug“

## Slide 4: Übersicht über die heutige Vorlesung
Zahlensysteme und ihre Konvertierung
Vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Zahlen
Arithmetische Operationen
  Addition und Subtraktion
  Multiplikation
  Division
Gleitkommazahlen (Floating Point)
„Pentium Bug“

## Slide 5: Zahlenbasen
Natürliche Zahlen können in jeder Basis repräsentiert werden:
B: Basis, z.B. 10 (dezimal), 2 (binär), 8 (oktal), 16 (hexadezimal)
Bi: Gewicht der i-ten Ziffer
ai: i-te Ziffer aus der Menge {0, 1, …, B-1}
    Beispiel (dezimal): 2435 = 2·103 + 4·102 + 3·101 + 5·100
a2
a0
a3
a2
a1
a0
a3
a1
B3=1000
B2=100
B1=10
B0=1

## Slide 6: Zahlenbasen
Natürliche Zahlen können in jeder Basis repräsentiert werden:
B: Basis, z.B. 10 (dezimal), 2 (binär), 8 (oktal), 16 (hexadezimal)
Bi: Gewicht der i-ten Ziffer
ai: i-te Ziffer aus der Menge {0, 1, …, B-1}
Beispiel (binär): 10112
a2
a0
a3
a2
a1
a0
a3
a1
B3=8
B2=4
B1=2
B0=1
= 1·23+0·22+1·21+1·20
= (8 + 0 + 2 + 1) 10
= 1110

## Slide 7: Binärzahlen
Menschen benutzen Dezimalzahlen
    2435 = 2·103 + 4·102 + 3·101 + 5·100
Rechner benutzen Binärzahlen
    10112 = 1·23 + 0·22 + 1·21 + 1·20
Hintergrund: Zwei Möglichkeiten einfach darstellbar
  ein / aus
  hohes / niedriges Potenzial
Interpretation von Binärzahlen:
bn-1bn-2. . .b1b0 = bn-1·2n-1 + bn-2·2n-2 + . . . + b1·21 + b0·20

## Slide 8: Konvertierung
Zerlegung nach Horner-Schema:
Dezimal nach dual / binär:
  167D  167 / 2 = 83 Rest 1
  83 / 2 = 41 Rest 1
  41 / 2 = 20 Rest 1
  20 / 2 = 10 Rest 0
  10 / 2 = 5 Rest 0
  5 / 2 = 2 Rest 1
  2 / 2 = 1 Rest 0
  1 / 2 = 0 Rest 1
167D = 10100111B
Niederwertigstes Bit
(least significant bit (LSB))
Höchstwertigstes Bit
(most significant bit (MSB))
Rechnen Sie 202D in eine Binärzahl um!
Wie viele Dezimalzahlen lassen sich mit einer 3-stelligen Binärzahl darstellen?

## Slide 9: Konvertierung: Beispiel
  202D  202 / 2 = 101 Rest 0
  101 / 2 = 50 Rest 1
  50 / 2 = 25 Rest 0
  25 / 2 = 12 Rest 1
  12 / 2 = 6 Rest 0
  6 / 2 = 3 Rest 0
  3 / 2 = 1 Rest 1
  1 / 2 = 0 Rest 1
202D = 11001010B

## Slide 10: Bits und Bytes
Alle Informationen werden im Rechner als Binärzahlen gespeichert
kleinste Einheit: 1 Bit = eine Ziffer einer Dualzahl
Beispiel:
1Byte = 8bit = 1100 1010
Mit einer n-Bit Zahl lassen sich die Werte von 0… 2n – 1 darstellen Beispiel für n= 3:
  1112 = 1*22 + 1*21 + 1*20 = 1*4 + 1*2 + 1*1 = 7 = 8 – 1 = 23 – 1
höchstwertigstes (most significant) Bit
niederwertigstes (least significant) Bit

## Slide 11: Weitere Zahlensysteme
Problem: Binärzahlen werden schnell sehr lang
Lösung: Verwendung von weiteren Zahlensystemen mit höheren Basen, in die leicht konvertiert werden kann:
  Oktale Zahlen (Basis 8)
  Hexadezimale Zahlen (Basis 16)

## Slide 12: Konvertierung nach Oktal
Oktalzahlen werden zur Basis 8 (= 23) gebildet
Dezimal nach oktal (Horner-Schema): 167D  167 / 8 = 20 Rest 7
  20 / 8 = 2 Rest 4
  2 / 8 = 0 Rest 2
  167D = 247O
  Binär nach oktal: es werden 3 Binärziffern benötigt, um die Zahlen 0 … 7 darzustellen
  O0*80 = b2*22 + b1*21 + b0*20
  jeweils 3 Binärziffern können als eine Oktalziffer zusammengefasst werden
  1110000010112=111 000 001 0112 = 70138
3
1
0
7

## Slide 13: Hexadezimalzahlen
Hexadezimalzahlen werden zur Basis 16 (= 24) gebildet
Ziffernmenge: { 0, 1, 2, … , 8, 9, A, B, C, D, E, F}
Dezimal nach hexadezimal: 167D  167 / 16 = 10 Rest 7
  10 / 16 = 0 Rest A (entspricht 10)
  167D = A7H
  In C/Java: vorgestelltes „0x“ kennzeichnet Hexadezimalzahlen (0xa7)
  Binär nach hexadezimal: es werden 4 Binärziffern benötigt, um die Zahlen 0 … 15 darzustellen: h0*160 = b3*23 +b2*22 + b1*21 + b0*20
  jeweils 4 Binärziffern können als eine Hexadezimalziffer zusammengefasst werden
Binär nach hexadezimal:
    0001 0011 0101 0111 1001 1011 1101 11112 = 13579BDF16
1
5
D
9
3
7
B
F
Notes: ----- Meeting Notes (02/11/16 15:47) -----
2 nov 2016

## Slide 14: Übersicht über die heutige Vorlesung
Zahlensysteme und ihre Konvertierung
Vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Zahlen
Arithmetische Operationen
  Addition und Subtraktion
  Multiplikation
  Division
Gleitkommazahlen (Floating Point)
„Pentium Bug“

## Slide 15: Negative Zahlen
Möglichkeiten negative Zahlen binär zu repräsentieren:
Vorzeichen-/Betrags-Zahlen (Sign-magnitude numbers)
  MSB zeigt Vorzeichen (sign) an (0: positiv, 1: negativ).
  Die übrigbleibenden (n – 1) Bits bilden den Betrag (magnitude).
  Beispiel: 5 (dezimal) = 0101 (binär)  - 5 (dezimal) = 1101 (binär)
1-Komplement-Zahlen (One’s complement numbers)
  Zahl wird durch die Invertierung aller Bits negiert.
  MSB impliziert das Vorzeichen.
  Beispiel: 5 (dezimal) = 0101 (binär)  - 5 (dezimal) = 1010 (binär)
2-Komplement-Zahlen (Two’s complement numbers)
  MSB hat ein negatives Gewicht (- 2n-1).
  bn-1bn-2…b1b0 (binär) = - bn-12n-1+bn-22n-2+…+b121+b020 (dezimal)
  MSB impliziert das Vorzeichen.
  Beispiel: - 5 (dezimal) = - 8 + 3 = 1011 (binär)

## Slide 16: Beispiel (3 Bit)
Dezimal | Vorzeichen-/Betrags-Zahlen (Sign-Magnitude) | 1-Komplement-Zahlen (One’s complement) | 2-Komplement-Zahlen (Two’s complement)
-4 |  |  | 100
-3 | 111 | 100 | 101
-2 | 110 | 101 | 110
-1 | 101 | 110 | 111
-0 | 100 | 111 | 
+0 | 000 | 000 | 000
+1 | 001 | 001 | 001
+2 | 010 | 010 | 010
+3 | 011 | 011 | 011
Welche Darstellung würden Sie wählen?
Was sind die kleinste und größte mit 8 Bit repräsentierbare Ganzzahl?

## Slide 17: Und der Gewinner ist …
2-Komplement-Zahlen
  Arithmetik ist einfacher (identisch zu vorzeichenlos !).
  Es gibt nur eine Möglichkeit die 0 zu repräsentieren.
Beispiel 32bit:
b31b30…b1b0 (binär) = -b31231+b30230+…+b121+b020 (dezimal)
  kleinste mit 8 Bit darstellbare Zahl: : - 27 = - 128 (- 2n-1)
  größte mit 8 Bit darstellbare Zahl: 26 + 25 + … + 20 = 127 (= 2n-1 -1)
Notes: 2 hoch 7 = -128
2 hoch 6 + 2 hoch 5 + etc. + 2 hoch 0 = 127

## Slide 18: Negation
Negation von 2-Komplement-Zahlen:
  Invertiere alle Bits und addiere 1
8-Bit-Beispiel: 0110 1001B = +105D
invertieren: | 1001 0110 | 
1 addieren: | 1001 0111 | = -128 + 16 + 7 = -105
Rückwärts: |  | 
invertieren: | 0110 1000 | 
1 addieren: | 0110 1001 | 

## Slide 19: Übersicht über die heutige Vorlesung
Zahlensysteme und ihre Konvertierung
Vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Zahlen
Arithmetische Operationen
  Addition und Subtraktion
  Multiplikation
  Division
Gleitkommazahlen (Floating Point)
„Pentium Bug“

## Slide 20: Binäre Addition
Addition von rechts nach links mit Übertrag (carry) wie in der Grundschule
Beispiele (4-Bit):
1
0010 2
+ 0011 + 3
carry
Rechenregeln Addition
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10
carry
1
0
0
1
5

## Slide 21: Binäre Subtraktion
Beispiele (4-Bit):
0110 6 - 0001 - 1
1
borrows
Rechenregeln:
0 - 0 = 0
0 - 1 = 11 (borrow)
1 - 0 = 1
1 - 1 = 0
Berechnen Sie jeweils 5 + 6 und - 3 - 6! Sind die Ergebnisse korrekt?
1
0
0
1
5
Notes: borrow = Borgen

## Slide 22: Binäre Addition
Addition von rechts nach links mit Übertrag (carry) wie in der Grundschule
Beispiele (4-Bit):
1
0010 2
+ 0011 + 3
carry 0101 5
1
0101 5
+ 0110 + 6
1011 - 5
 Überlauf (overflow)
Rechenregeln:
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10
carry

## Slide 23: Binäre Subtraktion
Beispiele (4-Bit):
0110 6 - 0001 - 1
1 _
borrows 0101 5
1101 - 3
- 0110 - 6
11 _
0111 7
Überläufe müssen erkannt und angezeigt werden!
Rechenregeln:
0 - 0 = 0
0 - 1 = 11 (borrow)
1 - 0 = 1
1 - 1 = 0
 Überlauf (overflow)
Notes: borrow = Borgen

## Slide 24: Subtraktion durch Addition der Negation
Beispiel (4-Bit):
0010 2 - 0011 - 3
Negiere 0011
  Invertieren: 1100
  1 addieren: 1101
Addieren
0010 2 + 1101 - 3
1111 -1
Notes: borrow = Borgen

## Slide 25: Überlauf
Überlauf (overflow):
  Das Ergebnis ist zu groß um mit der gegebenen Anzahl an Bits gespeichert zu werden.
  z.B. Addition von zwei n-Bit-Zahlen muss keine n-Bit-Zahl ergeben.
Kein Überlauf, wenn …
  Addition von 2 Zahlen mit entgegengesetztem Vorzeichen
    Beispiel: -10 + 6 = -4
  Subtraktion von 2 Zahlen mit demselben Vorzeichen
Überlauf tritt auf, wenn…
Operation | A | B | Ergebnis
A+B | > 0 | > 0 | < 0
A+B | < 0 | < 0 | > 0
A-B | > 0 | < 0 | < 0
A-B | < 0 | > 0 | > 0
An welchen Bits können wir das erkennen?

## Slide 26: Überlauf
Ein Überlauf tritt genau dann auf, wenn das Übertragsbit (carry in) für das MSB ungleich dem entstehenden Übertragsbit (carry out) aus der Operation ist.
Beispiel (4-Bit):
carry out 01 carry in
0111
+ 0001
1000
Operation | A | B | Ergebnis | carry out | carry in
A+B | > 0 | > 0 | < 0 | 0 | 1
A+B | < 0 | < 0 | > 0 |  | 
A-B | > 0 | < 0 | < 0 |  | 
A-B | < 0 | > 0 | > 0 |  | 
Notes: - an den MSB der Summanden (Vorzeichen der Operanden) und dem MSB des Ergebnisses - ein Schritt weiter: Überlauf, falls carry in ungleich carry out - beide Operanden positiv: carry_out = 0, negatives Ergebnis kann nur durch carry_in entstehen (carry_in = 1) - beide negativ: carry_out = 1, wenn kein carry_in Ergebnis positiv (carry_in = 0)

## Slide 27: Überlauf
Ein Überlauf tritt genau dann auf, wenn das Übertragsbit (carry in) für das MSB ungleich dem entstehenden Übertragsbit (carry out) aus der Operation ist.
Beispiel (4-Bit):
carry out 10 carry in
1000
+ 1111
0111
Operation | A | B | Ergebnis | carry out | carry in
A+B | > 0 | > 0 | < 0 | 0 | 1
A+B | < 0 | < 0 | > 0 | 1 | 0
A-B | > 0 | < 0 | < 0 |  | 
A-B | < 0 | > 0 | > 0 |  | 
Notes: - an den MSB der Summanden (Vorzeichen der Operanden) und dem MSB des Ergebnisses - ein Schritt weiter: Überlauf, falls carry in ungleich carry out - beide Operanden positiv: carry_out = 0, negatives Ergebnis kann nur durch carry_in entstehen (carry_in = 1) - beide negativ: carry_out = 1, wenn kein carry_in Ergebnis positiv (carry_in = 0)

## Slide 28: Überlauf
Ein Überlauf tritt genau dann auf, wenn das Übertragsbit (carry in) für das MSB ungleich dem entstehenden Übertragsbit (carry out) aus der Operation ist.
Beispiel (4-Bit):
carry out 10 carry in
0111
- 1111
1000
Operation | A | B | Ergebnis | carry out | carry in
A+B | > 0 | > 0 | < 0 | 0 | 1
A+B | < 0 | < 0 | > 0 | 1 | 0
A-B | > 0 | < 0 | < 0 | 1 | 0
A-B | < 0 | > 0 | > 0 |  | 
Notes: - an den MSB der Summanden (Vorzeichen der Operanden) und dem MSB des Ergebnisses - ein Schritt weiter: Überlauf, falls carry in ungleich carry out - beide Operanden positiv: carry_out = 0, negatives Ergebnis kann nur durch carry_in entstehen (carry_in = 1) - beide negativ: carry_out = 1, wenn kein carry_in Ergebnis positiv (carry_in = 0)

## Slide 29: Überlauf
Ein Überlauf tritt genau dann auf, wenn das Übertragsbit (carry in) für das MSB ungleich dem entstehenden Übertragsbit (carry out) aus der Operation ist.
Beispiel (4-Bit):
carry out 01 carry in
1000
- 0001
0111
Operation | A | B | Ergebnis | carry out | carry in
A+B | > 0 | > 0 | < 0 | 0 | 1
A+B | < 0 | < 0 | > 0 | 1 | 0
A-B | > 0 | < 0 | < 0 | 1 | 0
A-B | < 0 | > 0 | > 0 | 0 | 1
Notes: - an den MSB der Summanden (Vorzeichen der Operanden) und dem MSB des Ergebnisses - ein Schritt weiter: Überlauf, falls carry in ungleich carry out - beide Operanden positiv: carry_out = 0, negatives Ergebnis kann nur durch carry_in entstehen (carry_in = 1) - beide negativ: carry_out = 1, wenn kein carry_in Ergebnis positiv (carry_in = 0)

## Slide 30: Multiplikation
Für den Moment betrachten wir nur positive Zahlen.
Schulmathematik: Es wird immer die ganze linke Zahl mit einer Stelle der rechten Zahl multipliziert (oder umgekehrt).
1101  1011 13  11
1101 13
1101 13
0000
1101
Produkt 10001111 143
Produkt kann doppelte Stellenanzahl erfordern!

## Slide 31: Division
Schulmathematik: Es wird immer ein Teil der linken Zahl (Dividend) durch die gesamte rechte Zahl (Divisor) geteilt.
Dividend Divisor Quotient
1001010 / 1000 =
Notes: Schriftliche Division Methode
Wir beginnen von links aus zu suchen, welchen möglichst kurzen Abschnitt des Dividenden wir durch den Divisor teilen können.

## Slide 32: Division
Schulmathematik: Es wird immer ein Teil der linken Zahl (Dividend) durch die gesamte rechte Zahl (Divisor) geteilt.
Dividend Divisor Quotient
1001010 / 1000 = 1
1000
1
Notes: Schriftliche Division Methode
Wir beginnen von links aus zu suchen, welchen möglichst kurzen Abschnitt des Dividenden wir durch den Divisor teilen können.

## Slide 33: Division
Schulmathematik: Es wird immer ein Teil der linken Zahl (Dividend) durch die gesamte rechte Zahl (Divisor) geteilt.
Dividend Divisor Quotient
1001010 / 1000 = 10
1000
10

## Slide 34: Division
Schulmathematik: Es wird immer ein Teil der linken Zahl (Dividend) durch die gesamte rechte Zahl (Divisor) geteilt.
Dividend Divisor Quotient
1001010 / 1000 = 100
1000
101

## Slide 35: Division
Schulmathematik: Es wird immer ein Teil der linken Zahl (Dividend) durch die gesamte rechte Zahl (Divisor) geteilt.
Dividend Divisor Quotient
1001010 / 1000 = 1001
1000
1010
Notes: 02.05.12

## Slide 36: Division
Schulmathematik: Es wird immer ein Teil der linken Zahl (Dividend) durch die gesamte rechte Zahl (Divisor) geteilt.
Dividend Divisor Quotient
1001010 / 1000 = 1001 74/8= 9 Rest 2
1000
1010 = 9
1000
10  Rest
= 2
Notes: 02.05.12

## Slide 37: Multiplikation und Division
Berechnen Sie:
101  011 1110 / 0010

## Slide 38: Multiplikation und Division
Berechnen Sie:
101  011 10101 / 0111 = 11
101 0111
101 00111 1111 0111
0000

## Slide 39: Übersicht über die heutige Vorlesung
Zahlensysteme und ihre Konvertierung
Vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Zahlen
Arithmetische Operationen
  Addition und Subtraktion
  Multiplikation
  Division
Gleitkommazahlen (Floating Point)
„Pentium Bug“

## Slide 40: Rationale Zahlen
Darstellung rationaler Zahlen:
Beispiel (dezimal): 12,48D = 1·101 + 2·100 + 4·10-1 + 8·10-2
Beispiel (binär): 11,1010B = 21 + 20 + 2-1 + 2-3
  = 3 + 0,5 + 0,125 = 3,625D

## Slide 41: Konvertierung
Dezimal nach Dual
  2 · 0,b-1b-2...b-m = b-1,b-2b-3...b-m
  Beispiel: 0,24D
  0,24D -> 0,24 · 2 = 0,48 + 0
  0,48 · 2 = 0,96 + 0
  0,96 · 2 = 0,92 + 1
  0,92 · 2 = 0,84 + 1
  0,84 · 2 = 0,68 + 1
  0,68 · 2 = 0,36 + 1
  0,36 · 2 = 0,72 + 0
  0,72 · 2 = 0,44 + 1 -> 0,00111101B
  Abbruch nach 8 Stellen (Näherung mit 0,238…)
MSB!
LSB!
Notes: Man multipliziere die rationale Dezimalzahl, inkl. dem Komma und der 0 davor, mit der Zahl 2.
Ist nach dem Multiplikationsvorgang die Ziffer vor dem Komma eine 0, notiert man eine 0 zum Ergebnis.
Ist das Ergebnis >=1, notiert man eine 1 zum Ergebnis und zieht die 1 von der Zahl ab, so dass wieder eine 0 vor dem Komma steht.
Danach fährt man wieder mit Schritt 2 fort, also Multiplikation mit 2 usw.
Diesen Vorgang wiederholt man solange, bis die gewünschte Genauigkeit erreicht ist oder bis der Rest 0 ist oder bis sich der Rest wiederholt.

## Slide 42: Gleitkommazahlen (floating point)
Näherung für reelle Zahlen: (-1)s  1.f  2E
  s: Vorzeichen (sign): 0  positiv, 1  negativ
  1.f: Mantisse (Betrag) als normalisierte Zahl
    Zahl wird so lange geschoben, bis sie führende 1 aufweist
    Binärpunkt wird rechts von dieser 1 festgelegt (1.0 < 1.f < 2.0)
  f: nur der fraktionale Anteil f (fraction) wird gespeichert, führende 1 ist implizit (wird von Recheneinheit ergänzt)
  E: vorzeichenbehafteter Exponent, wird als transformierter Exponent e gespeichert
  e: e = E + bias

## Slide 43: IEEE-754 Standard
Einfache Genauigkeit (single precision, 32 Bit)
    bias = 127
    C/Java: float
Doppelte Genauigkeit (double precision, 64 Bit)
    bias = 1023
    C/Java: double
1 | 8 | 23 Bit
s | e | f
1 | 11 | 52 Bit
s | e | f

## Slide 44: Beispiel
-0,75D mit einfacher Genauigkeit
  s = 1
  0,75D als rationale Dualzahl ist 0,11B
  Normalisiere: 0,11 = 1,1 · 2-1
    führende 1 ist implizit  f = 10000....
  transformierter Exponent e
  e = E + bias = -1 + 127 = 126 = 0111 1110B
1 | 8 | 23 Bit
1 | 0111 1110 | 100 0000 0000 0000 0000 0000

## Slide 45: Sonderfälle
Neben normalisierten Zahlen sind außerhalb des Zahlenraums definiert:
   Null
   Unendlich
   unnormalisierte (unnormalized) Zahlen: winzige (tiny) Zahlen
  Nichtzahlen (Not a Number, NaN): Ergebnis ungültiger Operation wie 0/0
Codiert durch den größten und kleinsten Exponentwert e und f:
  normal.: (-1)s  1.f  2e-127 bzw. -1023 1 < e < 254 bzw. 2046
  Null: (-1)s  0 e = 0, f = 0
  Unendlich: (-1)s   e = 255 bzw.2047, f = 0
  unnorm.: (-1)s  0.f  2-126 bzw. -1022 e = 0, f  0; interpretiert mit e = 1
  Nichtzahl: NaN e = 255 bzw. 2047, f  0
Notes: klein e ist der transformierte Exponentwert

## Slide 46: Addition von Gleitpunktzahlen / 1
Beispiel basiert auf 16-Bit Minifloat Format:
Z = X +Y mit
  X = 2,35D = 10.0101 1001 1001 1001 …B
  Y = 10,17D = 1010.0010 1011 1000 0101 …B
1 | 5 | 10 Bit
s | e | f
bias = 15
Exponentenbereich: -14 < E < 15

## Slide 47: Addition von Gleitpunktzahlen / 2
Z = X +Y mit
  X = 2,35D = 10.0101 1001 1001 1001 …B
  Y = 10,17D = 1010.0010 1011 1000 0101 …B
1. Schritt:
  Normalisieren und Anpassung an 16-Bit-Format:
  X = 1.0010 1100 11 · 21
  Y = 1.0100 0101 01 · 23
2. Schritt: Vergleichen der beiden Exponenten E.
  Bei Ungleichheit kleineren Exponent an den größeren anpassen
  X = 0.0100 1011 00 11 · 23
  Wie hoch ist jeweils im 1. und 2. Schritt der Genauigkeitsverlust?

## Slide 48: Addition von Gleitpunktzahlen / 3
Z = X + Y mit
  X = 2,35D = 10.0101 1001 1001 1001 …B
  Y = 10,17D = 1010.0010 1011 1000 0101 …B
1. Schritt:
  Normalisieren und Anpassung an 16-Bit-Format: Mantisse umfasst nur 10 Bit, Rest geht verloren
  X = 1.0010 1100 11 · 21 = 2,349609375D (Genauigkeitsverlust: 0,00039625)
  Y = 1.0100 0101 01 · 23 = 10,1640625D (Genauigkeitsverlust: 0,0059375)
2. Schritt: Vergleichen der beiden Exponenten E.
  Bei Ungleichheit kleineren Exponent an den größeren anpassen
  X = 0.0100 1011 00 11 · 23
  → rot dargestellten Stellen gehen verloren
  X = 0.0100 1011 00 · 23 = 2,34375D (Genauigkeitsverlust: 0,005859375)

## Slide 49: Addition von Gleitpunktzahlen / 4
3. Schritt: Addieren der Mantissen:
  0.0100 1011 00 (X)
  + 1.0100 0101 01 (Y)
  1.1001 0000 01 (Z)
Ergebnis
  muss ggf. noch normalisiert werden (hier nicht)
  Z = 1.1001 0000 01 · 23 = 12,5078125 (korrekt wäre: 12,52, Genauigkeitsverlust: 0,0121875).

## Slide 50: Übersicht über die heutige Vorlesung
Zahlensysteme und ihre Konvertierung
Vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Zahlen
Arithmetische Operationen
  Addition und Subtraktion
  Multiplikation
  Division
Gleitkommazahlen (Floating Point)
„Pentium Bug“

## Slide 51: Pentium Bug
Fehler im Divisionsalgorithmus für Gleitpunktzahlen
Juli 1994: Intel entdeckt Fehler. Geschätzte Kosten zum Beheben: einige 100K$
Sept. 1994: Matheprof Thomas Nicely entdeckt Fehler. Erhält keine offizielle Stellungnahme Intel, veröffentlicht Entdeckung im Internet
7. Nov. 1994: EE Times bringt Geschichte auf Titelseite
22. Nov. 1994: Pressemitteilung Intel: Pentium könne Fehler an 9. Stelle verursachen, nur wenige Benutzer könnten betroffen sein
5. Dez. 1994: Intel behauptet, Fehler würde nur einmal in 27000 Jahren auftreten bei typischer Anwendung
12. Dez. 1994: IBM Research ficht Intels Berechnung an: alle 24 Tage Fehler
21. Dez. 1994: Intel gibt zu: jeder Besitzer darf Pentium austauschen. Geschätzte Kosten: 500 M$!
  4195835.0/3145727.0 = 1.333 820 449 136 241 002 (korrekter Wert) 4195835.0/3145727.0 = 1.333 739 068 902 037 589 (fehlerhafter Pentium)

## Slide 52: Zusammenfassung
Computer benutzen Binärzahlen statt Dezimalzahlen
  bn-1bn-2. . .b1b0 = bn-1·2n-1 + bn-2·2n-2 + . . . + b1·21 + b0·20
Binärzahlen können leicht in oktale und hexadezimale Zahlen konvertiert werden
2-Komplement wird benutzt um vorzeichenbehaftete Zahlen darzustellen
  bn-1bn-2. . .b1b0 = - bn-1·2n-1 + bn-2·2n-2 + . . . + b1·21 + b0·20
Mit binären Zahlen kann man rechnen wie in der Schulmathematik.
Durch limitierte Bitbreiten kann es zu Überläufen kommen.
Rationale Zahlen können als Gleitkommazahlen dargestellt werden.
Was kommt als Nächstes?
  Wir werden einen Prozessor implementieren.
  Dazu schauen wir uns zunächst die Grundlagen der Digitaltechnik an.