## Slide 1: Embedded Systems Engineering State Charts
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Professor of Business Computer Science
Cybersecurity and Embedded Systems Engineering

## Slide 2: Überblick über die gesamte Vorlesung
Entwurf Eingebetteter Systeme
Endliche Automaten
Statecharts
Timed Automata
SystemC
Signalfluss-orientierte Sprachen (Simulink)
Modellierungssprachen
Implementierung
Programmiersprachen
Betriebssysteme
Synthese
Validierung und Verifikation
Testen
Simulation
Model Checking
Modell-basierte Entwicklung
Eingebettete Systeme
Definition
Eigenschaften
Anforderungen

## Slide 3: Überblick über die gesamte Vorlesung
Programmier-sprachen
Betriebssysteme
Synthese
Testen
Simulation
Model Checking
Endliche Automaten
Timed Automata
SystemC
Signalfluss-orientierte Sprachen (Simulink)
Modell-basierte Entwicklung
Definition
Eigenschaften
Anforderungen
Entwurf Eingebetteter Systeme
Statecharts
Modellierungssprachen
Implementierung
Validierung und Verifikation
Eingebettete Systeme
Endliche Automaten

## Slide 4: Übersicht über aktuelle Vorlesung
Endliche Automaten
Statecharts
  Statechart-Konstrukte
  Einschub: Syntax versus Semantik
  Statechart-Semantik
  Beispiele

## Slide 5: Übersicht über aktuelle Vorlesung
Endliche Automaten
Statecharts
  Statechart-Konstrukte
  Einschub: Syntax versus Semantik
  Statechart-Semantik
  Beispiele

## Slide 6: Recap: Endliche Automaten
Finite State Machines (FSM)
Zustandsdiagramm
Übergänge markiert mit
  Externen Ereignissen (f,g,h,e)
  Bedingungen (p)
Kann Ereignisse aussenden
Beispiel:
  Ereignis e bewirkt Übergang von Zustand X nach Zustand Z, falls Bedingung p erfüllt ist.
X
Z
Y
h
f
h
g
e[p]

## Slide 7: Endliche Automaten
Zwei Arten von FSMs: Moore und Mealy
  Für beide gilt:
    Kuller/Kästchen = Zustände (Vertices)
    Pfeile = Übergänge/Transitionen (Edges)
    Transitionen werden durch Ereignisse ausgelöst und durch Bedingungen (Guards) abgesichert
  Unterschiede beim Aussenden von Ereignissen

## Slide 8: Moore Automaten
Ausgabeereignisse in den Zuständen
Wenn der Automat im Zustand X ist und Ereignis e auftritt und Bedingung p erfüllt ist, gelangt der Automat in den Zustand Z.
Solange Automat in Zustand Z wird das Ereignis a gesendet (beliebig viele Takte)
X
Z
a
Y
h
f
h
g
e[p]

## Slide 9: Mealy Automaten
Ausgabeereignisse an den Transitionen
Wenn der Automat im Zustand X ist und Ereignis e auftritt und Bedingung p erfüllt ist, gelangt der Automat in den Zustand Z.
Während der Transition wird einmalig Ereignis a gesendet (genau ein Takt).
X
Z
Y
h
f
h
g
e[p]/a

## Slide 10: Mathematisches Modell (Syntax)
endliche Menge an Zuständen
eindeutiger Startzustand (aus )
endliche Menge an Eingabeereignissen
endliche Menge an Ausgabeereignissen
Zustandsübergangsfunktion ()
Ausgabefunktion ( oder )
Mealy
Moore

## Slide 11: Beispiel: Drehsperre
Bestandteile:
Münzeingabe: akzeptiert nur 1€-Münzen
Bewegungssensor: wird aktiviert,
wenn sich die Sperre um 120° dreht
Verhalten:
Wird eine Münze eingeworfen, soll die
Drehsperre entriegelt werden.
Während einer Drehung soll die
Drehsperre verriegelt sein.
Quelle: Wikimedia Commons

## Slide 12: Beispiel: Drehsperre
Bestandteile:
Münzeingabe: akzeptiert nur 1€-Münzen
Bewegungssensor: wird aktiviert, wenn sich die Sperre um 120° dreht
Verhalten:
Wird eine Münze eingeworfen, soll die Drehsperre entriegelt werden.
Während einer Drehung soll die
Drehsperre verriegelt sein.
Zustände
Verriegelt, entriegelt
Initialer Zustand: verriegelt
Ereignisse
Münze, Drehung
Übergänge
 | Münze | Drehung
verriegelt | entriegelt | verriegelt
entriegelt | entriegelt | verriegelt

## Slide 13: Grafische Notation
Kanten repräsentieren Übergänge
Initialzustand
verriegelt
entriegelt
Drehung
Knoten repräsentieren Zustände
Münze
Münze
Drehung

## Slide 14: Beispiel: Kaffeeautomat
Ein Automat verkauft Kaffee für 2€, akzeptiert 1€- oder 2€-Münzen.
Überflüssige Münzen werden sofort zurückgegeben.
Sobald 2€ bezahlt wurden, verstaut der Automat die Münzen und fängt an Kaffee zu
kochen (ein Becher wird automatisch ausgegeben).
Nachdem der Kaffee fertig ist, wartet der Automat bis der Becher entnommen wird.
Solange der Becher noch nicht entnommen wurde, gibt der Automat weitere eingeworfene Münzen zurück.
Welche Zustände und Ereignisse hat der Automat?
Zustände
leer / keine Münzen (initial)
1€ bezahlt
Kaffee kochend
Mit Becher wartend
Ereignisse
1€-Münze eingeworfen
2€-Münze eingeworfen
Kaffee fertig gekocht
Becher entnommen
Und wie sieht der Automat aus?

## Slide 15: Kaffeeautomat
2€-Münze
entnommen
fertig
entnommen
1€-Münze 2€-Münze fertig
1€-Münze
…
…
…
…
leer
kochend
2€-Münze
1€ bezahlt
wartend
2€-Münze
1€-Münze
fertig
entnommen
1€-Münze
Bei reaktiven deterministischen Systemen kann man „Self-Loops“ weglassen:
Für alle Ereignisse, zu denen kein Übergang aus dem Zustand spezifiziert wird, wird ein Self-Loop angenommen.
fertig entnommen

## Slide 16: Moore-Automaten
Wenn 2€ empfangen werden, muss die Kontrolleinheit dem
Münzschlitz mitteilen, dass er das Geld verstauen soll.
genommen fertig
wartend
1€-Münze 1€ bezahlt
1€-Münze
2€-Münze
Ausgabeereignisse in den
Zuständen
Beim Betreten des Zustands „kochend“ wird das Ereignis „verstauen“ gesendet
leer
2€-Münze
verstauen
kochend

## Slide 17: Mealy-Automaten
Wenn 2€ empfangen werden, muss die Kontrolleinheit dem
Münzschlitz mitteilen, dass er das Geld verstauen soll.
genommen fertig
wartend
1€-Münze 1€ bezahlt
1€-Münze
2€-Münze
Ausgabeereignisse an den
Transitionen
Während der Transition
wird das Ereignis
„verstauen“ gesendet
leer
kochend
2€-Münze/verstauen

## Slide 18: Moore vs. Mealy
Welches Automatenmodell ist mächtiger?
Keins. Beide Modelle lassen sich ineinander überführen, sind also gleich mächtig!
Welches Automatenmodell hat mehr Zustände?
Moore Automaten besitzen mindestens so viele Zustände wie äquivalente Mealy Automaten!

## Slide 19: Beispiel: Mealy nach Moore
Ein Mealy-Automat kann in einen äquivalenten Moore-Automaten
überführt werden. Es entstehen aber häufig zusätzliche Zustände.
1€-Münze
entnommen
1€-Münze / verstauen
kochend
1€-Münze / zurückgeben
fertig
wartend
1€-Münze /
zurückgeben
leer
2€-Münze /
zurückgeben
2€-Münze / zurückgeben
1€ bezahlt
2€-Münze / verstauen
2€-Münze / zurückgeben

## Slide 20: Beispiel: Mealy nach Moore
1€-Münze
entnommen
1€-Münze / verstauen
kochend
1€-Münze / zurückgeben
fertig
leer
2€-Münze / zurückgeben
1€ bezahlt
2€-Münze / verstauen
2€-Münze /
zurückgeben
wartend 2
entnommen
zurückgeben
2€-Münze 1€-Münze
wartend

## Slide 21: Mealy- nach Moore-Automat
1€-Münze
entnommen
leer
1€ bezahlt
2€-Münze /
zurückgeben
wartend 2
entnommen
kochend
kochend 2
1€-Münze
2€-Münze
zurückgeben
verstauen
fertig
fertig
2€-Münze
1€-Münze
zurückgeben
2€-Münze 1€-Münze
wartend

## Slide 22: Mealy- nach Moore-Automat
2€-Münze
2€-Münze
1€-Münze
fertig
entnommen
1€-Münze
kochend
kochend 2
fertig
wartend 2
leer
leer 2
zurückgeben
1€-Münze
2€-Münze
1€-Münze
2€-Münze
entnommen
1€ bezahlt
zurückgeben
zurückgeben
2€-Münze 1€-Münze
wartend
verstauen

## Slide 23: Vergleich: Mealy-Kaffeeautomat
1€-Münze
entnommen
1€-Münze / verstauen
kochend
1€-Münze / zurückgeben
fertig
wartend
1€-Münze / zurückgeben
leer
2€-Münze / zurückgeben
2€-Münze / zurückgeben
1€ bezahlt
2€-Münze / verstauen
2€-Münze /
zurückgeben
Kompakter!

## Slide 24: Automaten: Vor- und Nachteile
Diskutieren Sie Vor- und Nachteile von Endlichen Automaten für die Modellierung eingebetteter Systeme!

## Slide 25: Automaten: Vor- und Nachteile
  Formale Semantik (Ermöglicht Verifikation)
  ausführbar
  Grafische Darstellung, sehr intuitiv
  Geeignet für Hardware und Software
  Nur atomare Zustände (hierarchischer Entwurf mit Verfeinerungen nicht möglich)
  Zustandsexplosion bei Nebenläufigkeit

## Slide 26: Tool
https://www.jflap.org

## Slide 27: Zustandsexplosion
Endliche Automaten haben keine Möglichkeit Nebenläufigkeit zu modellieren
  Ausmultiplizieren des gesamten möglichen Verhaltens nötig
  Exponentieller Anstieg der Anzahl an Zuständen

## Slide 28: Zustandsexplosion
Wie viele Zustände hat ein Automat, der auf 3 (4, 5, 100) Eingabesignale wartet?
Beispiel
Endlicher Automat wartet auf zwei Eingabesignale (a, b)
Eingabesignale können in beliebiger Reihenfolge auftreten
Automat sendet Ausgabesignal (o), wenn beide Eingabesignale angekommen sind
Wie viele Zustände hat der Automat?

## Slide 29: Zustandsexplosion
Wie viele Zustände hat ein Automat, der auf 3 (4, 5, 100) Eingabesignale wartet?
ab
ab
ab
ab
a
b
b / o
a / o
8
16
32
2100
abc
abc
a
c
c / o
b / o
abc
abc
abc
abc
b
b
abc
c
abc
a / o
a
b
a
c

## Slide 30: Übersicht über aktuelle Vorlesung
Endliche Automaten
Statecharts
  Statechart-Konstrukte
  Einschub: Syntax versus Semantik
  Statechart-Semantik
  Beispiele

## Slide 31: Modellierung größerer Systeme
Wie modelliert man folgende Zusammenhänge in Zustandsautomaten?
In allen Fahrzuständen führt Bremsen zum Stillstand.
Das Radio funktioniert gleich, egal ob man fährt oder steht
Wenn die Kupplung betätigt wurde, wähle den Gang.
Abfahren besteht aus Angurten, Zündung einschalten, Gang einlegen und Gas geben.

## Slide 32: Modellierung größerer Systeme
Wie modelliert man folgende Zusammenhänge in Zustandsautomaten?
In allen Fahrzuständen führt Bremsen zum Stillstand.
Das Radio funktioniert gleich, egal ob man fährt oder steht
Wenn die Kupplung betätigt wurde, wähle den Gang.
Abfahren besteht aus Angurten, Zündung einschalten, Gang einlegen und Gas geben.
Zusammenfassen von Zuständen zu einem Oberzustand
Erklären der Unabhängigkeit (Orthogonalität) von Zuständen
Verlangt nach Ausgabe, falls Vorbedingung erfüllt
Verfeinerung eines Zustands

## Slide 33: Kantenbeschriftung
Generelle Form der Kantenbeschriftung:
event [condition] / reaction
Event: intern oder extern generiert
Condition: Variablenbelegung (x = 5), interner Zustand (in X)
Reaction: Variablenzuweisung (x := 7), Event senden

## Slide 34: Statechart-Konstrukte
Erweiterungen in Zustandsdiagrammen:
Oder-Zustand (XOR-Komposition)
Und-Zustand (AND-Komposition)
Hierarchie und Verfeinerung
Broadcast
Zusammenführung
Historie
Konditionalkonnektor
Timer
Entry-, Exit-, Throughout Actions

## Slide 35: Oder-Zustand
Zusammenfassung eines Teils des Automaten zu einem Oberzustand
Innerhalb Oberzustand:
  interner Anfangszustand (Default-Zustand)
  wird bei Übergang in Oberzustand eingenommen
  auch Übergänge in bzw. aus beliebigen internen Zuständen heraus möglich
  Oberzustand selbst ist kein Zustand, d.h. Automat ist immer in einem der internen Zustände
Beispiel Auto: Alle Zustände, in denen PKW fährt, bilden Oberzustand. Ereignis „Bremsen“ führt heraus.

## Slide 36: Hierarchie und Verfeinerung
Oberzustand aktiv genau dann wenn einer der Unterzustände aktiv
höchstens ein Unterzustand aktiv
schematisch dargestellt durch Schachtelung
Vorteile
  Reduktion: Zusammenfassen ähnlicher Zustände, insgesamt weniger Kanten
  entspricht Entwurf mittels Verfeinerung

## Slide 37: Beispiel Automat für Auto
Zündung-aus
Halt
Ausrollen
Beschleunigen
gas_geben
bremsen
Fahrt
Z_ein
Fahren
Z_aus
gas_geben
vom_gas_gehen

## Slide 38: Beispiel: Musik im Auto
Radio_aus
Radio_ein
R_ein
R_aus
Musik-hören

## Slide 39: Und-Zustand
Teilen eines Oberzustands in Teilautomaten
Nebenläufige Ausführung der Teilautomaten
Darstellung im Diagramm: Trennung durch gestrichelte Linien
Bei Übergang in Und-Zustand:
  Jeder Teilautomat wird in seinem Anfangszustand gestartet

## Slide 40: Beispiel Und-Komposition
Fahren Musik-hören
Einsteigen

## Slide 41: Bedingungen und Aktionen
das Ausführen von Transitionen kann wie in endlichen Automaten an Bedingungen geknüpft werden und Aktionen auslösen
die Bedingung kann sich auf einen parallelen/nebenläufigen Teilautomaten beziehen
A
B
Ereignis (Bedingung) / Aktion
A
B
a (in C) / b

## Slide 42: Beispiel: Gangschaltung
Leerlauf
Gang-
eingelegt
Zündung-aus
Halt
Ausrollen
Beschleunigen
gas_geben (in Gang-eingelegt) / speed := speed + 1
bremsen
Fahrt
Z_ein
Fahren
Z_aus
vom_gas_gehen
gas_geben (in Gang-eingelegt) /
speed := speed + 1
gang_ einlegen
Gangschaltung
gang_ raus

## Slide 43: Broadcast-Kommunikation
Ereignisse in Statecharts sind global sichtbar
das Auslösen eines Ereignisses stellt Broadcast an alle Teilautomaten dar
Ereignisse können daher zur Synchronisation nebenläufiger Prozesse verwendet werden
Eintritt eines Ereignisses löst Übergänge in allen Teilautomaten aus

## Slide 44: Join (Zusammenführung)
Mehrere Übergänge, ausgehend von verschiedenen Teilautomaten eines Und-Zustands, können auf gemeinsamen Nachfolgezustand führen, der nicht zum Und-Zustand gehört.
Diese Übergänge werden gemeinsam durchgeführt.
Voraussetzung dafür: alle Ereignisse und Bedingungen, die zu diesen Übergängen führen, müssen eingetreten sein.

## Slide 45: Synchronisation durch Join
Mehrere Übergänge aus verschiedene Teilautomaten eines Und-Zustands können auf gemeinsamen Nachfolgezustand führen, der nicht zum Und-Zustand gehört.
Diese Übergänge werden gemeinsam durchgeführt.
Voraussetzung dafür: alle Ereignisse und Bedingungen, die zu diesen Übergängen führen, müssen eingetreten sein.
Im Beispiel: Übergang aus dem Und-Zustand hinaus erst nachdem beide Ereignisse eintreten (a und b)
NA | a | A
NB | b | B

## Slide 46: Synchronisation durch Join
Mehrere Übergänge aus verschiedene Teilautomaten eines Und-Zustands können auf gemeinsamen Nachfolgezustand führen, der nicht zum Und-Zustand gehört.
NA | a | A
NB | b | B
NA | a | A | 
NB | b | B | 
Im Gegensatz dazu erfolgt hier der Übergang aus allen Unterzuständen, möglicherweise bevor a oder b auftreten:
cancel

## Slide 47: Nebenläufigkeit ohne Zustandsexplosion
Endlicher Automat
Statechart
Erweiterbar: ähnliche
Teilautomaten
a
b
b / o
a / o
𝑎𝑏
𝑎𝑏
NA | a | A
NB | b | B

## Slide 48: History (Gedächtnis)
Problem: Bei Eintritt in Oberzustand soll vorangegangener Zustand wieder eingenommen werden.
Gelöst durch History H
  erinnert letzten Zustand auf oberster Ebene
Rekursive History H*
  auch rekursiv für alle internen Zustände

## Slide 49: Beispiel: Musik im Auto mit Historie
Radio_aus
Radio_ein
R_ein
R_aus
H
Musik-hören
Beim ersten Betreten des Oberzustands ist das Radio aus, danach wird immer der zuletzt besuchte Zustand betreten.

## Slide 50: Zurücksetzen der History
Beispiel: Herausnahme der Autobatterie löscht Speicher des Radiozustands
Radio_aus
Radio_ein
R_aus
R_ein Musik-hören
H
Batterie_raus/ history clear (Musik-hören)
Batterie-Manager

## Slide 51: Konditionalkonnektor
Übersichtliche Darstellung einer Fallunterscheidung
Kreis mit „C“ gekennzeichnet
davon ausgehend mehrere Transitionen (Verzweigung)
mind. eine Default-Transition ohne Trigger/Bedingung
anzahl < 10
C

## Slide 52: Timer
Zeit für eingebettete Systeme sehr wichtig
Timer mit Timeout-Events:
timeout (event, number)
X
2 ms
timeout
Y
a
Wenn a nicht innerhalb von 2 ms eintritt, wird die Transition zu X genommen.

## Slide 53: Entry-, Exit-, Throughout Actions
Spezifizieren Aktionen, die beim Betreten, Verlassen oder während des Aufenthalts in einem Zustand ausgeführt werden
entry event1, var1 := 0 exit event2 throughout event3
Je nach Statechart-Dialekt wird statt throughout auch during verwendet oder eine Zeitangabe wie z.B. every 5 sec

## Slide 54: Charakterisierung von Statecharts
Statecharts =
Zustandsautomat
+ Hierarchie
+ Orthogonalität (Unabhängigkeit)
+ Broadcast-Kommunikation
+ History

## Slide 55: Beispiel (von Harel): Digitale Uhr
Funktionen:
  Zeitangabe
  Stundenbeep, Beepertest
  Zwei unabhängige Alarme
  Stoppuhr
  Licht, Stromschwächenanzeige
  Zeichnen Sie ein Statechart, das das Verhalten
  dieser Uhr modelliert!

## Slide 56: Beispiel (von Harel): Top-Level

## Slide 57: Beispiel (von Harel): Erste Verfeinerung

## Slide 58: Beispiel (von Harel): Zweite Verfeinerung

## Slide 59: Beispiel (von Harel): Gesamtspezifikation

## Slide 60: Aktionen und Datenvariablen
Es existieren verschiedene Statechart „Dialekte“ (z.B. UML, Stateflow)
wichtige Erweiterung: Aktionen und Datenvariablen
z.B. Funktionsaufrufe oder Zuweisungen an Transitionen oder als „entry“ und „exit“ in Zuständen (entry-Aktionen werden beim Betreten des Zustands ausgeführt, exit-Aktionen beim Verlassen)
A
B
/ x := x + 1
A
B
up / increaseTemperature()
entry / init()
exit / x : = 5
B
setY / y := x

## Slide 61: Syntax und Semantik
Es existieren verschiedene Statechart „Dialekte“
Syntax ist bei allen Statechart-Arten (fast) gleich
  Zustände = Kästen oder Kreise
  Zustandsübergänge = Pfeile
  …
Semantik abhängig von gewählter Statechart-Art

## Slide 62: Formale Semantik
A v B | A = 0 | A = 1
B = 0 | 0 | 1
B = 1 | 1 | 1
Formale Semantik:
weist syntaktischen Elementen formale Bedeutung zu
In mathematischer Logik:
Aussagenlogik: Formel A v B
Semantik: Wahrheitstafel
Für Programmiersprachen:
Programmiersprachen: Programme
x:=1;
while x<3 do
x:=x+1
Semantik:
denotationell: Ergebnis der Berechnung (sinnvoll bei funktionalen Sprachen)
operational: Zustandsübergangsfolge (sinnvoll bei imperativen Sprachen))
Semantik für Beispielprogramm:
Ergebnis der Berechnung: (x = 3)
- Zustandsübergangsfolge:
(Z. 1, x = ?) → (Z. 2, x = 1) → (Z. 3, x = 1) → (Z. 2, x = 2) → (Z. 3, x = 2) → (Z. 2, x = 3) → (Z. 4, x = 3) → …

## Slide 63: Semantik: mehrere Möglichkeiten
In den folgenden Beispielen sind mehrere Übergangsfolgen mit unterschiedlichem Ergebnis möglich
(a) (b)
Was passiert in (a), wenn das System zuerst die Ereignisse e1 und e2 empfängt und dann e3 eintritt?
Was passiert in (b), wenn das System die Ereignisse x, x empfängt?

## Slide 64: Semantik: mehrere Möglichkeiten
(a) (b)
Das System ist im Zustand s3 und kann nun mit e3 entweder nach s1 oder nach s2 gehen.
=> Child-first oder Parent-First execution
Beim ersten x wird b ausgegeben. Dann kann der Übergang von t1 nach t2 genommen werden und dann gibt es einen Konflikt. Bei synchroner Semantik kann beim zweiten x die Transition
t2->t1 gleichzeitig passieren und damit die Transition s1->s1 ungültig machen (gleichzeitig not a und a)
=> Sichtbarkeit gesendeter Ereignisse muss definiert werden

## Slide 65: Exkurs: Kompositionalität der Semantik
In der mathematischen Logik: Wahrheitswert einer Formel:
- aus Wahrheitswerten der Teilformeln
Bei Programmiersprachen: Semantik eines Programms:
aus Semantik seiner direkten Teile
rekursiv: auch aus der eigenen Semantik
F = A v B
F ist wahr gdw.
A ist wahr oder B ist wahr
goto
Problem:
nicht kompositional
Programm = abstrakter Syntaxbaum (AST)
while b do S
b
S
while b do S =
if b then (S; while b do S) else ;

## Slide 66: Kompositionalität der Semantik
Warum ist das wichtig?

## Slide 67: Kompositionalität der Semantik
Kompositionalität: Bedeutung des Ganzen = Bedeutung der Teile + Kombinationsregel
Ohne Kompositionalität: ganzes System analysieren
Mit Kompositionalität: Teile analysieren, Kontrakte übertragen sich auf System, d.h. Verifikation der Teile überträgt sich auf Gesamtsystem
Was ist kompositional?
  Programmiersprachen: denotationelle Semantik: ja, operationale Semantik: nicht vollständig (Verhalten hängt vom Kontext wie Speicherzustand, Scheduler, Umbegung ab)
Was ist mit FSMs und State Charts?

## Slide 68: Kompositionalität von FSMs und State Charts
Sind FSMs kompositional?
  Ja, Komposition zweier FSMs ist ,
Sind Statecharts kompositional?
  Nein
  Globale Event-Broadcasts, Hierarchie, Transitionen über Ebenen etc. brechen es
  Ebenso synchrone Semantik (ein Event beeinflusst alles)
  Kompositionalität wird besser bei asynchroner Semantik

## Slide 69: Semantik von Statecharts
Es existieren viele verschiedene Semantiken (z.B. UML, Stateflow, Statemate, Safe State Machines)
Bestandteile der Semantik
  Was ist ein Zustand?
  Wie finden Zustandsübergänge (Transitionen) statt?
  Ereignisverarbeitung
  Auflösung von Konflikten
Allgemein:
  Menge aktiver Zustände (+ Variablenbelegungen) = „semantischer“ Zustand

## Slide 70: Synchrone Abarbeitung
Mögliche Semantik für Statecharts
In jedem Zeittakt:
  einer, mehrere oder alle Teilautomaten können einen Übergang durchführen
Kombination aller möglichen Übergänge
  ergibt mögliche Übergänge des sequentiellen Prozesses
Synchroner Ablauf

## Slide 71: Asynchrone Abarbeitung
Weitere mögliche Semantik für Statecharts
Kein einheitlicher Takt
  Auslösen und Abrufen von Events passiert nicht gleichzeitig
    Ausgelöste Events landen im Eventspeicher
    Können „irgendwann“ abgerufen werden
  Teilautomaten führen Übergänge unabhängig voneinander durch
Asynchroner Ablauf

## Slide 72: Synchrone vs. Asynchrone Abarbeitung
Diskutieren Sie Vor- und Nachteile synchroner vs. asynchroner Abarbeitung!

## Slide 73: Synchrone vs. Asynchrone Abarbeitung
Synchron
  besser vorhersagbar
  statisch analysierbar
  in der Regel weniger performant als asynchrone Abarbeitung
Synchron für feste Zeitintervalle
  Alle 10ms soll der Messwert übermittelt werden
Asynchron für Ereignissteuerung
  Wenn die Temperatur über einen bestimmten Wert steigt, soll die Kühlung angeschaltet werden

## Slide 74: Tool: Itemis CREATE
Alter Name: Yakindu
Modellierung, Simulation, Testen und Code generieren
  animierte Simulation
  Unit Tests für Statecharts
  Code Generatoren für C, C++, Java, Python
  basiert auf Eclipse
Link: https://www.itemis.com
Academic Use ist frei  Lizenzformular ausfüllen

## Slide 75: CREATE: Besonderheiten
Variablen und Events werden im Interface deklariert
Prioritäten an Transitionen und nebenläufigen Regionen
Zusätzliche Syntaxelemente, z.B.
Quelle: CREATE Documentation

## Slide 76: CREATE: Semantik
Oberzustände können parent-first oder child-first ausgeführt werden
Unterscheidung zwischen event-driven und cycle-based execution
Quelle: CREATE Documentation

## Slide 77: CREATE: run-to-completion steps
Ausführung basiert auf run-to-completion (RTC) steps
  Events triggern Transitionen
  Abhängig von gewählter Ausführung
    Cycle-based: Eingangs- und Zeitereignisse werden gesammelt und zu festen Zeitpunkten verarbeitet
    Event-driven: jedes Ereignis wird sofort in einem eigenen RTC verarbeitet

## Slide 78: CREATE: cycle-based Execution
Zeitgesteuert (cycle-based): periodische Ausführung (Intervall kann definiert werden)
  Bedingungen werden nur alle CYCLE_TIME ms geprüft
StateB
StateC
after 500ms
after 200ms
StateA
2 1
Bei CYCLE_TIME = 1000ms
sind beide Transitionen möglich (Priorität entscheidet), bei 200ms nur die zu StateB.
Events werden gesammelt und Transitionen gemäß Ausführungsreihenfolge ausgeführt
  ermöglicht Bedingungen wie [Event A & Event B]
  Events sind nur in noch nicht ausgeführten Orthogonal States sichtbar! (down-stream)
Quelle: CREATE Documentation

## Slide 79: CREATE: event-driven Execution
Ereignisgesteuert (event-driven): events werden sofort verarbeitet
  jedes Event triggert sofort (nach der Ausführung des aktuellen Steps) einen run-to-completion (RTC) step
  Bedingung [Event A & Event B] nicht möglich, da jedes Event seinen eigenen RTC hat
StateB
StateC
after 500ms
after 200ms
StateA
2 1
Quelle: CREATE Documentation

## Slide 80: Model-Driven Development (MDD)
Spezifikation
Domänenspezifisches Model
Implementierungs-spezifisches Model
Zielcode
Entwickler
Experte
Generator
Plattformspezifisch
Implementierungs-details
Anforderungen
Funktionale Realisierung

## Slide 81: MDD mit Statecharts
C Code generieren für Statecharts
rot rot_gelb
gelb gruen
int tick(){ switch (state){
case rot: if (next)
state = rot_gelb;
break;
case rot_gelb: if (next)
state = gruen; break;
. . .
case gelb: if (next)
state = rot_gelb; break;
}
return 0;
}
next
next
next
next
typedef int signaltype; signaltype next;
typedef int statetype;
statetype rot, rot_gelb, gruen, gelb;
int main ( ){ int done; do {
get_inputs(); done = tick(); put_outputs();
} while (!done);
return 0;
}

## Slide 82: MDD mit C R E A T E
CREATE bietet Code Generatoren für C, C++, Java und Python
Der generierte Code
  stelIt Interfaces zur Verfügung für den Zugriff auf Variablen und Events.
  initialisiert das Statechart.
  implementiert die Ausführungssemantik innerhalb eines run-to-completion (RTC) step.

## Slide 83: Zusammenfassung
Endliche Automaten
  Modellierung von Hard- und Software
  eindeutig, simulierbar und verifizierbar
  keine Hierarchie, Verfeinerung, Modularisierung, Zustandsexplosion bei Nebenläufigkeit
Nebenläufigkeit
    vermeidet Überspezifikation, erhöht das Optimierungspotential
    ermöglicht einen modularen/verteilten Entwurf
    Problem der kombinatorischen Zustandsexplosion
Statecharts
  erweitern endliche Automaten um Nebenläufigkeit, Hierarchie, Broadcast und History
  intuitiv gut verständlich, graphische Notation
  sehr gut zur Modellierung reaktiver und eingebetteter Systeme geeignet
  Zustandsexplosion wird graphisch vermieden, tritt aber (immer noch) bei der Verifikation auf
  Semantik nicht immer eindeutig

## Slide 84: Key Takeaway
FSM:
+ einfach
+ formal
– keine Nebenläufigkeit
– Zustandsexplosion
Next Step: Timed Automata
Timed Automata modellieren Zeit in ihrer Semantik direct
Auch in State Charts ist Zeit (per Erweiterung) modellierbar, aber nur indirekt (nach Zeitablauf wird Signal emittiert), nicht als Teil ihrer Semantik
Statecharts lösen das Strukturproblem – Timed Automata das Analyseproblem
Statecharts:
+ Hierarchie
+ Nebenläufigkeit
– Semantik komplex
– Verifikation schwierig

## Slide 85: Übung / Reflexion
Welche Art von Systemen können mit Statecharts gut, welche weniger gut modelliert werden? Diskutieren Sie Beispiele!
Welche Probleme muss die Semantik von Statecharts lösen? Wann kann es Mehrdeutigkeiten geben?
Was ist der Unterschied zwischen einer synchronen und einer asynchronen Semantik?
Betrachten Sie die o.g. StateCharts.
  Das System (a) empfängt die Ereignisse e1, e3, e2, e1. In welchem Zustand ist das System nach jedem Schritt?
  Das System (b) empfängt die Ereignisse e1, e2. In welchem Zustand ist das System nach jedem Schritt? Was passiert, wenn nun e3 eintritt? Warum? Was muss danach passieren, um s4 zu erreichen?
  Das System (c) empfängt die Ereignisse x, x. Welchen Konflikt gibt es? Wie laässt er sich auflösen oder verhindern?

## Slide 86: Literatur
David Harel: Statecharts: A Visual Formalism for Complex Systems. Science of Computer Programming, Vol. 8, No. 3, S. 231-274, 1987.
David Harel: On Visual Formalisms. Communications of the ACM (CACM), Vol. 31, No. 5, May 1988.