## Slide 1: IT Infrastrukturen – Rechnerstrukturen Einführungsvorlesung
Dieser Foliensatz basiert auf den Folien zu „Rechnerorganisation“ von Prof. Dr. Ben Juurlink (TU Berlin) und Prof. Paula Herber, WWU Münster
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Professur für Wirtschaftsinformatik
(Security and Embedded Systems Engineering)

## Slide 2: Überblick
Organisatorisches
Lernziele und Themen-Überblick
Einführung

## Slide 3: Überblick
Organisatorisches
Lernziele und Themen-Überblick
Einführung

## Slide 4: Ansprechpartner
Vorlesung
Prof. Dr. Sebastian Schlesinger Raum 5.2001 sebastian.schlesinger@hwr-berlin.de MS Teams

## Slide 5: Ablauf der Veranstaltung
  Vorlesungen und Übungen finden grundsätzlich hybrid statt
  kurzfristige Änderungen werden über Moodle Announcements bekannt gegeben
  Prüfung
  Zwei Moodle-Tests während der Vorlesung
  Ergibt 34 Punkte (ganzes Modul Infrastrukturen ergibt 100 Punkte)

## Slide 6: Organisation
Fragen?

## Slide 7: Überblick
Organisatorisches
Lernziele und Themen-Überblick
Einführung

## Slide 8: Lernziele
Zahlendarstellungen im Rechner und Mikroalgorithmen zur Umsetzung von arithmetischen Operationen verstehen und anwenden können.
Den Aufbau digitaler Systeme und den Entwurfsprozess von Hardware zu verstehen und anhand von Beispielen nachvollziehen zu können.
Die Übersetzung eines Programmes von einer höheren Programmiersprache (z. B. C) in eine Maschinensprache und deren Ausführung von einem digitalen System verstehen.
Assemblerprogramme nachvollziehen und selbst schreiben können.
Die logischen Abläufe zur Bearbeitung von Maschinenbefehlen in einem Prozessor auf Register-Transfer-Ebene verstehen.

## Slide 9: Themen
Rechnerarithmetik (Zahlendarstellungen, arithmetische Operationen)
Grundlagen der Digitaltechnik (Gatter, Flipflops, Register)
Maschinenbefehle (Assemblersprache, Kontrollfluss, Adressierungsarten)
Aufbau und Funktionsweise eines einfachen Prozessors
Fließbandverarbeitung (Pipelining, Pipelinekonflikte und ihre Lösungen) (optional)
Ggf. Ausblick Weiterentwicklung Rechnerarchitekturen und SoC Designs / Architekturen für spezielle Use Cases (z.B. FPGAs, GPUs)

## Slide 10: Thema 1: Rechnerarithmetik
    2435 = 2·103 + 4·102 + 3·101 + 5·100
1011B = 1·23+0·22+1·21+1·20 = (8 + 0 + 2 + 1) D =11D
b31b30…b1b0 = -b31231+b30230+…+b121+b020

## Slide 11: Thema 2: Digitaltechnik
A
B
S1
C
D
S0
Q
00
01
10
11
A
B
C
D
S1
S0

## Slide 12: Thema 3: Assembler
High-level language
program (in C)
void swap(int v[], int k)
{
int temp;
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
}
Assembly language
program (for MIPS)
swap:
muli $2,$5,4
add $2,$4,$2
lw $15,0($2)
lw $16,4($2)
sw $16,0($2)
sw $15,4($2)
jr $31
C compiler
Binary machine language program (for MIPS)
00000000101000010000000000011000
00000000100011100001100000100001
10001100011000100000000000000000
10001100111100100000000000000100
10101100111100100000000000000000
10101100011000100000000000000100
00000011111000000000000000001000
assembler

## Slide 13: Thema 4: Prozessorentwurf

## Slide 14: Thema 5: Pipelining - optional
Zeit
18 Uhr
19
20
21
22
23
Mitternacht
Arbeitsreihenfolge
A
B
C
D
30
40
40
40
40
20
sub $2, $1, $3 and $12, $2, $5 or $13, $6, $2 add $14, $12, $2 sw $15, 100($2)
nop
nop
nop

## Slide 15: Thema 6: Weiterentwicklung von Architekturen und spezielle SoC

## Slide 16: Literatur
Rechnerorganisation und -entwurf Die Hardware/ Software-Schnittstelle
David A. Patterson and John L. Hennessy
Übersetzt von Arndt Bode, Wolfgang Karl und Theo Ungerer
Wir verwenden die MIPS Edition (3. bis 5. Auflage) nicht die RISC V Edition

## Slide 17: Literaturübersicht (Kapitel 1 – 3)
Themen der Vorlesung | Kapitel in Patterson & Hennessy: Rechnerorganisation und Rechnerentwurf. 5. Auflage, De Gruyter, 2016.
Thema 1: Zahlendarstellung und Rechnerarithmetik | Kapitel 2.4: Vorzeichenbehaftete und nicht vorzeichenbehaftete Zahlen Kapitel 3: Rechnerarithmetik
Thema 2: Digitaltechnik | Anhang B: The Basics of Logic Design in Patterson & Henessy nicht erschöpfend behandelt → ergänzend: Chapter 3 in Null, Linda und Julia Lobur: Essentials of Computer Organization and Architecture. Jones & Bartlett Learning, Burlington, MA, 4. Auflage, 2015. http://ccftp.scu.edu.cn:8090/Download/545716da-b3aa-4aae-840e-3a5b9646c6dc.pdf
Thema 3: Befehle, die Sprache des Rechners | Kapitel 2: Befehle, die Sprache des Rechners Anhang A: Assemblers, Linkers, and the SPIM Simulator

## Slide 18: Literaturübersicht (Kapitel 4 – 6)
Themen der Vorlesung | Kapitel in Patterson & Hennessy: Rechnerorganisation und Rechnerentwurf. 5. Auflage, De Gruyter, 2016.
Thema 4: Eintaktprozessor | Kapitel 4: Der Prozessor (Kapitel 4.1 – 4.4)
Thema 5: Pipelining | Kapitel 4: Der Prozessor (Kapitel 4.5 – 4.11)

## Slide 19: Überblick
Organisatorisches
Lernziele und Themen-Überblick
Einführung
  Die Computerrevolution
  Klassen von Computersystemen
  Hardware- und Software-Ebenen
  Von einer Hochsprache zur Sprache der Hardware
  Klassische Computerkomponenten
  Abstraktion

## Slide 20: Die Computerrevolution
Computer haben die Welt verändert.
Vor 50 - 60 Jahren waren folgende Anwendungen Science Fiction:
  Laptops und Handys
  World Wide Web (WWW, Web)
  Digitales Fernsehen/Kamera
  moderne Navigationstechnologie und autonome Fahrzeuge
  Forschung am menschlichen Genom
  Viren-Simulation
  ...
Diese und andere Anwendungen sind nur möglich Dank der Entwicklung der Rechnertechnologie

## Slide 21: Klassen von Computersystemen
Arbeitsplatzrechner (desktop computers) (100 M/Jahr)
  der auf/unter/neben dem Schreibtisch
  gute Leistungen zu akzeptablen Preisen
  führen Software von Drittanbietern aus
Server (5 M/Jahr)
  bewältigen große Lasten (Anwendungen aus dem technisch/wissenschaftlichen Bereich, Verarbeitung vieler kleiner Jobs (Web Server))
  gleiche Technologie wie Arbeitsplatzrechner, jedoch höheres Maß an Erweiterbarkeit
Eingebettete Rechner (embedded computers) (1000 M/Jahr)
  größte Klasse und größte Bandbreite an Anwendungen und Leistungen
  in Waschmaschinen und Autos, Flugzeugen, Satelliten, Fahrkartenautomaten, Fabriken, …

## Slide 22: Hinter einem Programm
Vereinfachte Darstellung der Hardware (HW) und Software (SW) als hierarchische Ebenen in Form von konzentrischen Kreisen
Komplexe Anwendungen bestehen häufig aus mehreren SW-Ebenen
Systemsoftware: SW, die die Verbindung zur Hardware herstellt (z. B. Betriebssysteme, Compiler und Assembler)
Hardware
Systemsoftware
Anwendungssoftware

## Slide 23: Von Hochsprache zu Maschinensprache
Hochsprachenprogramm (in C)
void swap(int v[], int k)
{
int temp;
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
}
Assemblerprogramm für MIPS
swap:
muli $2,$5,4
add $2,$4,$2
lw $15,0($2)
lw $16,4($2)
sw $16,0($2)
sw $15,4($2)
jr $31
Binärer Maschinencode für MIPS
00000000101000010000000000011000
00000000100011100001100000100001
10001100011000100000000000000000
10001100111100100000000000000100
101011001111001000000000000000…
C Compiler
Assembler

## Slide 24: Computerkomponenten
Die 5 klassischen Komponenten eines Computers
Eingabegeräte (Maus, Tastatur, …)
Ausgabegeräte (Bildschirm, Drucker, …)
Speicher
  Intern: DRAM, SRAM [flüchtig]
  Extern: Festplatte, CD [nicht flüchtig]
Datenpfad
  führt Operationen aus
  die Muskeln eines Prozessors
Leitwerk / Steuerung
  sendet Signale, welche die Operationen bestimmen
  Gehirn eines Prozessors
Prozessor oder
Central
Processing Unit (CPU)

## Slide 25: Inneres eines PC

## Slide 26: Inneres eines PCs
Hauptplatine
(motherboard)
DIMM = Dual In-line Memory Module
PCI = Peripheral Component Interconnect
IDE = Integrated Drive Electronics (bus for hard disk drives)
SATA = Serial Advanced Technology Attachment
CPU = Cenral Processing Unit

## Slide 27: Inneres eines Prozessorchips (Pentium 4)
Leitwerk
Leitwerk
unterschiedliche
Schnitt-
stellenlogiken
Befehls-Cache
Daten-
Cache
Ein-/
Ausgabe-
schnitt-
stelle
erweiterter Be-
fehlssatz für
Gleitkomma-
operationen
und Multimedia
Integer
Datenpfad
sekundärer
Cache
und
Speicher-
schnitt-
stelle
Leitwerk
Leitwerk
Unterstützung von
Advanced Pipelining
und Hyperthreading

## Slide 28: Fokus
Unser Fokus: Der Prozessor (CPU = Central Processing Unit)
  Datenpfad
  Steuerwerk
Milliarden von Transistoren
Unmöglich zu verstehen, wenn man die Transistoren einzeln betrachtet
Wir benötigen Abstraktionen auf viele Ebenen.

## Slide 29: Abstraktion
Abstraktion: Details der unteren Ebenen eines (Computer-) Systems werden vorübergehend ausgeblendet, um die Entwicklung komplexer Systeme zu erleichtern.
Beispiele:
  Schaltkreise (Logische Gatter AND, OR, NOT statt einzelner Transistoren)
  Befehlssatzarchitektur (digitaler Rechner = Satz von Befehlen, den er ausführen kann)
  Programmabstraktion (Funktionen, Klassen, Objekte)
  Datenabstraktion (Listen, Warteschlangen)

## Slide 30: Befehlssatzarchitektur (Instruction Set Architecture)
Eine sehr wichtige Abstraktion!
Vorteile
  einfach verständliche Schnittstelle zwischen HW und SW
  Standardisierung von Befehlen, Bitfolgen, u.s.w.
  Programmierer / Compiler muss nicht die darunter liegende Digitaltechnik kennen
  verschiedene Implementierungen eines Befehlssatzes möglich
Nachteil: verhindert manchmal Innovationen

## Slide 31: Zusammenfassung
Klassen von Computersystemen: Arbeitsplatzrechner, Server, eingebettete Rechner
  eingebettete Rechner höchste Anzahl, Arbeitsplatzrechner größter Umsatz
klassische Komponenten eines Computers:
  Eingabegeräte (input devices), Ausgabegeräte (output devices), Speicher, Datenpfad, Leitwerk/Steuerung (control)
Unser Fokus ist der Prozessor (CPU = Central Processing Unit, umfasst Datenpfad und Leitwerk/Steuerung)
Wir brauchen Abstraktion um den Prozessor verstehen zu können!