## Slide 1: IT Infrastrukturen – Rechnerstrukturen Thema 2: Entwurf digitaler Schaltungen
Dieser Foliensatz basiert auf den Folien zu „Rechnerorganisation“ von Prof. Dr. Ben Juurlink (TU Berlin) und Prof. Dr. Paula Herber (WWU Münster)
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Professur für Wirtschaftsinformatik
(Infrastruktur & Security)

## Slide 2: Ziele
Nach dieser VL sollten Sie in der Lage sein:
die Wahrheitswerttabelle einer Booleschen Funktion aufzustellen
die disjunktive oder konjunktive Normalform aufzustellen
zu zeigen, dass ein Operatorensatz vollständig ist
Boolesche Funktionen mit KV-Diagrammen darzustellen und zu vereinfachen
ein Schaltnetz aus logischen Gattern aufzubauen
das Verhalten von Speicherelementen (Latch, Flipflop) zu erklären
ein Schaltwerk aus logischen Gattern und Speicherelementen zu entwerfen
die Implementierung von Multiplexer, Decoder und Registersätzen zu erklären
eine arithmetische-logische Einheit (ALU) zu erklären und zu erweitern
einen Ripple-Carry- und einen Carry-Look-Ahead Addierer zu erklären

## Slide 3: Überblick
Kombinatorische Logik (Schaltnetze)
  Logikgatter
  Boolesche Algebra
  Logiksynthese (Schaltnetzentwurf)
  Minimierung von Schaltungen
Sequentielle Logik (Schaltwerke)
  Speicherelemente (Flipflops, Latches)
  Schaltwerksentwurf
Wichtige Schaltungen
Multiplexer und Decoder
Registersatz
Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)
Ripple-Carry und Carry-Look-Ahead Addierer

## Slide 4: Überblick
Kombinatorische Logik (Schaltnetze)
  Logikgatter
  Boolesche Algebra
  Logiksynthese (Schaltnetzentwurf)
  Minimierung von Schaltungen
Sequentielle Logik (Schaltwerke)
  Speicherelemente (Flipflops, Latches)
  Schaltwerksentwurf
Wichtige Schaltungen
Multiplexer und Decoder
Registersatz
Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)
Ripple-Carry und Carry-Look-Ahead Addierer

## Slide 5: Hierarchischer Entwurf
Transistoren
Logikgatter
Funktionale Einheiten
Mikroarchitektur
Abstraktion
Notes: MOS Transistoren (MOS = Metal Oxide Semiconductor)
2 Typen: p-type und n-type
S = src= Quelle
D = drain = Abfluss
G = gate = Steuerelketrode
AND-Gatter z.B. aus zwei Transistoren (deren “Gate” mit den Inputs verbunden ist), in Reihe, nur wenn beide schalten schaltet auch das Gatter, OR-Gatter zwei Transistoren parallel, sobald einer schaltet schaltet das Gatter

## Slide 6: Grundlegende Gatter
 | UND | ODER | NICHT
Graphisch |  |  | 
Aussagenlogik |  |  | 
C | Q = A&B | Q = A¦B | out = !A (~A)
Schaltalgebra |  |  | 
 | UND | ODER | NICHT
Graphisch |  |  | 
Aussagenlogik |  |  | 
C | Q = A&B | Q = A¦B | out = !A (~A)
Schaltalgebra |  |  | 

## Slide 7: Wahrheitswerttabellen
 | UND | ODER | NICHT
Graphisch |  |  | 
A | B | AB
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | A+B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
A | A
0 | 1
1 | 0

## Slide 8: Alternative Darstellungen
 | UND | ODER | NICHT
MIL/ANSI |  |  | 
IEC |  |  | 
DIN |  |  | 
Notes: IEC = International Electrotechnical Commission
ANSI = American National Standard Institute

## Slide 9: Weitere Gatter
 | XOR | NAND | NOR
MIL/ANSI |  |  | 
a | b | a NAND b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
a | b | a XOR b
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Notes: Exklusives ODER, entweder-oder
NAND = NOT AND = NICHT UND
Offener kleiner Kreis hinterm UND-Gatter deutet an dass der Ausgang des UND Gatters invertiert werden soll. Das ist also das Gleiche wie einen UND Gatter mit einem NICHT Gatter dahinter

## Slide 10: Alternative Darstellungen
 | XOR | NAND | NOR
MIL/ANSI |  |  | 
IEC |  |  | 
DIN |  |  | 
Notes: IEC = International Electrotechnical Commission
ANSI = American National Standard Institute

## Slide 11: Größere Gatter
Gatter können mehr als 2 Eingänge haben
n-Input UND-Gatter hat als Ausgang 1, nur wenn alle Eingänge den Wert 1 haben
n-Input ODER-Gatter hat als Ausgang 0, nur wenn alle Eingänge den Wert 0 haben
Beispiel 3-Input UND-Gatter:
A
B
C
Q
A | B | C | Q
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Notes: Manchmal verwende ich auch Gatter die mehr als 2 Eingaenge haben. Es ist relativ einfach, die UND und ODER-Gatter zu mehr als 2 Eingaenge zu generalisieren. Ein UND-Gatter mit n Eingaengen (ein n-Input UND-Gatter) hat .., sonst 0. Aehnlich hat ein n-input ODER-Gatter Ausgang 0,

## Slide 12: Überblick
Kombinatorische Logik (Schaltnetze)
  Logikgatter
  Boolesche Algebra
  Logiksynthese (Schaltnetzentwurf)
  Minimierung von Schaltungen
Sequentielle Logik (Schaltwerke)
  Speicherelemente (Flipflops, Latches)
  Schaltwerksentwurf
Wichtige Schaltungen
Multiplexer und Decoder
Registersatz
Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)
Ripple-Carry und Carry-Look-Ahead Addierer

## Slide 13: Boolesche Algebra
George Boole (1815-1864): Algebra der Logik mit zwei Elementen 0 und 1
Quelle: Wikipedia
Notes: Grundlage der Schaltalgebra ist die Boolesche Algebra, die von George Boole entwickelt wurde. Hier ist ein Bild von ihm, das ich von Wikipedia geklaut habe. Das die Boolesche algebra auch im realen Leben eine wichtige Rolle spielt, sah ich als ich neulich im Flugzeug sass und mir das Essenangebot anschaute. ZB Menue 1 lautet: … Was diese Fluggesellschaft sich nicht realisiert hat, ist dass man laut George Boole auch einen hot drink UND eine suppe UND einen Sandwich usw bestellen kann, und das wuerde dieses Menue entsprechen.

## Slide 14: Recap: Boolesche Algebra
Zwei Elemente: ,
Zwei binäre Verknüpfungen: UND (), ODER ()
Eine unäre Verknüpfung: NICHT ()
Axiome:
  Neutrale Elemente:
  Komplementäre Elemente:
  Kommutativgesetze:
  Distributivgesetze: ,
UND hat höhere Priorität als ODER:
Notes: Lass uns jetzt die Boolesche Algebra etwas formalisieren. Sie aht 2 Elemente 0 und 1, und 3 Operatoren (Verknuepfungen).
Dann gibt es 8 Axiome (Grundsaetze).
Im realen leben nicht immer so: McDonalds: cola oder ein sprite und ein hamburger, dann erwarte ich nicht das ich nur eine Cola bekomme

## Slide 15: Boolesche Algebra: Weitere Gesetze
Idempotenzgesetze
Assoziativgesetze
De Morgansche Gesetze
Und viele mehr…
  . . .
a | b |  | 
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
a | b |  | 
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
a | b |  | 
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
a | b |  | 
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
Notes: Dann gibt es jede menge Gesetze die man aus den Axiomen ableiten kann.
Interessanter sind die Gesetze von De Morgan. Diese kann man erneut einsehen durch die Wahrheitstabelle aufzustellen

## Slide 16: Überblick
Kombinatorische Logik (Schaltnetze)
  Logikgatter
  Boolesche Algebra
  Logiksynthese (Schaltnetzentwurf)
  Minimierung von Schaltungen
Sequentielle Logik (Schaltwerke)
  Speicherelemente (Flipflops, Latches)
  Schaltwerksentwurf
Wichtige Schaltungen
Multiplexer und Decoder
Registersatz
Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)
Ripple-Carry und Carry-Look-Ahead Addierer

## Slide 17: Implementierung Boolescher Funktionen
inputs
outputs
…
…
?
Notes: Die Frage mit der wir uns jetzt beschaeftigen ist: Wie implementiert oder realisiert man eine Boolesche Funktion. Gegeben eine Anzahl von Eingaengen (Inputs) und eine Anzahl von Ausgaengen (Outputs) und eine Spezifikation der Funktion, wie findet man ein Schaltnetz, das diese Funktion realisiert?

## Slide 18: Spezifikation einer Funktion
…
Methoden:
  Wahrheitswerttabelle
  Disjunktive Normalform (DNF)
  Konjunktive Normalform (KNF)
Notes: Die 1. Frage ist jedoch, wie spezifiziert man eine Boolesche Funktion. Das kann mittels natuerliche Sprache (zB: Ausgang = 1 wenn die Eingaenge eine Priemzahl darstellen), aber natuerliche Sprache ist meist zu ungenau.
1) Um eine Boolesche Funktion genauer zu spezifizieren gibt es verschiedene Ansaetze. Die 1. Methode ist die Wahrheitstabelle aufzustellen. Wird oft sehr gross. Eine andere Methode ist um eine Normalform der Booleschen Funktion aufzustellen. Es gibt 2 Normalformen. Die erste ist die disjunktive Normalform. Disjunktion ist anderes Wort fuer ODER-Verknuepfung. In der disjunktive Normalform wird die Boolesche Funktion als eine Disjunktion von Konjunktionen spezifiziert. Ein Konjunktion ist eine UND-Verknuepfung. Die 2. Normalform ist die …
Ich werde jetzt zeigen wie man diese Normalformen ableiten kann.
Disjunktion = oder-verknuepfung. Disjunktive Normalform = Disjunktion von Konjunktionen
Konjunktion = und-verknuepfung. Konjuktive Normalform = Konjunktion von Disjunktionen

## Slide 19: Beispiel: Wahrheitswerttabelle
Ein Volladdierer addiert drei einstellige Dualzahlen.
+
cin
cout
A
B
S
Stellen Sie die Wahrheitswerttabelle auf!
Notes: Als beispiel fuer die ableitung der disjunktiven Normalform verwende ich ein Volladdierer.
Wie schon gesagt, mit einem Volladdierer addiert man 3 einstellige Binaerzahlen A, B und Cin.
Der Ausgang S (von Sum oder Summe) liefert die niederwertige Stelle des Ergebnisses, der Ausgang cout (engl. carry (output) – Übertrag (Ausgang)) die höherwertige.
Das entspricht diese Wahrheitstabelle.

## Slide 20: Beispiel: Wahrheitswerttabelle
Ein Volladdierer addiert drei einstellige Dualzahlen.
Inputs |  |  | Outputs | 
A | B | Cin | Cout | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
+
cin
cout
A
B
S
Stellen Sie die Wahrheitswerttabelle auf!
Notes: Als beispiel fuer die ableitung der disjunktiven Normalform verwende ich ein Volladdierer.
Wie schon gesagt, mit einem Volladdierer addiert man 3 einstellige Binaerzahlen A, B und Cin.
Der Ausgang S (von Sum oder Summe) liefert die niederwertige Stelle des Ergebnisses, der Ausgang cout (engl. carry (output) – Übertrag (Ausgang)) die höherwertige.
Das entspricht diese Wahrheitstabelle.

## Slide 21: Disjunktive und Konjunktive Normalform
Disjunktive Normalform (DNF)
  Disjunktion = ODER-Verknüpfung
  DNF Disjunktive Verknüpfung von Konjunktionstermen (sum of products)
  Beispiel:
Konjunktive Normalform
  Konjunktion = UND-Verknüpfung
  KNF Konjunktive Verknüpfung von Disjunktionstermen (product of sums)
  Beispiel:
Notes: Die 1. Frage ist jedoch, wie spezifiziert man eine Boolesche Funktion. Das kann mittels natuerliche Sprache (zB: Ausgang = 1 wenn die Eingaenge eine Priemzahl darstellen), aber natuerliche Sprache ist meist zu ungenau.
1) Um eine Boolesche Funktion genauer zu spezifizieren gibt es verschiedene Ansaetze. Die 1. Methode ist die Wahrheitstabelle aufzustellen. Wird oft sehr gross. Eine andere Methode ist um eine Normalform der Booleschen Funktion aufzustellen. Es gibt 2 Normalformen. Die erste ist die disjunktive Normalform. Disjunktion ist anderes Wort fuer ODER-Verknuepfung. In der disjunktive Normalform wird die Boolesche Funktion als eine Disjunktion von Konjunktionen spezifiziert. Ein Konjunktion ist eine UND-Verknuepfung. Die 2. Normalform ist die …
Ich werde jetzt zeigen wie man diese Normalformen ableiten kann.
Disjunktion = oder-verknuepfung. Disjunktive Normalform = Disjunktion von Konjunktionen
Konjunktion = und-verknuepfung. Konjuktive Normalform = Konjunktion von Disjunktionen

## Slide 22: Ableitung der disjunktiven Normalform
Inputs |  |  | Outputs | 
A | B | Cin | Cout | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Inputs |  |  | Outputs | 
A | B | Cin | Cout | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Inputs |  |  | Outputs | 
A | B | Cin | Cout | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Jede Zeile der Tabelle entspricht einer Konjunktion:
  negierter Eingang bei 0, unveränderter Eingang bei 1
Ableitung DNF: Verknüpfe Konjunktionen, bei denen der Ausgang 1 ist, mit einer Disjunktion
Notes: Zum Beispiel, die erste Zeile entspricht der Konjunktion nicht A UND nicht B UND nicht C
Dann muessen die Konjunktionen, bei denen der Ausgang 1 ist, mit ODER verknuepft werden.

## Slide 23: Ableitung der konjunktiven Normalform
  jetzt lesen wir Terme ab, bei denen der Ausgang 0 wird und nutzen De Morgan
  De Morgan: und
Jede Zeile der Tabelle entspricht einer Disjunktion:
  negierter Eingang bei 1, unveränderter Eingang bei 0
Ableitung KNF: Verknüpfe Disjunktionen, bei denen der Ausgang 0 ist, mit einer Konjunktion
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Notes: Die Ableitung der konjunktiven Normalform, also Konjunktion von Disjunktionen, verlaeuft aehnlich aber symmetrisch.
not F = (not A * not B) + (A * not B) F = (A + B) * (not A * B)

## Slide 24: Hauptsatz der Schaltalgebra
Es gibt immer ein Schaltnetz, das nur aus NICHT, UND und ODER-Gattern besteht
Maximal 3 Stufen: NICHT-Gatter, dann UND-Gatter, schließlich ein ODER-Gatter mit vielen Eingängen
NICHT, UND und ODER bilden einen funktional vollständigen Operatorensatz
Programmierpare Logische Anordnung (PLA)
Programmable Logic Array
Quelle: Wikipedia
Jede einwertige Boolesche Funktion kann als Disjunktion von Konjunktionen dargestellt werden.
Notes: Was wir jetzt gezeigt haben, ist dass …
Es gibt immer  jede Boolesche Funktion kann mittels eines Schaltnetzes, das nur aus NICHT, UND und ODER-Gattern besteht, implementiert werden.

## Slide 25: Funktional vollständige Operatorensätze
 | NICHT | UND | ODER
Boolesche Basis |  |  | 
NICHT, UND |  |  | 
NICHT, ODER | Übung |  | 
NAND | Übung |  | 
NOR | Übung |  | 
 | NICHT | UND | ODER
Boolesche Basis |  |  | 
NICHT, UND |  |  | 
NICHT, ODER | Übung |  | 
NAND | Übung |  | 
NOR | Übung |  | 
0 | 0
0 | 1
1 | 0
1 | 1
0 | 0
0 | 1
1 | 0
1 | 1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
Notes: Aber die Verknuepfungen UND und NICHT bilden auch einen vollstaendigen Operatorensatz, denn die ODER-Verknuepfung kann realisiert werden mittels nicht Klammer auf nicht a und nicht b klammer zu. Um das einzusehen, lass uns die Wahrheitstabelle dieser Booleschen Funktion (nicht klammer auf …) mit der Wahrheitstablle der ODER-Verkuepfung vergleichen.
Hier sind alle moegliche Eingaenge…
4) Und wenn wir das jetzt mit der Wahrheitstabelle der ODER-Vernuepfung vergleichen, dann sehen wir dass alle Eintraege gleich sind also entspricht diese Boolesche Funtion die ODER-Verknuepfung.

## Slide 26: Multiplexer (MUX)
S
0
1
Wählt je nach Steuersignal S einen der Inputs A oder B aus.
A
Y
B
Y = (S) ? B : A;
S | A | B
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
Y
0
0
1
1
0
1
0
1
Notes: Ich werde jetzt einige Schaltungen, Schaltnetze beschreiben. Das erste Schaltnetz ist ein Multiplexer (kurz MUX). Ein Multiplexer ist eine Selektionsschaltung, mit der aus einer Anzahl von Eingangssignalen eines ausgewählt und an den Ausgang durchgeschaltet werden kann.
Fuer ein MUX wird typischerweise dieses Symbol verwendet. Es hat folgende Funktionalität. Wenn S=0, dann wird das Ausgangssignal Y gleich A, und wenn S=1, dann wird Y gleich B.
Das ist sehr ähnlich zum bedingten Operator Fragezeichen in C. (haben Sie diesen Operator kennengelernt?)
Man kann natürlich für ein MUX Schaltnetz auch eine Wahrheitstabelle aufstellen, nämlich diese hier. Wie ich hier in grün anzeige wird A ausgewählt wenn S gleich 0, und wie ich in rot anzeige wird B ausgewählt wenn S gleich 1.

## Slide 27: MUX-Schaltnetz
Ableitung der DNF aus der Wahrheitswerttabelle
Y
0
0
1
1
0
1
0
1
S | A | B
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
Y
0
0
1
1
0
1
0
1
S | A | B
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
Notes: Ich werde jetzt einige Schaltungen, Schaltnetze beschreiben. Das erste Schaltnetz ist ein Multiplexer (kurz MUX). Ein Multiplexer ist eine Selektionsschaltung, mit der aus einer Anzahl von Eingangssignalen eines ausgewählt und an den Ausgang durchgeschaltet werden kann.
Fuer ein MUX wird typischerweise dieses Symbol verwendet. Es hat folgende Funktionalität. Wenn S=0, dann wird das Ausgangssignal Y gleich A, und wenn S=1, dann wird Y gleich B.
Das ist sehr ähnlich zum bedingten Operator Fragezeichen in C. (haben Sie diesen Operator kennengelernt?)
Man kann natürlich für ein MUX Schaltnetz auch eine Wahrheitstabelle aufstellen, nämlich diese hier. Wie ich hier in grün anzeige wird A ausgewählt wenn S gleich 0, und wie ich in rot anzeige wird B ausgewählt wenn S gleich 1.

## Slide 28: MUX-Schaltnetz
Boolesche Gleichung:
Jedes Gatter erhöht den Platzbedarf
Jeder Gatter-Eingang erhöht Platzbedarf und Gatterlaufzeit
S
A
B
Y
Geht das auch besser?
Notes: Das Schaltnetzt für ein 2-Input Multiplexer sieht so aus: 2 UND-Gatter gefolgt von einem ODER-Gatter. Die Eingänge des 1. UND-Gatters sind A und das invertierte Steuersignal S. Die Eingänge des 2. UND-Gatters B und das Steuersignal S. Mann sieht sofort, das dieses Schaltnetz die Boolsche Gleichung Y gleich A und nicht S oder B und S entspricht. Aber sehen Sie auch sofort, dass dieses Schaltnetz ein Multiplexer realisiert? Ich nicht. Um das einzusehen, lass uns die 2 Möglichkeiten S=0 und S=1 getrennt betrachten.

## Slide 29: MUX-Schaltnetz
Boolesche Gleichung:
Distributivgesetz:
Komplementäre Elemente:
Vereinfacht:
=0
1A=A
0
A+0=A
S
A
B
Y
Notes: Das Schaltnetzt für ein 2-Input Multiplexer sieht so aus: 2 UND-Gatter gefolgt von einem ODER-Gatter. Die Eingänge des 1. UND-Gatters sind A und das invertierte Steuersignal S. Die Eingänge des 2. UND-Gatters B und das Steuersignal S. Mann sieht sofort, das dieses Schaltnetz die Boolsche Gleichung Y gleich A und nicht S oder B und S entspricht. Aber sehen Sie auch sofort, dass dieses Schaltnetz ein Multiplexer realisiert? Ich nicht. Um das einzusehen, lass uns die 2 Möglichkeiten S=0 und S=1 getrennt betrachten.

## Slide 30: MUX-Schaltnetz
0+B=B
1B=B
=1
Boolesche Gleichung:
Distributivgesetz:
Komplementäre Elemente:
Vereinfacht:
S
A
B
Y
0
Notes: Das Schaltnetzt für ein 2-Input Multiplexer sieht so aus: 2 UND-Gatter gefolgt von einem ODER-Gatter. Die Eingänge des 1. UND-Gatters sind A und das invertierte Steuersignal S. Die Eingänge des 2. UND-Gatters B und das Steuersignal S. Mann sieht sofort, das dieses Schaltnetz die Boolsche Gleichung Y gleich A und nicht S oder B und S entspricht. Aber sehen Sie auch sofort, dass dieses Schaltnetz ein Multiplexer realisiert? Ich nicht. Um das einzusehen, lass uns die 2 Möglichkeiten S=0 und S=1 getrennt betrachten.

## Slide 31: Don‘t-Care
Don’t-Care (* oder -) bedeutet, dass dieser Wert keinen Einfluss auf die Logikschaltung hat kompaktere Wahrheitswerttabellen möglich!
Vollständige Wahrheitswerttabelle
Wahrheitswerttabelle mit Don‘t-Cares
S | A | B
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
Y
0
0
1
1
0
1
0
1
S | A | B
0 | 0 | *
0 | 1 | *
1 | * | 0
1 | * | 1
Y
0
1
0
1
Notes: Don’t-Care-Einträge typischerweise eingesetzt um nicht alle Eingangszustände abhandeln zu müssen, Sie ermoeglichen es oft auch um die Logik zu optimieren. In der Wahrheitstablle recht kann man sehen dass die Boolesche gleichung fuer einen MUX nicht S und A oder S und B ist.

## Slide 32: Überblick
Kombinatorische Logik (Schaltnetze)
  Logikgatter
  Boolesche Algebra
  Logiksynthese (Schaltnetzentwurf)
  Minimierung von Schaltungen
Sequentielle Logik (Schaltwerke)
  Speicherelemente (Flipflops, Latches)
  Schaltwerksentwurf
Wichtige Schaltungen
Multiplexer und Decoder
Registersatz
Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)
Ripple-Carry und Carry-Look-Ahead Addierer

## Slide 33: Logikminimierung
A | B | Cin | Cout
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Ziel: Reduzierung der Gatter bei gleicher Funktionalität
  früher wichtigster Kostenfaktor
  heute werden Verbindungsleitungen und Energiebetrachtungen immer wichtiger
Beispiel: Volladdierer
  addiert A, B und Carry in (), liefert Carry out ()*
  * 2. Ausgang für die Summe S hier nicht betrachtet
Notes: Wenn wir eine Schaltung haben, wollen wir die natuerlich optimieren. Das ist der Bereich der Logikminimierung. Ziel der Logikminimierung ist es, die Anzahl der Gatter so weit wie moeglich zu reduzieren aber natuerlich soll die Schaltung die gleiche Funktion realisieren. Die Reduzierung der Gatter war frueher ein wichtiger Kostenfaktor, denn weniger Gatter bedeutet weniger Transistoren. Es ist immer noch wichtig, aber heutzutage spielen andere Betrachtungen wie die Laenge und der Anzahl der Verbindungsleitungen und den Energieverbrauch eine eben so wichtige Rolle. Trotzdem moechte ich kurz zeigen, wie die anzahl der Gatter reduziert werden kann. Als Beispiel verwende ich dafuer das carry out signals eines Volladierers. Vorhin haben wir gesehen, dass die disjunktive Normalform diese Gleichung entspricht. 8 und gatter, 3 oder gatter, 3 nicht gatter. Das carry out signal entspricht jedoch auch diese Boolesche Funktion. B und Cin ist 1 fuer diese Zeile und diese Zeile, A und Cin ist 1 fuer diese Zeile und diese Zeile (die hatten wir eigentlich schon aber das ist egal), und …

## Slide 34: Logikminimierung: Ansätze
Manuelle Minimierung
  Umformen nach den Regeln der Booleschen Algebra
Algorithmisches Verfahren
  Verfahren nach Quine/McCluskey
  Kann mit einem Programm automatisiert durchgeführt werden
  Geeignet für Schaltfunktionen mit vielen Variablen
Graphische Verfahren
  Händlerscher Kreisgraph
  Karnaugh-Veitch Diagramme
  Geeignet für Schaltfunktionen mit wenig Variablen
Notes: Wenn wir eine Schaltung haben, wollen wir die natuerlich optimieren. Das ist der Bereich der Logikminimierung. Ziel der Logikminimierung ist es, die Anzahl der Gatter so weit wie moeglich zu reduzieren aber natuerlich soll die Schaltung die gleiche Funktion realisieren. Die Reduzierung der Gatter war frueher ein wichtiger Kostenfaktor, denn weniger Gatter bedeutet weniger Transistoren. Es ist immer noch wichtig, aber heutzutage spielen andere Betrachtungen wie die Laenge und der Anzahl der Verbindungsleitungen und den Energieverbrauch eine eben so wichtige Rolle. Trotzdem moechte ich kurz zeigen, wie die anzahl der Gatter reduziert werden kann. Als Beispiel verwende ich dafuer das carry out signals eines Volladierers. Vorhin haben wir gesehen, dass die disjunktive Normalform diese Gleichung entspricht. 8 und gatter, 3 oder gatter, 3 nicht gatter. Das carry out signal entspricht jedoch auch diese Boolesche Funktion. B und Cin ist 1 fuer diese Zeile und diese Zeile, A und Cin ist 1 fuer diese Zeile und diese Zeile (die hatten wir eigentlich schon aber das ist egal), und …

## Slide 35: Karnaugh-Veitch-Diagramm
Ziel: unnötige Terme und Variablen in einer DNF entfernen
Minimierung des Schaltnetzes, das die Funktion realisiert
Idee
graphische Darstellung aller möglichen Eingangskombinationen
Anordnung der Felder so, dass benachbarte Felder zusammenfassbar sind
für zweistellige Schaltfunktionen :
jedes Feld entspricht einem Term der (kanonischen) DNF
Notes: Die Frage ist jetzt: Wie kann man die Logik strukturell minimieren? Gibt es dafuer ein Verfahren? Die Antwort ist ja und das Verfahren heisst das Verfahren von Karnaugh und Veitch. Dies wird nicht abgedeckt also gehoert nich zum Vlstoff aber trotzdem moechte ich es kurz andeuten.
Das KV-Diagramm stellt die Wahrheitstabelle als ein Diagramm, als ein Matrix dar. Das KV-Diagramm wird mit den Variablen an den Rändern beschriftet. Dabei muss man beachten, dass sich horizontal und vertikal benachbarte Felder sich nur in genau einer Variable unterscheiden dürfen. Aus diesem Grund wird Bcin 01 vertikal gefolgt von 11. Dann versucht man, möglichst viele horizontal und vertikal benachbarte Felder, die eine 1 enthalten zu rechteckigen zusammenhängenden Blöcken (Päckchen) zusammenzufassen. Als Blockgröße sind alle Potenzen von 2 erlaubt (1, 2, 4, 8, 16, 32, …). Dabei sind alle 1-Felder mit Blöcken zu erfassen.

## Slide 36: Karnaugh-Veitch-Diagramm
Jede Variable halbiert das Diagramm in zwei zusammenhängende Teile
eine Hälfte für , die zweite Hälfte für
Variable : Variable :
Benachbarte Felder unterscheiden sich nur in einer Variablen (in einem Bit)
Notes: Die Frage ist jetzt: Wie kann man die Logik strukturell minimieren? Gibt es dafuer ein Verfahren? Die Antwort ist ja und das Verfahren heisst das Verfahren von Karnaugh und Veitch. Dies wird nicht abgedeckt also gehoert nich zum Vlstoff aber trotzdem moechte ich es kurz andeuten.
Das KV-Diagramm stellt die Wahrheitstabelle als ein Diagramm, als ein Matrix dar. Das KV-Diagramm wird mit den Variablen an den Rändern beschriftet. Dabei muss man beachten, dass sich horizontal und vertikal benachbarte Felder sich nur in genau einer Variable unterscheiden dürfen. Aus diesem Grund wird Bcin 01 vertikal gefolgt von 11. Dann versucht man, möglichst viele horizontal und vertikal benachbarte Felder, die eine 1 enthalten zu rechteckigen zusammenhängenden Blöcken (Päckchen) zusammenzufassen. Als Blockgröße sind alle Potenzen von 2 erlaubt (1, 2, 4, 8, 16, 32, …). Dabei sind alle 1-Felder mit Blöcken zu erfassen.

## Slide 37: Konstruktion von Karnaugh-Veitch-Diagramm
Diagramme für drei und vier Variablen erhält man durch „Spiegeln“ des Diagramms
nach wie vor unterscheiden sich alle benachbarten Felder nur um ein Bit (auch über die Ränder hinaus)
die Reihenfolge der Variablen spielt keine Rolle
Notes: Die Frage ist jetzt: Wie kann man die Logik strukturell minimieren? Gibt es dafuer ein Verfahren? Die Antwort ist ja und das Verfahren heisst das Verfahren von Karnaugh und Veitch. Dies wird nicht abgedeckt also gehoert nich zum Vlstoff aber trotzdem moechte ich es kurz andeuten.
Das KV-Diagramm stellt die Wahrheitstabelle als ein Diagramm, als ein Matrix dar. Das KV-Diagramm wird mit den Variablen an den Rändern beschriftet. Dabei muss man beachten, dass sich horizontal und vertikal benachbarte Felder sich nur in genau einer Variable unterscheiden dürfen. Aus diesem Grund wird Bcin 01 vertikal gefolgt von 11. Dann versucht man, möglichst viele horizontal und vertikal benachbarte Felder, die eine 1 enthalten zu rechteckigen zusammenhängenden Blöcken (Päckchen) zusammenzufassen. Als Blockgröße sind alle Potenzen von 2 erlaubt (1, 2, 4, 8, 16, 32, …). Dabei sind alle 1-Felder mit Blöcken zu erfassen.

## Slide 38: KV-Diagramme: Beispiel
Beispiel: Volladdierer
A | B | Cin | Cout
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
Notes: Die Frage ist jetzt: Wie kann man die Logik strukturell minimieren? Gibt es dafuer ein Verfahren? Die Antwort ist ja und das Verfahren heisst das Verfahren von Karnaugh und Veitch. Dies wird nicht abgedeckt also gehoert nich zum Vlstoff aber trotzdem moechte ich es kurz andeuten.
Das KV-Diagramm stellt die Wahrheitstabelle als ein Diagramm, als ein Matrix dar. Das KV-Diagramm wird mit den Variablen an den Rändern beschriftet. Dabei muss man beachten, dass sich horizontal und vertikal benachbarte Felder sich nur in genau einer Variable unterscheiden dürfen. Aus diesem Grund wird Bcin 01 vertikal gefolgt von 11. Dann versucht man, möglichst viele horizontal und vertikal benachbarte Felder, die eine 1 enthalten zu rechteckigen zusammenhängenden Blöcken (Päckchen) zusammenzufassen. Als Blockgröße sind alle Potenzen von 2 erlaubt (1, 2, 4, 8, 16, 32, …). Dabei sind alle 1-Felder mit Blöcken zu erfassen.

## Slide 39: KV-Minimierung
Idee: Zusammenfassung benachbarter Felder, die eine 1 enthalten
Bildung von möglichst wenigen, möglichst großen Rechtecken mit Feldern (also Zweierpotenzen, bei k Eingängen höchstens , in denen nur Einsen vorkommen
  Die Rechtecke können über den Rand hinauslaufen und sich gegenseitig überlappen.
  Alle Felder mit 1 müssen zu einem Rechteck gehören.
  Felder mit einem nicht definierten Funktionswert („Don’t care“) können wahlweise als 1 oder 0 interpretiert werden.
  Beispiel Volladdierer:
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
Notes: Die Frage ist jetzt: Wie kann man die Logik strukturell minimieren? Gibt es dafuer ein Verfahren? Die Antwort ist ja und das Verfahren heisst das Verfahren von Karnaugh und Veitch. Dies wird nicht abgedeckt also gehoert nich zum Vlstoff aber trotzdem moechte ich es kurz andeuten.
Das KV-Diagramm stellt die Wahrheitstabelle als ein Diagramm, als ein Matrix dar. Das KV-Diagramm wird mit den Variablen an den Rändern beschriftet. Dabei muss man beachten, dass sich horizontal und vertikal benachbarte Felder sich nur in genau einer Variable unterscheiden dürfen. Aus diesem Grund wird Bcin 01 vertikal gefolgt von 11. Dann versucht man, möglichst viele horizontal und vertikal benachbarte Felder, die eine 1 enthalten zu rechteckigen zusammenhängenden Blöcken (Päckchen) zusammenzufassen. Als Blockgröße sind alle Potenzen von 2 erlaubt (1, 2, 4, 8, 16, 32, …). Dabei sind alle 1-Felder mit Blöcken zu erfassen.

## Slide 40: KV-Minimierung: Beispiel
Beispiel Volladdierer:
  Gruppe:
    vollständig im Bereich von B  B gehört zum Term dieser Gruppe
    vollständig im Bereich von A  A gehört zum Term dieser Gruppe
    erstreckt sich über und  gehört nicht zum Term dieser Gruppe
  analog für die anderen Gruppen
  Minimierter Funktionsterm:
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1
Notes: Die Frage ist jetzt: Wie kann man die Logik strukturell minimieren? Gibt es dafuer ein Verfahren? Die Antwort ist ja und das Verfahren heisst das Verfahren von Karnaugh und Veitch. Dies wird nicht abgedeckt also gehoert nich zum Vlstoff aber trotzdem moechte ich es kurz andeuten.
Das KV-Diagramm stellt die Wahrheitstabelle als ein Diagramm, als ein Matrix dar. Das KV-Diagramm wird mit den Variablen an den Rändern beschriftet. Dabei muss man beachten, dass sich horizontal und vertikal benachbarte Felder sich nur in genau einer Variable unterscheiden dürfen. Aus diesem Grund wird Bcin 01 vertikal gefolgt von 11. Dann versucht man, möglichst viele horizontal und vertikal benachbarte Felder, die eine 1 enthalten zu rechteckigen zusammenhängenden Blöcken (Päckchen) zusammenzufassen. Als Blockgröße sind alle Potenzen von 2 erlaubt (1, 2, 4, 8, 16, 32, …). Dabei sind alle 1-Felder mit Blöcken zu erfassen.

## Slide 41: KV-Minimierung: fiktive Beispiele
Was ist jeweils die beste Markierung? Geben Sie die minimierten Funktionsterme an!
Nicht vergessen:
wie bei einer Weltkarte liegt ganz rechts neben ganz links
das gleiche gilt für oben und unten bei größeren KV-Diagrammen
 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 42: KV-Minimierung: fiktives Beispiel 1/2
orange Gruppe:
blaue Gruppe:
Funktionsterm:
 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 43: KV-Minimierung: fiktives Beispiel 2/2
hellblaue Gruppe:
orange Gruppe:
rote Gruppe:
blaue Gruppe:
Funktionsterm:

## Slide 44: KV-Minimierung: Mehrere Lösungen
orange Gruppe:
rote Gruppe:
blaue Gruppe:
ODER: hellblaue Gruppe:
Funktionsterm: ODER:

## Slide 45: Überblick
Kombinatorische Logik (Schaltnetze)
  Logikgatter
  Boolesche Algebra
  Logiksynthese (Schaltnetzentwurf)
  Minimierung von Schaltungen
Sequentielle Logik (Schaltwerke)
  Speicherelemente (Flipflops, Latches)
  Schaltwerksentwurf
Wichtige Schaltungen
Multiplexer und Decoder
Registersatz
Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)
Ripple-Carry und Carry-Look-Ahead Addierer

## Slide 46: Schaltnetz vs. Schaltwerk
Bisher: Schaltnetze (combinatorial circuits):
    ohne Rückkopplung
    Ausgangssignale hängen nur von Eingangssignalen ab
    eindeutig beschrieben durch (Boolesche) Schaltfunktion
    Speichern nicht möglich
    z.B. MUX, ALU, …
Schaltwerke (sequential circuits):
    mit Rückkopplung
    Speichern von Zuständen möglich
    Ausgänge hängen ab von Eingängen und vom Inhalt des internen Speichers
    zustandsabhängige Schaltfunktion
    z.B. Register, Speicher,...
Schaltnetz
. . .
. . .
inputs
outputs
Schaltwerk
. . .
. . .
inputs
outputs
Zustand

## Slide 47: Speicher mit rückgekoppelten Gattern
Durch Rückkopplung können Werte gespeichert werden
Zwei Inverter bilden eine statische Speicherzelle
Wert wird gespeichert, solange Versorgungsspannung anliegt
Problem: der Wert ist immer gleich (es kann kein neuer Wert gesetzt werden)
1
0
0
1

## Slide 48: RS Flipflop
Zwei rückgekoppelte NOR Gatter
mit wird die Speicherzelle auf 1 gesetzt (Set), mit wird sie auf 0 zurückgesetzt (Reset)
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
0
1
1
0
Notes: Latch (engl. für Schnappschloss, Auffangregister)

## Slide 49: RS Flipflop
Zwei rückgekoppelte NOR Gatter
mit wird die Speicherzelle auf 1 gesetzt (Set), mit wird sie auf 0 zurückgesetzt (Reset)
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
0
1
1
0
Notes: Latch (engl. für Schnappschloss, Auffangregister)

## Slide 50: RS Flipflop
Zwei rückgekoppelte NOR Gatter
mit wird die Speicherzelle auf 1 gesetzt (Set), mit wird sie auf 0 zurückgesetzt (Reset)
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
1
0
0
1
Notes: Latch (engl. für Schnappschloss, Auffangregister)

## Slide 51: RS Flipflop
Zwei rückgekoppelte NOR Gatter
mit wird die Speicherzelle auf 1 gesetzt (Set), mit wird sie auf 0 zurückgesetzt (Reset)
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
1
0
0
1
Notes: Latch (engl. für Schnappschloss, Auffangregister)

## Slide 52: RS Flipflop
Zwei rückgekoppelte NOR Gatter
mit wird die Speicherzelle auf 1 gesetzt (Set), mit wird sie auf 0 zurückgesetzt (Reset)
Was passiert für und ?
Was passiert für und ? Ist das ein Problem?
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
Notes: Latch (engl. für Schnappschloss, Auffangregister)

## Slide 53: RS Flipflop
Zwei rückgekoppelte NOR Gatter
mit wird die Speicherzelle auf 1 gesetzt (Set), mit wird sie auf 0 zurückgesetzt (Reset)
Was passiert für und ?
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
0
0
1
0
0
1
Mit und
Mit und
Notes: Latch (engl. für Schnappschloss, Auffangregister)

## Slide 54: RS Flipflop
Mit und
Zwei rückgekoppelte NOR Gatter
mit wird die Speicherzelle auf 1 gesetzt (Set), mit wird sie auf 0 zurückgesetzt (Reset)
Was passiert für und ?
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
0
0
0
1
Notes: Latch (engl. für Schnappschloss, Auffangregister)

## Slide 55: RS Flipflop
Zwei rückgekoppelte NOR Gatter
mit wird die Speicherzelle auf 1 gesetzt (Set), mit wird sie auf 0 zurückgesetzt (Reset)
Was passiert für und ?
Was passiert für und ? Ist das ein Problem?
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
1
1
0
0
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
Notes: Latch (engl. für Schnappschloss, Auffangregister)

## Slide 56: RS Flipflop
Zwei rückgekoppelte NOR Gatter
mit wird die Speicherzelle auf 1 gesetzt (Set), mit wird sie auf 0 zurückgesetzt (Reset)
Was passiert für und ?
Was passiert für und ? Ist das ein Problem?
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
0
0
0
0
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
1
1
Notes: Latch (engl. für Schnappschloss, Auffangregister)

## Slide 57: RS Flipflop
Zwei rückgekoppelte NOR Gatter
mit wird die Speicherzelle auf 1 gesetzt (Set), mit wird sie auf 0 zurückgesetzt (Reset)
Was passiert für und ?
Was passiert für und ? Ist das ein Problem?
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
0
0
0
0
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 |  | 
1
1
Notes: Latch (engl. für Schnappschloss, Auffangregister)

## Slide 58: RS Flipflop
Zwei rückgekoppelte NOR Gatter
mit wird die Speicherzelle auf 1 gesetzt (Set), mit wird sie auf 0 zurückgesetzt (Reset)
Was passiert für und ?
Was passiert für und ? Ist das ein Problem?
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
0
0
1
1
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | x | x
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | x | x
Notes: Latch (engl. für Schnappschloss, Auffangregister)

## Slide 59: RS Flipflop: Zeitverhalten
Die bisher gezeigte Schaltung ist asynchron
Entscheidend für Zeitverhalten ist die Gatterlaufzeit
Ausgangssignal stabilisiert sich nach
dies kann zu undefinierten Werten führen!
S
R
Q
t
Notes: Latch = Auffangregister

## Slide 60: Synchrone vs. Asynchrone Schaltwerke
Schaltwerke können asynchron oder synchron sein
Synchronisierung erfolgt über Taktsignale
  Taktsignal gibt an, wann der Zustand sich ändert
  Zustandsänderungen nur zu definierten Zeitpunkten
Schaltwerk
. . .
. . .
inputs
outputs
Zustand
clock
Notes: Clock  Taktsignal
Taktsignal wird im Schaltzeichen durch das Dreieck gekennzeichnet.

## Slide 61: Getaktetes RS Flipflop
Zustandswechsel (Wert) abhängig vom Takt (Clock)
Änderungen am Eingang nur übernehmen, wenn clk = 1
Problem: mehrere Zustandsänderungen pro Takt möglich
Notes: Latch = Auffangregister

## Slide 62: Master-Slave Flipflop
besteht aus zwei getakteten RS Flipflops (Master und Slave)
Slave erhält negiertes Taktsignal des Masters
Master akzeptiert Änderungen bei , Slave übernimmt den letzten Zustand wenn von 1 auf 0 wechselt (flankengesteuertes Flipflop)
Notes: Latch = Auffangregister

## Slide 63: Überblick
Kombinatorische Logik (Schaltnetze)
  Logikgatter
  Boolesche Algebra
  Logiksynthese (Schaltnetzentwurf)
  Minimierung von Schaltungen
Sequentielle Logik (Schaltwerke)
  Speicherelemente (Flipflops, Latches)
  Schaltwerksentwurf
Wichtige Schaltungen
Multiplexer und Decoder
Registersatz
Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)
Ripple-Carry und Carry-Look-Ahead Addierer

## Slide 64: Synthese synchroner Schaltwerke
Beschreibung des gewünschten Verhaltens z.B. als endlicher Automat gegeben
  Moore-Automat: Ausgaben gekoppelt an Zustände
  Mealy-Automat: Ausgaben als Funktion von Eingaben und Zustand
Systematischer Schaltwerksentwurf (für Moore-Automaten)
  Zustandsdiagramm mit binärer Zustandskodierung
  Wahrheitswerttabelle der zustandsabhängigen Schaltfunktion aufstellen
  ggf. Erweiterung der Wahrheitswerttabelle um Ansteuerung der Flipflops
  Minimierung der Schaltfunktion
  Aufbau der Schaltung
  (für Mealy-Automaten analog, zusätzlich Definition und Minimierung der Ausgabefunktion)
Notes: Ein Moore-Automat ist ein Zustandsautomat, bei dem die Ausgabe nur vom aktuellen Zustand abhängt. Das bedeutet, dass der Moore-Automat bei jedem Zustandsübergang eine festgelegte Ausgabe erzeugt, unabhängig von den Eingaben. Die Ausgabe bleibt während des gesamten Aufenthalts in einem Zustand konstant, bis ein Zustandsübergang erfolgt.
Ein Mealy-Automat hingegen ist ein Zustandsautomat, bei dem die Ausgabe sowohl vom aktuellen Zustand als auch von den Eingaben abhängt. Die Ausgabe eines Mealy-Automaten kann sich bei jedem Übergang ändern, basierend auf der aktuellen Eingabe und dem aktuellen Zustand.

## Slide 65: Beispiel: Hochwassererkennung
Ziel: Wasserstandsanzeige (Hochwasser / Niedrigwasser)
Gemessen wird mit zwei Wasserstandssensoren H und L
Wasser oberhalb von H: Hochwasser, unterhalb von L: Niedrigwasser
Dazwischen: alten Wert halten (stabile Anzeige)
Verwendung eines RS Flipflops als Zustandsspeicher und Ausgabe
H
L
Hochwasser
Niedrigwasser
00
*1
11
10
LH = 0*
10
0 NW
1 HW
L=1  Wasser über L,
H=1  Wasser über H
LH=01 eigentlich nicht möglich, aber wir entwickeln den Fall mit
Notes: L, H: Wasserstandssensoren -> L = 1: Wasser über L, H = 1, Wasser über H

## Slide 66: Beispiel: Wahrheitswerttabelle
aktueller Zustand (NW/HW): , Folgezustand:
00
*1
11
10
LH = 0*
10
0 NW
1 HW
H
L
Hochwasser
Niedrigwasser

## Slide 67: Beispiel: Wahrheitswerttabelle
aktueller Zustand (NW/HW): , Folgezustand:
00
*1
11
10
LH = 0*
10
0 NW
1 HW
0 | 0 | * | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | * | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | * | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | * | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
H
L
Hochwasser
Niedrigwasser

## Slide 68: RS Flipflop: Zustandsübergänge
Wie müssen R und S gesetzt werden, um die jeweiligen Zustandsübergänge zu realisieren?
Zur Erinnerung: Zustandsübergangstabelle
RS-Flipflop
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | x | x
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | x | x
 | R | S
0 0 |  | 
0 1 |  | 
1 0 |  | 
1 1 |  | 
 | R | S

## Slide 69: RS Flipflop: Zustandsübergänge
Wie müssen R und S gesetzt werden, um die jeweiligen Zustandsübergänge zu realisieren?
Zur Erinnerung: Zustandsübergangstabelle
RS-Flipflop
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | x | x
R | S |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | x | x
 | R | S
0 0 | * | 0
0 1 | 0 | 1
1 0 | 1 | 0
1 1 | 0 | *
 | R | S
 | * | 0
 | 0 | 1
 | 1 | 0
 | 0 | *

## Slide 70: Beispiel: Flipflop-Ansteuerung
aktueller Zustand (NW/HW): , Folgezustand:
00
*1
11
10
LH = 0*
10
0 NW
1 HW
0 | 0 | * | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | * | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | * | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | * | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
H
L
Hochwasser
Niedrigwasser

## Slide 71: Beispiel: Flipflop-Ansteuerung
aktueller Zustand (NW/HW): , Folgezustand:
00
*1
11
10
LH = 0*
10
0 NW
1 HW
0 | 0 | * | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | * | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | * | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | * | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
* | 0
* | 0
0 | 1
0 | *
0 | *
1 | 0
* | 0
* | 0
0 | 1
0 | *
0 | *
1 | 0
0 | 0 | * | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | * | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | * | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | * | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
H
L
Hochwasser
Niedrigwasser

## Slide 72: Beispiel: KV-Minimierung
00
*1
11
10
LH = 0*
10
0 NW
1 HW
0 | 0 | * | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | * | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | * | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | * | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
* | 0
* | 0
0 | 1
0 | *
0 | *
1 | 0
* | 0
* | 0
0 | 1
0 | *
0 | *
1 | 0
 | * | * | 0 | *
 | 1 | 0 | 0 | 0
 | * | * | 0 | *
 | 1 | 0 | 0 | 0
R:
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | * | * | *
 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | * | * | *
S:
H
L
Hochwasser
Niedrigwasser

## Slide 73: Beispiel: Schaltung
Mit und und Ausgang W als Zustand des RS Flipflops:
R
S
Q
Q
L
H
W

## Slide 74: Überblick
Kombinatorische Logik (Schaltnetze)
  Logikgatter
  Boolesche Algebra
  Logiksynthese (Schaltnetzentwurf)
  Minimierung von Schaltungen
Sequentielle Logik (Schaltwerke)
  Speicherelemente (Flipflops, Latches)
  Schaltwerksentwurf
Wichtige Schaltungen
Multiplexer und Decoder
Registersatz
Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)
Ripple-Carry und Carry-Look-Ahead Addierer

## Slide 75: MUX-Symbole
S
C
A
B
0
1
A
B
C
S
Symbol im Textbuch:
gebräuchlicher:
Notes: MUX wird auch Selektor genannt.
Gebrauchlicher: Trapez Symbol

## Slide 76: 4-Input MUX
A
B
S1
C
D
S0
Q
00
01
10
11
A
B
C
D
S1
S0
Notes: Links: Symbol. Rechts: Schaltnetz

## Slide 77: 32 Bit Multiplexer
0
1
A
B
C
Select
32
32
32
32 Bit breiter MUX
A31
B31
C31
Select
A30
B30
C30
A0
B0
C0
(Array von 32 1 Bit breiten MUX)
Notes: Ist kein 32-Input MUX

## Slide 78: 1-aus-n-Decoder
Schaltung mit m Eingängen am-1...a0 und n = 2m Ausgängen yn-1...y0
Ausgang yi wird 1 (High) wenn die m Eingänge der Dualzahl i entsprechen
Alle andere Ausgänge werden 0 (Low)
a1 | a0
0 | 0
0 | 1
1 | 0
1 | 1
y3 | y2 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
Notes: Anderer wichtiger Baustein digitaler Systeme ist.
1) Zum Beispiel: Wahrheitstabelle fuer eine 1-aus-4 decoder

## Slide 79: Schaltnetz 1-aus-4-Decoder
a1
a0
a1 | a0
0 | 0
0 | 1
1 | 0
1 | 1
y3 | y2 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
y0
y1
y2
y3

## Slide 80: Überblick
Kombinatorische Logik (Schaltnetze)
  Logikgatter
  Boolesche Algebra
  Logiksynthese (Schaltnetzentwurf)
  Minimierung von Schaltungen
Sequentielle Logik (Schaltwerke)
  Speicherelemente (Flipflops, Latches)
  Schaltwerksentwurf
Wichtige Schaltungen
Multiplexer und Decoder
Registersatz
Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)
Ripple-Carry und Carry-Look-Ahead Addierer

## Slide 81: Registersatz
jeder Prozessor verfügt über einen Registersatz / Registerdatei / Registerspeicher
darin werden Operanden und Ergebnisse aller Berechnungen gespeichert
Register sind i.d.R. genau so groß wie die Wortgröße des Prozessors (8, 16, 32 oder 64 Bit)
Register
Cache
Arbeitsspeicher
Festplatte / Peripherie
Speicherhierarchie
Größe, Kapazität
Kosten, Geschwindigkeit
Notes: D-Flipflops werden benutzt um Register zu implementieren

## Slide 82: Implementierung eines Registersatzes
32-Bit Register können aus 32 D-Flip-Flops aufgebaut werden
ein Registersatz (register file) besteht aus n Registern
Wie können Lese- und Schreibport implementiert werden? Hinweis: Wenn eine "7" anliegt soll ein Leseport den Inhalt von Register 7 liefern, wenn eine "7" und eine "42" anliegen, soll der Schreibport 42 in Register 7 schreiben.
RegWrite
Register
R
e
a
d
r
e
g
i
s
t
e
r
n
u
m
b
e
r
1
R
e
a
d
r
e
g
i
s
t
e
r
n
u
m
b
e
r
2
Write
r
e
g
i
s
t
e
r
Write
Data
R
e
a
d
R
e
a
d
d
a
t
a
1
d
a
t
a
2
Notes: Da 1 Flipflop nur 1 Bit speicher kann, besteht

## Slide 83: Implementierung eines Registersatzes
Implementierung eines Leseports
Register 0
Register 1
Register 30
Register 31
MUX
Read Register number 2
[Lese Register 2]
Read register number 1
[Lese Register 1]
Read data 1
[Lese Daten 1]
Read data 2
[Lese Daten 2]
MUX
...
Notes: Da 1 Flipflop nur 1 Bit speicher kann, besteht

## Slide 84: Implementierung eines Schreibports
Takt (clock) hier nicht dargestellt, wird aber trotzdem benutzt, um zu bestimmen wann geschrieben wird
R
e
g
i
s
t
e
r
0
R
e
g
i
s
t
e
r
1
R
e
g
i
s
t
e
r
n
–
2
C
C
D
D
R
e
g
i
s
t
e
r
n-1
C
C
D
D
0
1
n
–
2
n - 1
m-zu-n
Decoder
e
g
i
s
t
e
r
n
u
m
b
e
r
w
r
i
t
e
r
e
g
i
s
t
e
r
d
a
t
a
r
[schreiben]
[Register-Nummer]
[Register-Data]

## Slide 85: Überblick
Kombinatorische Logik (Schaltnetze)
  Logikgatter
  Boolesche Algebra
  Logiksynthese (Schaltnetzentwurf)
  Minimierung von Schaltungen
Sequentielle Logik (Schaltwerke)
  Speicherelemente (Flipflops, Latches)
  Schaltwerksentwurf
Wichtige Schaltungen
Multiplexer und Decoder
Registersatz
Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)
Ripple-Carry und Carry-Look-Ahead Addierer

## Slide 86: Arithmetical Logical Unit (ALU)
MUX kann benutzt werden, um eine 1-Bit ALU zu konstruieren, die die Operationen AND, OR und + unterstützt.
Einfach alles parallel ausführen und den richtigen Output auswählen:
b
0
2
result
Operation
a
1
carry out
carry in

## Slide 87: 32-Bit ALU
1-Bit ALU kann zur Realisierung einer 32-Bit ALU genutzt werden.
Zum Beispiel mit “ripple-carry adder“
result 1
a1
b1
A
L
U
1
C
a
r
r
y
I
n
C
a
r
r
y
O
u
t
C
a
r
r
y
I
n
A
L
U
0
C
a
r
r
y
I
n
C
a
r
r
y
O
u
t
a0
b0
result 0
O
p
e
r
a
t
i
o
n
result 31
a31
b31
A
L
U
31
C
a
r
r
y
I
n
C
a
r
r
y
O
u
t
Notes: Loeten
Ripple = kleine Welle

## Slide 88: Überblick
Kombinatorische Logik (Schaltnetze)
  Logikgatter
  Boolesche Algebra
  Logiksynthese (Schaltnetzentwurf)
  Minimierung von Schaltungen
Sequentielle Logik (Schaltwerke)
  Speicherelemente (Flipflops, Latches)
  Schaltwerksentwurf
Wichtige Schaltungen
Multiplexer und Decoder
Registersatz
Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)
Ripple-Carry und Carry-Look-Ahead Addierer

## Slide 89: 32-Bit Ripple-Carry Addierer
FA0
FA1
FA2
FA31
  FA = Full Adder
Problem: Lange Durchlaufzeit für den Übertrag bei großer Stellenzahl, z.B. bei 32-Bit- oder 64-Bit-Addierer.
Lösung: Parallelisierung der Übertragsbildung
 Carry-Look-Ahead-Addierer (CLA-Addierer)
a0
b0
s0
c0
c1
a1
b1
s1
c2
a2
b2
s2
c3
a31
b31
s31
c32
. . .
c31
Notes: Rpple = kleine Welle / das Kraeuseln
FA0 kann HalbAdierer sein, …

## Slide 90: Carry-Look-Ahead Addierer: Motivation
Idee: Bestimmung der Überträge direkt aus den Eingängen
Warum ist das so nicht (für beliebige Bitbreiten) umsetzbar?
FA0
FA1
FA2
FA31
a0
b0
s0
c0
c1
a1
b1
s1
c2
a2
b2
s2
c3
a31
b31
s31
c32
. . .
c31

## Slide 91: Carry-Look-Ahead Addierer: Motivation
Idee: Bestimmung der Überträge direkt aus den Eingängen
Nicht umsetzbar: Anzahl Terme wächst exponentiell
FA0
FA1
FA2
FA31
a0
b0
s0
c0
c1
a1
b1
s1
c2
a2
b2
s2
c3
a31
b31
s31
c32
. . .
c31

## Slide 92: Carry-Look-Ahead Addierer
FAi wird immer einen Übertrag Generieren, wenn
FAi Propagiert den Übertrag, wenn
Umsetzbar: Anzahl Terme wächst linear!
Notes: Man kann auch entweder oder benutzen, denn wenn sowohl ai als bi 1 sind, dann generiert Volladdierer Fai schon einen Uebertrag.

## Slide 93: Übertraglogik CLA
=1
XOR

## Slide 94: 4-Bit CLA-Addierer
Notes: Um einen 4-Bit CLA-Addierer zu konstruieren, muessen wir die Summation der Stellen hinzufuegen.

## Slide 95: Subtraktion
Subtraktion verwendet 2er-Komplement:  einfach b negieren und addieren
Wie negiert man b?
 alle Bits invertieren und 1 addieren
Eine clevere Lösung:
  Um zu subtrahieren, setze CarryIn von ALU0 auf 1, Binvert auf 1 und Operation auf 10

## Slide 96: ALU-Erweiterung
Wahlweise kann auch a invertiert werden:
Unsere ALU kann folgende arithmetisch-logische Operationen umsetzen:
  and, or, nand, nor
  Addition und Subtraktion
Notes: A NAND B = NICHT A ODER NICHT B  Ainverty und Binvert und Operation = 1
A NOR B = NICHT A UND NICHT B  Ainvert und Binvert und Operation = 0

## Slide 97: Zusammenfassung
Die logische Operatoren UND, ODER und NICHT bilden einen funktional vollständigen Operatorensatz
Boolesche Funktionen können mit Wahrheitswerttabellen spezifiziert werden
Ableitung der Schaltfunktion: KNF und DNF
Minimierung zum Beispiel mit KV Diagrammen
a | b | a NOR b
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 98: Zusammenfassung
Schaltwerke verfügen über internen Speicher
Zur Speicherung können Latches oder Flipflops verwendet werden
Schaltwerksentwurf aus endlichen Automaten
Schaltnetz
Schaltwerk
. . .
. . .
inputs
outputs
Zustand
00
*1
11
10
LH = 0*
10
0 NW
1 HW

## Slide 99: Zusammenfassung
Ein Multiplexer wählt je nach Steuersignal S einen der Inputs A oder B aus.
aus Flipflops können wir Register bauen
Wir können eine ALU konstruieren, die verschiedene Operationen unterstützt (AND, OR, ADD, SUB, NAND, NOR)
Ein Carry-Look-Ahead-Addierer ist effizienter als ein Ripple-Carry-Addierer
A
Y
B
S
0
1