## Slide 1: Embedded Systems Engineering Simulink und Stateflow
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Professor of Business Computer Science
Cybersecurity and Embedded Systems Engineering

## Slide 2: Überblick über die gesamte Vorlesung
Entwurf Eingebetteter Systeme
Endliche Automaten
Statecharts
Timed Automata
SystemC
Signalfluss-orientierte Sprachen (Simulink)
Modellierungssprachen
Implementierung
Programmier-sprachen
Betriebssysteme
Synthese
Validierung und Verifikation
Testen
Simulation
Model Checking
Modell-basierte Entwicklung
Eingebettete Systeme
Definition
Eigenschaften
Anforderungen

## Slide 3: Überblick über die gesamte Vorlesung
Programmier-sprachen
Betriebssysteme
Synthese
Testen
Simulation
Model Checking
Definition
Eigenschaften
Anforderungen
Entwurf Eingebetteter Systeme
Endliche Automaten
Statecharts
Timed Automata
SystemC
Signalfluss-orientierte Sprachen (Simulink)
Modellierungssprachen
Implementierung
Validierung und Verifikation
Modell-basierte Entwicklung
Eingebettete Systeme

## Slide 4: Kontinuierliches Verhalten
Eingebettete Systeme interagieren über Sensoren und Aktoren mit einer (analogen) technischen Umgebung.
Umgebung umfasst oft kontinuierliche, physikalische Prozesse
nicht nur diskrete Ereignisse, sondern auch kontinuierliche Signale
müssen für die Verifikation und Validierung berücksichtigt werden
Modelle müssen mit kontinuierlichem Verhalten umgehen können
 Signalflussbasierte Modellierungssprachen
MATLAB/Simulink
Modelica

## Slide 5: Modellierungssprachen
Modellierungssprache | Kontinuierliches Verhalten | Nebenläufigkeit | Echtzeitunterstützung | Kommunikation |  |  | Simulation und Verifikation
 |  |  |  | Message Passing | Geteilte Variablen | Signal-orientiert | 
Automaten | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔
Statecharts | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔
Timed Automata | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | ✖ | ✔
Simulink | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | (✔)
SystemC | (✔) | ✔ | (✔) | ✔ | (✔) | ✖ | (✔)

## Slide 6: Überblick
Simulink
  Einführung
  Syntax und Semantik
  Anwendungsbeispiel
Stateflow
  Einführung
  Syntax und Semantik
Code Generierung

## Slide 7: Überblick
Simulink
  Einführung
  Syntax und Semantik
  Anwendungsbeispiel
Stateflow
  Einführung
  Syntax und Semantik
Code Generierung

## Slide 8: MATLAB/Simulink
MATLAB/Simulink ist ein de-facto Standard für Modellgetriebene Entwicklung in vielen Industrien, z.B.
  Automobil
  Luftfahrt
  Transportwesen
Modellierung hybrider Systeme
  kontinuierliche Anteile (z.B. Umgebung oder analoge Komponenten)
  diskrete Anteile (z.B. Steuerung des Systems)
  z.B. ABS, ESP im Automotive Bereich, Steuerung von Flugzeugen oder Satelliten

## Slide 9: MATLAB
  MATrix LABoratory
  The MathWorks, Inc.
  Umgebung zur numerischen Berechnung und Simulation
  grafische Darstellung von Ergebnissen
  einfache Programmierung mit spezieller MATLAB-Skriptsprache
  unterstützt Matrixberechnungen, numerische Integration, komplexe Funktionen
  erweiterbar durch sog. Toolboxen, z.B. Simulink, Stateflow
Notes: The MathWorks wurde 1970 gegründet von einem Professor der Universität von New Mexico, um den Studis besseren Zugang zur Linearen Algebra zu verschaffen (Kommandozeile, ohne Programmierkenntnisse nutzbar)
bis heute günstige Lizenzen für Studierende und Unis
im Fokus stehen numerische Berechnungen (im Gegensatz zu Computer-Algebra-Systemen, wo symbolische Berechnungen im Vordergrund stehen)

## Slide 10: Simulink
MATLAB Toolbox zur grafischen Modellierung und Simulation dynamischer Systeme
basiert auf Blockdiagrammen
Blöcke werden mit Signalen verbunden
Blockdiagramme sind datenflussorientiert und beschreiben hybride Systeme
Simulation: Auswertung von Blöcken, Berechnung von Signalverläufen
automatische Code-Generierung
  C, C++, VHDL
  direkt unterstützt aus Simulink heraus oder mittels Tools von externen Anbietern

## Slide 11: Architektur
MATLAB IDE
(M-code, common data types)
Simulink Toolbox
Blöcke
Signal-
linien
Weitere
Toolboxen
Fixed Point
DSP
…
Codegenerierung
(Mathworks Embedded Coder, dSPACE TargetLink)
Stateflow
Zustände
Transitionen
Verzweigung
Simulink
Toolboxen
Fixed Point
Verification & Validation
…

## Slide 12: Simulink-Modell: Beispiel
Blöcke
Signal-linien
Subsysteme
[Fuelsys.mdl, Simulink Demos, The Mathworks]
Notes: Loop compensation: Beispiel aus Fuelsys.mdl, Simulink Demos, The Mathworks

## Slide 13: Simulation
Simulink simuliert Blockdiagramme
  Signallinien werden mit Signalen instanziiert
  Blöcke modifizieren die Signale entsprechend ihrer Funktion
Signale sind Zeit-Wert Funktionen
  Funktionen
  ist das Simulationsintervall
  Vektoren als Wert wenn
  Wir vereinfachen im Folgenden mit

## Slide 14: Beispiel mit konstanter Ausgabe
„Entspricht“ dem Ausdruck
dargestellt als konstante Funktion
Konstante
Ausgang
Funktionsblock
Notes: Gain: multiplizieren mit Konstante, hier: mit 2

## Slide 15: Diskretes Beispiel
„Entspricht“ dem Programm
  while(simulation)
  i := i + 1;
Output ist eine Funktion, die in diskreten Schritten den Wert ändert
Feedback
Diskreter Block mit innerem Zustand
Notes: unit delay: implizite Initialisierung: per default = 0

## Slide 16: Kontinuierliches Beispiel
Kann als Differentialgleichung (DGL) aufgefasst werden
Output „entspricht“ damit dem Ausdruck (Lösung der DGL)
Kontinuierlicher Block mit innerem Zustand
Notes: Integrator: Initialwert, per default =0, hier explizit auf 0 gesetzt

## Slide 17: Beispiel aus der Physik
Ungedämpfter Federschwinger:
  – Ort, – Frequenz, hier konstant
Analytische Lösung:
Numerische Lösung mit Simulink
Wie könnte man den ungedämpften Federschwinger in Simulink umsetzen?
Zeichnen Sie das Blockdiagramm!

## Slide 18: Beispiel aus der Physik
Ungedämpfter Federschwinger:
  – Ort, – Frequenz, hier konstant
Analytische Lösung:
Numerische Lösung mit Simulink

## Slide 19: Überblick
Simulink
  Einführung
  Syntax und Semantik
  Anwendungsbeispiel
Stateflow
  Einführung
  Syntax und Semantik
Code Generierung

## Slide 20: Simulink Syntax: Blöcke
direct-feedthrough Blocks | 
Diskrete Blöcke | 
Kontinuierliche Blöcke | 
Kontrollfluss-Blöcke | 
sonstige Blöcke | 
Notes: Direct Feedthrough Blöcke sind hauptsächlich arithmetische oder logische Blöcke, die also direkt was ausrechnen
Diskrete Blöcke haben einen festen Takt. Zum Beispiel „merkt“ sich Unit Delay den Wert im n-ten Takt, um diesen im n+1 ten auszugeben.
Kontinuierliche Blöcke approximieren einen stetigen Verlauf. Der Integrator tut das wonach er benannt wurde – integrieren (im Computer natürlich nur näherungsweise)
Kontrollflussblöcke erhalten eine Bedingung, anhand derer sie entscheiden, welches Signal durchgegeben wird (ähnlich If, Then, Else). Es gibt auch weitere, kompliziertere Kontrukte, wie ein Iterator subsystem (entspricht einer For Schleife) oder ein While Iterator. Das lassen wir hier aber weg
Sonstige Blöcke – hier könnte man alles Mögliche nennen. Aber mit den o.g. sind die wichtigsten Kategorien, mit denen sich die grundlegende Semantik erklären lässt, genannt; unter Sonstigen Blöcken findet man Vertreter, die oben nicht reinpassen, aber oft in der Praxis verwendet werden: Multiplexer und Demultiplexer, um Signale in einem Bus zusammenzufassen und aus einem Bus auszuwählen (dient der grafischen Gruppierung; keine Auswirkung auf die Simulation)

## Slide 21: Konfiguration der Blöcke
Viele Blöcke sind konfigurierbar (z.B. sample time, Initialwerte)
Notes: Konfigurationen (im Beispiel für Unit Delay – wo sich ein Initialwert und eine Schrittweite definieren lässt) sind pro Block verschieden

## Slide 22: Simulink Syntax: Subsysteme
Blöcke können in Subsystemen gruppiert werden grafische Gruppierung, Abstraktion, hierarchischer Entwurf
Spezielle Subsysteme: steuern den Datenfluss (einfache Form von Kontrollfluss!)
  z.B. If Action Subsystem, Enabled Subsystem, While Iterator Subsystem
Enable
Port
Notes: Subsysteme sind in erster Linie grafische Gruppierungen – die werden vor der Simulation i.A. intern wieder aufgelöst
Es gibt Ausnahmen (atomic subsystems) – aber das lassen wir hier weg.
Im Bild sind neben dem klassischen Subsystem (ganz links) zwei weitere Subsysteme erwähnt, deren Semantik wir hier im Weiteren nicht weiter erläutern, die aber in manchen Modellen vorkommen. Die steuern den Kontrollfluss
virtuelle Blocks beeinflussen NICHT das Verhalten des Modells
Maskierte Subsysteme gibt’s auch, werden gern in Bibliotheken benutzt

## Slide 23: Simulink-Modell: Beispiel
Funktions-blöcke / Konstanten
Signal-linien
Subsysteme
Kontrollflussblock
Eingänge
Ausgang
Notes: Eingänge sind wie Parameter von Funktionen; zur Laufzeit werden die instantiiert (muss der User mit einem Signal belegen, wenn er simulieren will)
Ausgänge sind entweder auch Blöcke, die wieder an andere Eingänge angeschlossen werden können oder Scope Blöcke, die einen Graphen ausgeben
Es gibt auch weitere Ausgangsblöcke, die z.B. das Signal nach MATLAB zur Weiterverarbeitung schicken oder eine csv (comma separated values, Paar (Zeit, Simulationswert)) Datei erstellen

## Slide 24: Beispiel: Subsystem
[Fuelsys.mdl, Simulink Demos, The Mathworks]
Notes: Mapping der Ports von einem Subsystem Block (links) in das innere des Subsystems (rechts)
die Anordnung der Ports am Subsystem Block mapt auf die Nummern der Port Blöcke innerhalb des Subsystems
ACHTUNG: Port 1 vom Subsystem Block ist der 3. Port von oben im Subsystem

## Slide 25: Simulink Syntax: Signallinien
Signallinien verbinden Blöcke
Reihenfolge der Eingänge ist relevant
  Blockfunktionen sind im Allgemeinen nicht kommutativ
Signallinien können reelle, komplexe und mehrdimensionale Werte darstellen
Signallinien können in Bussen gruppiert werden
Notes: Vektoren und Busse sind beliebig verschachtelbar, so sind auch
Vektoren von Vektoren von Vektoren von Signalen oder
- vector2(vector3, vector2) möglich

## Slide 26: Simulink Tool Box
Block Diagram Editor
graphischer Editor, drag & drop
manuelles Layouting
Views auf Subsystem-Ebene
Model Explorer
hierarchische Ansicht, Workspaces
direkter Zugriff auf die Block-Parameter
direktes Interface zum gesamten Modell
Notes: Block Diagram Editor:
Hauptwerkzeug zum Erstellen von Modellen
drag & drop von Blöcken aus der Bibliothek
optionaler Tree Viewer an der Seite zeigt nur graphische Simulink Elemente
Model Explorer:
Hierarchischer View für das *gesamte* Model (Incl. Workspaces & Stateflow)
bietet einen schnellen Überblick über existierende Modellteile

## Slide 27: Simulink Tool Box
Simulink Block Library
~250 Blöcke
drag & drop
Simulink Configuration
Simulations-Parameter
Auswahl numerischer Verfahren
Optimierungen
Hardware & Codegenerierung

## Slide 28: Simulink Tool Box
Model Advisor
Analyse von Modellen
z.B. Prüfung auf häufige Fehler & Einhaltung von best practices
fehlerhafte Blöcke werden angezeigt
Vorschläge zur Fehlerbehebung
Erweiterungen zur Qualitätssicherung (z.B. Simulink Design Verifier)

## Slide 29: Bibliotheken & Modell-Referenzen
Bibliotheken (libraries)
  dienen der Wiederverwendung
  Erstellung eigener Bibliotheken möglich (costum libraries)
  Standard-Bibliotheken
    Simulink block library
    Autosar block library, TargetLink block library, …
Modell-Referenzen
  Links in andere Modell-Dateien möglich
  ermöglicht modulare und verteilte Entwicklung
Copy
Link
Notes: Das Link-Symbol kann optional eingeblendet werden.
  Schwarzer Pfeil auf weißem Grund: Link in die Bibliothek
  Grauer Pfeil auf weißem Grund: Kopie in das Modell
Model References haben Ecken, Füllung der Ecken indiziert Typ
weiße Ecken (Nomal Mode): Modell wird als Simulink-Modell simuliert
Schwarze Ecken (Accelerator Mode): Modell wird erst Kompiliert und als MEX (Matlab Executable) ausgeführt (schneller)

## Slide 30: Simulink Semantik
Semantik von The MathWorks nur informell beschrieben, durch Simulation definiert
Formale Semantik wird auch untersucht (z.B. Bouissou, Chapoutot, ACM SIGPLAN 2012)
Zustände (States) sind Abbildungen
Notes: Zustände nur vereinfacht reelle Zahlen, im Rechner Gleitkommazahlen, daher wäre eigentlich noch ein Approximationsfehler notwendig anzugeben, wird aber nicht gemacht
Eigentlich Speicherung in Gleitkommadarstellung; Approximationsfehler wird hierfür im Weiteren vernachlässigt
Simulink unterstützt auch Vektoren (also mehrdimensionale Werte) und komplexe Zahlen (also Imaginärteil nicht 0)

## Slide 31: Simulink Semantik: Simulation
Simulink interpretiert die Modelle durch Simulation
  = Schrittweises Lösen des (in Blöcken erstellten) Differentialgleichungssystems mit Hilfe numerischer Integrationsverfahren
Konfigurationsmöglichkeiten:
  Wahl des Integrationsalgorithmus
  Schrittweitensteuerung (Fixed-step oder Variable-step)
  maximale Schrittweite (Max step size)
  Anfangsschrittweite (Initial step size)
  Fehlertoleranzen

## Slide 32: Simulink Solver
 Schrittweise Simulation für geg. Zeitintervall
continuous solver
  erforderlich, wenn das Modell kontinuierliche Blöcke enthält
  numerische Integration zur Berechnung der internen Zustände kontinuierlicher Blöcke
discrete solver
  Für Modelle ohne kontinuierliche Blöcke
  Berechnung der Werte für einen Schritt

## Slide 33: Simulink Solver: Schrittweite
Fixed-step solver
  konstante Schrittweite
  Analog zu eingebetteten Systemen mit globaler sampling rate
Variable-step solver
  kleinere Schrittweite bei schnellen Zustandsänderungen (höhere Präzision, mehr Simulationszeit)
  größere Schrittweite bei wenig Änderungen
  Schrittweite muss berechnet warden
Notes: Ggf.: Bei manchen Modellen

## Slide 34: Beispiel: Schrittweite
Welche Schrittweite brauchen wir für einen fixed-step solver, um keine Änderung zu verpassen?
Welche Schritte würde ein variable step solver wählen?
[Picture: Simulink User Guide, The Mathworks]
sample time: 500 ms
sample time: 750 ms
Notes: die beiden Sinus Blöcke propagieren ihre Sample Times an die folgenden Blöcke

## Slide 35: Beispiel: Schrittweite
Welche Schrittweite brauchen wir für einen fixed-step solver, um keine Änderung zu verpasen?
Welche Schritte würde ein variable-step solver wählen?
Fixed-step solver: 250ms
  0, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000,..
Variable-step solver:
  0, 500, 750, 1000, 1500, 2000, …
  „if something happens“
[Picture: Simulink User Guide, The Mathworks]
sample time: 500 ms
sample time: 750 ms
Notes: die beiden Sinus Blöcke propagieren ihre Sample Times an die folgenden Blöcke

## Slide 36: Simulationsablauf
Initialization Phase
Simulation Phase
Compile
Phase
Link
Phase
Initialization
Phase
Loop
Iteration
Cleanup
Calculate
States
Calculate
Outputs
final time step
each
time
step
Calculate Step Size
Notes: Initialization Phase: Einfügen der Modellreferenzen und Bibliotheken, Kompilieren (flattening, block sorted order), Linken (erstelle interne Datenstrukturen)

## Slide 37: Flattening
Subsysteme werden beseitigt
alle Blöcke und Signallinien auf oberste Ebene
einfaches Beispiel:
Subsystem
1
2
Oberste Ebene:
Innere Ebene:
aufgelöst:
Notes: Flattening: Mapping der Ports von einem Subsystem Block (links) in das innere des Subsystems (Mitte)

## Slide 38: Block Sorted Order
nebenläufige Notation, sequentielle Simulation
  Berechnung einer Reihenfolge für die Simulation
  Zwei Blocktypen
    direct feedtrough (Mealy-Semantik)
    non-direct feedtrough (stateful, Moore-Semantik)
  Scheduling von Mealy-Blöcken gemäß Datenabhängigkeiten
  Moore-Blöcke werden am Anfang platziert

## Slide 39: Berechnung der Ausgangswerte
Berechnung der Variablen
  1. direct-feedthrough Blöcke: direkte Auswertung (z.B. )
  2. Blöcke mit internen Werten (z.B. bei Unit Delay))
Notes: Jeder Block hat eine Variable in der Semantik (für den Ausgang)
Dieser Ausgang wird in diesem Schritt berechnet
Bei direct-feedthrough (wie +,*,e^t, sin, und, oder etc.) wird einfach die Funktion angewendet
Diskrete und kontinuierliche Blöcke speichern intern noch einen Zustand (haben also noch eine zusätzliche, interne Variable)  in diesem Schritt, also der Berechnung der Ausgangswerte wird dieser interne Wert mit verwendet

## Slide 40: Berechnung interner Zustände: diskrete Blöcke
Berechnung des Zustands in Abhängigkeit vom Eingangswert
Bsp.: Unit Delay
Bsp.: Discrete-Time Integrator (, forward Euler) ( sample time)
Notes: Nach der Berechnung der Ausgangswerte werden die internen Zustände der diskreten Blöcke in Abhängigkeit der Blockeingangssignale berechnet
Unit Delay kopiert einfach den Eingangswert  damit ergibt sich insgesamt für Unit Delay ein (wie der Name andeutet) taktverzögerndes Verhalten: im n-ten Zeitschritt wird der Wert vom n-1 ten Zeitschritt auf den Ausgang geschrieben
Discrete-Time Integrator integriert diskret. Beim einfachsten Verfahren, dem forward Euler, wird der neue Funktionswert (der am Eingang anliegt) mit der Schrittweite multipliziert und auf den bereits gespeicherten internen Wert addiert; Intuitiv ist das, wenn man die Schrittweite  0 gehen ließe das Riemann Integral
Die Variablen K, T etc. beim Discrete-Time Integrator sind als Parameter einstellbar und beeinflussen das Verhalten (z.B. K wichtet die Berechnung)

## Slide 41: Berechnung interner Zustände: kontinuierliche Blöcke
Approximation des Wertes im nächsten Zeitschritt
  mit gewähltem numerischen Integrationsverfahren
Bsp.: Integrator
  beschreibt die Gleichung
Wie können wir das Integral (als Fläche unter dem Eingangssignal) bestimmen, wenn wir nur zu diskreten Zeitpunkten ablesen?
Notes: Euler kommt auf der nächsten Folie
Runge-Kutta nimmt prinzipiell mehrere Zwischenstützstellen und wichtet die  das macht es genauer
Die DGL ist noch nicht eindeutig – es fehlt der Initialwert (der als Parameter übergeben wird) – z.B. l_1(0)=0. Dann wird das Ganze eindeutig  hier der Einfachheit halber weggelassen
Man könnte auch l_1(t)=\int_0^t_n l_2(t)dt schreiben. Äquivalent. Die Ableitungsschreibweise ist aber verbreitet, weil man damit die DGL Sichtweise reinbringt.
Wenn die rechte Seite nicht Lipschitz-stetig ist (das Signal also zu stark wächst), dann ist die mathematische Lösung nicht eindeutig – ich forsche derzeit dran, wie man in solchen Fällen vorhersagen kann, was Simulink macht

## Slide 42: Berechnung interner Zustände: Integrator-Block
Prinzip:
Bsp.: Approximation mit Riemann Summe
 numerisches Verfahren löst DGL näherungsweise (z.B. Euler oder Runge-Kutta)
Notes: Riemann Summe (als Approx. für Integrale) lässt sich besser erklären ohne zu viel Vorwissen in DGL-Lösung vorauszusetzen
=> Ziel dieser Folie: Bedeutung der Schrittweite für die Genauigkeit und Verständnis für Entstehung von Ungenauigkeit und Bedeutung des gewählten Verfahrens.
In Simulink werden Approximationsverfahren für DGL wie Euler oder Runge-Kutta verwendet
Euler funktioniert im Prinzip wie hier beschrieben, mit Runge-Kutta werden bei jedem Schritt auch noch Zwischenwerte bestimmt um Diskretisierungsfehler bis zur 3. Ableitung zu kompensieren

## Slide 43: Vergleich verschiedener Verfahren
[https://de.wikipedia.org/wiki/Runge-Kutta-Verfahren#/media/File:Runge-kutta.svg]
Notes: Euler (Tangente/Steigung als Approximation, Polynom 0. Ordnung, Fehler wird sehr groß)
Heun (Polynom 1. Ordnung, Verbesserung durch Verwendung eines Mittelwerts 2er Steigungen)
Runge-Kutta (Zwischenschritte, Polynom 3.Ordnung, Mittelwert über mehrere Steigungen, klassisch 4)
U.v.m.
(Polynom höherer Ordnung: mehr Rechenaufwand, aber genauer)
Aussage der Folie: kompliziertere Verfahren => höhere Genauigkeit, Abschätzen was man braucht

## Slide 44: Zero Crossing Detection
Unstetigkeit = plötzliche Änderung des Verhaltens
  wichtiges Ereignis im System, z.B. Schaltzeitpunkt eines Kontrollfluss-Blocks (z.B. Switch)
  präzise Simulation (kleinere Schritte bei variable-step size)
  möglichst genaue Ermittlung des Schaltzeitpunkts (auch bei fixed-step)
Simulink verwendet Zero Crossing Detection
  Idee: verschiebe Schaltbedingung auf die x-Achse, berechne Nullstelle
Blöcke mit Zero Crossing Detection
  Z.B. Switch, MinMax, Sign, Integrator mit Schranken, Relational Operator (z.B. „<=“), Subsystem mit Trigger-Port, …
Notes: Unterschied Ereignis im System vs. Schaltzeitpunkt im Modell am Bsp: Flummi:
Ereignis im System: Aufprall auf dem Boden und dadurch Richtungswechsel
Im Modell: Switch, der zu diesem Zeitpunkt zu Kurve*(-1) wechselt
Ziel von Zero Crossing: a) merke, wann geschaltet werden muss, b) erhöhe Präzision bei variable-step size (z.B. damit in der Simulation der Ball nicht durch den Boden fällt)

## Slide 45: Überblick
Simulink
  Einführung
  Syntax und Semantik
  Anwendungsbeispiel
Stateflow
  Einführung
  Syntax und Semantik
Code Generierung

## Slide 46: Regelkreis
berechnet Abweichung und Korrektur (= Stellgröße)
Aktoren: ändern System Sensoren: messen System
Regler
Regelstrecke
Stellgröße
Regelgröße (=Istwert)
Feedback: Soll/Ist-Vergleich
Führungsgröße (=Sollwert)
Beispiele für Regelkreise:
Heizung: Sollwert einstellen, zu kalt: Heizung geht an, zu warm: Heizung geht aus
Pupillengröße: Licht zu hell: Pupille geht weiter zu, Licht zu dunkel: Pupille öffnet sich
Notes: Weitere Beispiele: zum Bus gehen, Eltern busy halten, …

## Slide 47: Anwendungsbeispiel: ABS - Antiblockiersystem
Bremsen = Erhöhung des Rollwiderstands
  Fläche der Reifen klein im Vergleich zur Masse des Autos
   Blockieren der Reifen
    geringere Bremswirkung
    geringere Lenkwirkung
Bewegung
Bremsen

## Slide 48: Was ist eigentlich Schlupf?
das Verhältnis zwischen dem Weg, den
  der Reifen zurücklegt (durch seine Drehung)
  das Fahrzeug tatsächlich zurücklegt
Schlupf = 0  Reifen dreht genauso schnell wie das Fahrzeug
Schlupf = 1  Reifen dreht nicht mehr, er blockiert

## Slide 49: ABS - Antiblockiersystem
optimale Bremswirkung bei 8-25% Schlupf
Ziel eines ABS: Schlupf zwischen 8-25% regeln
Soll-Schlupf
gemessener Schlupf
Bremsen
Bremskraft verringern
Bremskraft erhöhen
Steuergerät
Bremse
Rad

## Slide 50: Modellierung als Reglungskreis in Simulink
Regelstrecke
Notes: torque = das Drehmoment

## Slide 51: ABS-Beispiel in Simulink
Stellwert:
Soll-Schlupf (0.2) – Schlupf
Bremssystem:
Anpassung der Bremskraft anhand des Stellwerts und des Reifen-Drehmoments
Ausgabe der neuen Reifengeschwindigkeit
Schlupf
torque = Drehmoment
Notes: u(1) und (u2) sind zugriffe auf die Mux-Signale 1 und 2 (1-based-indexing)
Bremsfunktion:
Berechnung des erforderlichen Brems-Drehmoments (brake torque) aus Stellwert, hydraulischer Verzögerung und Bremskraft
Anwenden des Brems-Dremoments auf das Reifendrehmoment
Ausgabe: Reifengeschwindigkeit (nach Regelung)

## Slide 52: Simulation des Modells
Abbildung oben:
  Verlauf von Fahrzeug- und Reifen-Geschwindigkeit
Abbildung unten:
  Verlauf des Schlupf-Wertes
Schlupf-Regelung verhindert zu starkes Abnehmen der Radgeschwindigkeit
  kein Blockieren
  optimale Bremswirkung
  Lenkfähigkeit bleibt erhalten

## Slide 53: Überblick
Simulink
  Einführung
  Syntax und Semantik
  Anwendungsbeispiel
Stateflow
  Einführung
  Syntax und Semantik
Code Generierung

## Slide 54: Stateflow Beispiel
[Fuelsys.mdl, Simulink Demos, The Mathworks]
Stellung der Drosselklappe
Geschwindigkeit des Motors
Sauerstoffüber-schuss (Excess Gas Oxygen)
Druck (Manifold Absolute Pressure)
Was tut dieses Statechart? Was denken Sie, waum dieser Teil des Systems als Statechart modelliert wurde?
Notes: Eingaben:
Stateflow Modell berechnet den Mischmodus und Sensorfehler
Die oberen 4 Zustände werten die Sensoren aus und decken Fehler auf, der 3. von oben ist ein Fehlerzustandszähler
Im untersten Zustand wird abhängig von der Anzahl und Art der Sensorfehler das misch Verhältnis LOW, RICH oder DISABLED ausgeben (welches vom bereits gezeigten SL Modell ausgewertet wird)

## Slide 55: Stateflow Beispiel
dieses Statechart modelliert ein fehler-tolerantes Kraftstoffsteuerungssystem
Sensoren werden auf Gültigkeit geprüft
Sensorfehler werden erkannt und gezählt
bei Sensorfehlern wechselt das System den Operations-Modus (mit passendem Kraftstoffmischverhältnis, z.B. LOW/RICH)
Sensorfehler: diskrete Ereignisse
diskrete Ereignisse und Operations-Modi bzw. Zustandswechsel lassen sich in Stateflow sehr gut modellieren
Einbettung in Simulink Modell
[Fuelsys.mdl, Simulink Demos, The Mathworks]
Notes: Eingaben:
Stateflow Modell berechnet den Mischmodus und Sensorfehler
Die oberen 4 Zustände werten die Sensoren aus und decken Fehler auf, der 3. von oben ist ein Fehlerzustandszähler
Im untersten Zustand wird abhängig von der Anzahl und Art der Sensorfehler das misch Verhältnis LOW, RICH oder DISABLED ausgeben (welches vom bereits gezeigten SL Modell ausgewertet wird)

## Slide 56: Stateflow Beispiel
[Fuelsys.mdl, Simulink Demos, The Mathworks]
Stellung der Drosselklappe
Geschwindigkeit des Motors
Sauerstoffüber-schuss (Excess Gas Oxygen)
Druck (Manifold Absolute Pressure)
Notes: Eingaben:
Stateflow Modell berechnet den Mischmodus und Sensorfehler
Die oberen 4 Zustände werten die Sensoren aus und decken Fehler auf, der 3. von oben ist ein Fehlerzustandszähler
Im untersten Zustand wird abhängig von der Anzahl und Art der Sensorfehler das misch Verhältnis LOW, RICH oder DISABLED ausgeben (welches vom bereits gezeigten SL Modell ausgewertet wird)

## Slide 57: Überblick
Simulink
  Einführung
  Syntax und Semantik
  Anwendungsbeispiel
Stateflow
  Einführung
  Syntax und Semantik
Code Generierung

## Slide 58: States (Zustände)
Zustandstypen
  parallel (AND) und
  exclusive (OR)
Aktionstypen:
  entry: wird ausgeführt bevor der Zustand betreten wird
  during: wird ausgeführt innerhalb des Zustands
  exit: wird ausgeführt nach dem Verlassen des Zustands
  on <event>: wird ausgeführt wenn innerhalb des Zustands das Ereignis stattfindet
<name>
<action_type:<expression>+>*

## Slide 59: Beispiel: Zustände und Aktionen
parallel
state
exclusive
state
entry
action
[Fuelsys.mdl, Simulink Demos, The Mathworks]

## Slide 60: Transitionen
Verbinden Zustände
Annotation für Transitionen:
  <trigger>[<guard>]{<condition_action>}/ <transition_action>
Annotationselemente:
  trigger: Ereignis
  guard: Bedingung oder Zustandsaktivität
  condition_action: wird sofort ausgeführt wenn die Transition verwendet wird
  transition action: wird ausgeführt wenn nächster Zustand erreicht wird

## Slide 61: Beispiel: Transitionen
trigger event
transition action
[Fuelsys.mdl, Simulink Demos, The Mathworks]
default
transition
guard

## Slide 62: Beispiel: Transitionen
condition action
[Fuelsys.mdl, Simulink Demos, The Mathworks]
implicit
event
Notes: condition actions werden ausgeführt, sobald eine Bedingung wahr wird, auch wenn die Transition nicht schaltet

## Slide 63: Stateflow Action Language
C-ähnliche Sprache
Funktionen
  werden aus Action Language aufgerufen
  können Seiteneffekte haben
Simulink Funktionen
  Simulink Subsysteme können als Funktion eingebettet werden
MATLAB Funktionen
  MATLAB code kann als Funktion eingebunden werden
entry: y = 0;
entry, during: y++;

## Slide 64: Simulation von Stateflow
Simulink weckt
Stateflow Chart
Chart reagiert auf Ereignisse
Chart wird inaktiv

## Slide 65: Determinismus in Stateflow
Harel-Statecharts sind nicht-deterministisch
Determinismus in Stateflow:
  explizit: Ausführungspriorität definierbar
  implizit:
  äußere Transitionen haben Priorität über innere Transitionen
  Priorisierung nach Trigger und Guard
    Trigger und Guard
    nur Trigger, kein Guard
    weder Trigger noch guard
  grafische Anordnung bestimmt Ausführungsreihenfolge
    12 o’clock rule
1
3
2

## Slide 66: Implizite Transitions-Ordnung
trigger > guard
→ #1
8 o’clock
→ #4
5 o’clock
→ #3
4 o’clock
→ #2
12 o’clock
→ #5

## Slide 67: Überblick
Simulink
  Einführung
  Syntax und Semantik
  Anwendungsbeispiel
Stateflow
  Einführung
  Syntax und Semantik
Code Generierung

## Slide 68: Code Generatoren
Mathworks Simulink Coder
  C & C++ Codegenerierung
  Innerhalb von Simulink
  Embedded Coder
  Simulink HDL Coder
    Generierung von Verilog und VHDL code
dSPACE TargetLink (externer Anbieter)
Notes: Simulink Coder formerly known as Real Time Workshop
TargetLink war früher benutzbar als der Simulink Coder und konnte sich so gegenüber zu Mathworks Simulink Coder ein marktposition erkämpfen

## Slide 69: dSPACE TargetLink
Code Generator von externem Anbieter für ANSI-C und andere Plattformen
Weit verbreitet in der Automobil-Industrie in Europa
Verwendet eigene Bibliothek: TargetLink Blockset
  Teilmenge der Simulink Blöcke (diskret)
  maskieren Simulink Blöcke und erweitern diese um Implementierungsdetails

## Slide 70: TargetLink Prinzip
Data Dictionary
Code Generator

## Slide 71: Generierter Code

## Slide 72: Zusammenfassung
Simulink erlaubt Modellierung und Simulation hybrider Systeme
  diskrete und kontinuierliche Anteile (z.B. Differenzen- und Differentialgleichungssysteme)
  graphische Modellierung
  Simulation mit Hilfe numerischer Verfahren
zentrale Modellierungselemente sind Blöcke und Signale
Simulink ist eine datenfluss- bzw. signalflussorientierte Sprache
  Berechnungen werden nicht vom Kontrollfluss angestoßen
  Berechnungen werden von Eingabedaten bzw. –signalen angestoßen
Stateflow ergänzt Simulink um diskrete, zustandsbasierte Modellierung
  im Gegensatz zu Harel Statecharts ist Stateflow deterministisch, die Semantik ist allerdings nur informell definiert

## Slide 73: Literatur
The Mathworks: Using Simulink
The Mathworks: Getting Started
The Mathworks: Stateflow User Guide
dSpace TargetLink 3.1 User Manual
O. Bouissou, A. Chapoutot: “An operational semantics for Simulink’s simulation engine”, ACM SIGPLAN 2012.