## Slide 1: Embedded Systems Engineering SystemC
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Professor of Business Computer Science
Cybersecurity and Embedded Systems Engineering

## Slide 2: Überblick über die gesamte Vorlesung
Entwurf Eingebetteter Systeme
Endliche Automaten
Statecharts
Timed Automata
SystemC
Signalfluss-orientierte Sprachen (Simulink)
Modellierungssprachen
Implementierung
Programmier-sprachen
Betriebssysteme
Synthese
Validierung und Verifikation
Testen
Simulation
Model Checking
Modell-basierte Entwicklung
Eingebettete Systeme
Definition
Eigenschaften
Anforderungen

## Slide 3: Überblick über die gesamte Vorlesung
Programmier-sprachen
Betriebssysteme
Synthese
Testen
Simulation
Model Checking
Definition
Eigenschaften
Anforderungen
Entwurf Eingebetteter Systeme
Endliche Automaten
Statecharts
Timed Automata
SystemC
Signalfluss-orientierte Sprachen (Simulink)
Modellierungssprachen
Implementierung
Validierung und Verifikation
Modell-basierte Entwicklung
Eingebettete Systeme

## Slide 4: Übersicht
Hardware/Software Co-Design
Systementwurf mit SystemC
  Einleitung
  Kernelemente
    Struktur: Module und deren Kommunikation
    Verhalten: Prozesse und deren Ausführung
  Simulation
  Systemkomposition
  Testbenches

## Slide 5: Übersicht
Hardware/Software Co-Design
Systementwurf mit SystemC
  Einleitung
  Kernelemente
    Struktur: Module und deren Kommunikation
    Verhalten: Prozesse und deren Ausführung
  Simulation
  Systemkomposition
  Testbenches

## Slide 6: Entwurfsaufgaben
Spezifikation
Architektur
  Exploration des Entwurfsraums
  Partitionierung
Hardware
  Entwicklung von spezieller Hardware und optimierten Prozessorarchitekturen
Software
  Softwareentwicklung (in höherer Programmiersprache)
  Übersetzung (ggf. mit speziellen Compilern)
  Scheduling (und ggf. weitere Betriebssystemfunktionen)
Systemsynthese und Systemintegration

## Slide 7: Klassischer Design Flow
Spezifikation
HW/SW Partitionierung
HW Entwurf
SW Entwurf
HW Synthese
Übersetzung
Systemintegration
Compiler
Validierung
&
Evaluierung

## Slide 8: Probleme
unzureichende Schnittstellendefinitionen
  “Kommunikationsprobleme” (z.B. zwischen Hardware und Software) erschweren die frϋhe Erkennung von Fehlern und die Systemintegration
lange Entwicklungszeiten
  Entwicklung von Software und Compiler oft erst nach Abschluss der Hardwareentwicklung
Verschwendung von Optimierungspotential
  Architektur wird i.d.R. “aus Erfahrung” festgelegt
  Erkennung von Engpässen (bottle necks) oft erst nach der Systemintegration
  Keine Analyse von Entwurfsalternativen
Aufwand der Systemintegration
  Analyse des Zusammenspiels von Hardware und Software erst nach Fertigstellung des Gesamtsystems

## Slide 9: Hardware/Software Co-Design
= integrierter Entwurf von Hardware- und Software-Anteilen eingebetteter Systeme
Ziele:
Frϋhe Analyse von HW/SW-Grenzen
Vereinfachte Systemintegration
Bewertung von Entwurfsalternativen
Simulation und Analyse des Gesamtsystems während des gesamten Entwurfsprozesses

## Slide 10: Co-Design Flow
Spezifikation
HW/SW Partitionierung
Systementwurf
Systemsynthese
(HW, SW und Interfaces)
HW Entwurf
SW Entwurf
Co-Design
&
Co-Simulation
Co-Synthese

## Slide 11: Co-Design Flow
Spezifikation
HW/SW Partitionierung
Systementwurf
Systemsynthese
(HW, SW und Interfaces)
HW Entwurf
SW Entwurf
Co-Design
&
Co-Simulation
Co-Synthese
Systemmodell?

## Slide 12: Anforderungen an Systemmodelle
Welche Anforderungen würden Sie an ein Systemmodell stellen?

## Slide 13: Anforderungen an Systemmodelle
Ausdrucksmittel zur Beschreibung von Hardware- und Software-Anteilen
Modellierung verschiedener Abstraktionsebenen und Sichten, hierarchischer Entwurf (ermöglicht verfeinernden Entwurf)
leicht erlernbar
ausfϋhrbar
simulierbar
synthetisierbar (mit Einschränkungen)
  Architekturmodellierung
  Design Space Exploration
  Plattformbasiertes Design

## Slide 14: SystemC: Idee
Ziel: Beschreibung von Hardware und Software (HW/SW Co-Design)
Erweiterung von C++
  leicht erlernbar
  auf jedem Standardrechner ausfϋhrbar
  Makros zur Strukturierung
  spezielle Hardware-Datentypen
Ereignis-diskrete Simulation (Referenzimplemtierung)
Offener Standard (Open SystemC Initiative 1999, IEEE 2005 und 2011)
synthesizable subset
  Hardware kann automatisch generiert werden, wenn auf bestimmte Sprachelemente verzichtet wird

## Slide 15: SystemC: Entwurfsprozess
SystemC unterstϋtzt verschiedene Models of Computation (MoC)
  verschiedene Abstraktionsebenen
  schnelle Simulation bei geringem Detaillierungsgrad
  genaue Simulation des Verhaltens bei hohem Detailgrad
  Unterstützt Actor-Oriented Design
konzeptionelle Trennung von Kommunikation und Berechnung
  Evaluation von Entwurfsalternativen durch Austausch einzelner Komponenten (design space exploration)
  Modulare Verfeinerung

## Slide 16: Spracharchitektur
Kommunikationskanäle (Channels)
Signale, Timer, Mutex, Semaphore, FIFO, …
Kernelemente
Module
Ports
Prozesse
Events
Interfaces
Datentypen
4-wertige Logik (0,1,X,Z)
4-wertige Logikvektoren
Bits und Bitvektoren
Integers mit beliebiger Bitbreite
Fixpunkt-Zahlen
C++ Standardtypen
C++ Standardbibliothek

## Slide 17: Übersicht
Hardware/Software Co-Design
Systementwurf mit SystemC
  Einleitung
  Kernelemente
    Struktur: Module und deren Kommunikation
    Verhalten: Prozesse und deren Ausführung
  Simulation
  Systemkomposition
  Testbenches

## Slide 18: Sichten in SystemC
Struktursicht
  Systeme werden aus Modulen aufgebaut, die über Ports, Interfaces und Kanäle kommunizieren
   explizite System- und Kommunikationsarchitektur
Verhaltenssicht
  Kapselung von Verhalten in nebenläufigen Prozessen
  Ausfϋhrung der Prozesse wird durch Ereignisse gesteuert
    universelles Ausfϋhrungsmodell
    Modellierung reaktiver Systeme
    gezielte Triggerung von Ereignissen zu bestimmten Zeitpunkten erlaubt exakte Steuerung des Zeitverhaltens

## Slide 19: Übersicht
Hardware/Software Co-Design
Systementwurf mit SystemC
  Einleitung
  Kernelemente
    Struktur: Module und deren Kommunikation
    Verhalten: Prozesse und deren Ausführung
  Simulation
  Systemkomposition
  Testbenches

## Slide 20: Module
Module sind die elementaren Komponenten des Systems (Strukturierungselemente)
Module enthalten
  Prozesse, die die Funktionalität beschreiben
  (interne) Variablen, die den Zustand definieren
  Ports für die Kommunikation mit der Umgebung (Schnittstelle nach außen)
  weitere Module (Hierarchie)
Module können Hardware- oder Softwarekomponenten beschreiben

## Slide 21: Modulbeispiel (1)
// MyModule.h
SC_MODULE(MyModule)
{
// ports, processes, internal data
SC_CTOR(MyModule)
{
// body of constructor:
// process declarations,
// sensitivities, …
}
};
Erstellt Modul „MyModule“
Einfacher Konstruktor
für „MyModule“
Dieses Semikolon ist wichtig!

## Slide 22: Konstruktor
das Makro SC_CTOR akzeptiert nur einen Parameter (den Modulnamen)
alternativer Ansatz zur Definition des Konstruktors:
SC_HAS_PROCESS(my_Module);
erweitert den Konstruktor um weitere Argumente
  damit können Module konfigurierbar gemacht werden
erlaubt es, den Konstruktor in die Implementierung (.cpp) zu verschieben
  Implementierungsdetails des Konstruktors können “versteckt” werden (z.B. bei komplexer Modulhierarchie)

## Slide 23: Modulbeispiel (2)
// myModule.h
SC_MODULE(myModule)
{
// ports, processes, internal data
SC_HAS_PROCESS(myModule);
myModule(sc_module_name name, … // other arguments);
};
// myModule.cpp
myModule::myModule(sc_module_name name, … )
: sc_module(name), … // other initializations
{
// body of constructor
}
Konstruktor für „myModule“ mit Parametern

## Slide 24: Module
Modul A
Modul B

## Slide 25: Kommunikation
Ziel: Nur explizite Kommunikation zwischen Modulen (definierte Schnittstellen)
verschiedene Models of Computation benutzen unterschiedliche Kommunikationsmechanismen
  abstraktes Kommunikationskonzept basierend auf Ports, Channels und Interfaces
  ermöglicht leichten Austausch
  unterstützt heterogene MoC
  schrittweise Verfeinerung

## Slide 26: Ports, Channels und Interfaces
Port
  definiert die Eintrittspunkte der Kommunikation
  “Kommunikationsanker” eines Moduls
  wird an ein Interface gebunden
Interface
  definiert eine Menge von abstrakten (virtuellen) Kommunikationsmethoden (z.B. read() und write())
Channel
  implementiert die Kommunikationsmethoden des Interfaces
  Mehrere Implementierungen eines Interfaces möglich
Welche Vorteile hat diese Unterteilung?

## Slide 27: Kommunikationskonzept
Trennung von Kommunikation und Berechnung
die Kanäle können ausgetauscht werden, ohne dass sich die Module ändern
und vice versa
read()
write()
Interface
Module
Channel
sc_module
sc_interface
sc_channel
read(…) { … }
write(…){ … }
sc_port<if>
Port

## Slide 28: Interfaces
definieren eine Menge von Methoden
es wird nur die Signatur spezifiziert
keine Implementierung
keine Datenfelder (nur pointer)
abstrakte Basisklasse: sc_interface
abgeleitete Klassen (Beispiel): sc_signal_in_if, sc_signal_inout_if
sc_signal_in_if
read()
sc_signal_inout_if
write()
sc_signal
register_port()
Vererbungshierarchie (Beispiel)

## Slide 29: Ports
explizite Kommunikationsschnittstellen
  erleichtert Validierung & Verifikation
  Ziel: keine implizite Kommunikation (shared Variables)
Port wird an Interface gebunden
Interfacemethoden können an Ports aufgerufen werden
Module brauchen nicht den Kanal zu kennen, nur den Port und das Interface

## Slide 30: Kanäle
Interfaces und Ports beschreiben, welche Kommunikationsmethoden in einem Modul zur Verfügung stehen
Kanäle definieren das Verhalten dieser Kommunikationsmethoden
ein Kanal implementiert ein Interface, wenn alle im Interface deklarierten Methoden implementiert sind
verschiedene Kanäle können das gleiche Interface unterschiedlich implementieren
Beispiel: der Kanal sc_signal<T> implementiert die Interfaces sc_signal_in_if und sc_signal_inout_if

## Slide 31: Modulkommunikation
Modul A
Modul B
Ports
Interface
Channel

## Slide 32: Hierarchische Kanäle
hierarchische Kanäle können Module, Ports und Kanäle enthalten
damit können komplexe Kommunikationsstrukturen (z.B. Busprotokolle) modelliert werden
Modul A
Modul B
Channel

## Slide 33: Portbeispiel
// MyModule.h
SC_MODULE(MyModule)
{
sc_in<int> in;
sc_fifo_out<bool> out;
sc_port<CANBUS_IF, data> bus;
SC_CTOR(MyModule)
{ … }
};
Eingangsport mit sc_signal, Leseoperationen
Ausgangsport mit sc_fifo, Schreiboperationen
Port mit Interface, Operationen je nach Interface

## Slide 34: Primitive Kanäle
primitive Kanäle unterstützen den Zugriff per request-update Schema
  Änderungen am Zustand von Kanälen werden nicht unmittelbar wirksam
  Stattdessen stellt jeder Prozess, der auf einem Kanal schreiben möchte, einen request
  Alle requests werden in einer update-Phase abgearbeitet
  Welche Vorteile hat das request-update Schema?

## Slide 35: Primitive Kanäle
primitive Kanäle unterstützen den Zugriff per request-update Schema
  Änderungen am Zustand von Kanälen werden nicht unmittelbar wirksam
  Stattdessen stellt jeder Prozess, der auf einem Kanal schreiben möchte, einen request
  Alle requests werden in einer update-Phase abgearbeitet
  Welche Vorteile hat das request-update Schema?
  Ziel: Simulation von Parallelität
wenn parallele Prozesse (z.B.Hardware) serialisiert werden, darf die Reihenfolge der Ausführung keine Relevanz haben
Änderungen am Zustand von Kanälen (z.B. Schreibzugriffe) werden deshalb erst wirksam, wenn alle parallelen Prozesse abgearbeitet sind
Beispiele für primitive Kanäle: sc_signal<T>, sc_fifo<T>, sc_mutex<T>

## Slide 36: Übersicht
Motivation fϋr Systembeschreibungssprachen
Systementwurf mit SystemC
  Einleitung
  Kernelemente
    Struktur: Module und deren Kommunikation
    Verhalten: Prozesse und deren Ausführung
  Simulation
  Systemkomposition
  Testbenches

## Slide 37: Prozesse
Modellierung von Verhalten
werden in sich sequentiell, aber zueinander nebenläufig ausgeführt
Ereignisgesteuerte Ausführung (Trigger)
zwei Arten: Methoden- und Thread-Prozesse
  Makros SC_METHOD und SC_THREAD
  kapseln eine gewöhnliche C++-Methode in einem Prozess

## Slide 38: SC_METHOD
wird durch Ereignisse getriggert (z.B. Änderungen an Input Ports)
kann nicht unterbrochen werden
   Funktionalität wird bei jedem Aufruf vollständig ausgeführt
interner Zustand (der Methode) wird zwischen Aufrufen nicht gespeichert
  Modulvariablen können aber verändert werden!
kann z.B. verwendet werden, um kombinatorische Logik (Schaltnetze) zu modellieren

## Slide 39: SC_METHOD
SC_MODULE(MyModule) {
sc_in<bool> id;
sc_in< sc_uint<3> > a;
sc_in< sc_uint<3> > b;
sc_out<sc_uint<3> > c;
void myMethod() {
if(id.read())c.write(a.read());
else c.write(b.read());
}
SC_CTOR(MyModule) {
SC_METHOD(myMethod);
sensitive << a << b;
}
};
C++ Methode „myMethod“
Leitet abhängig von id Signal a oder Signal b weiter (an c).
„myMethod“ in SC_METHOD kapseln
soll immer dann getriggert werden, wenn sich a ODER b ändert.
sensitive bezieht sich immer
auf letzten erstellten Prozess

## Slide 40: SC_THREAD
kann unterbrochen werden (mit wait())
  Kontrolle wird (freiwillig) abgegeben
  bis zum Auftreten eines Ereignisses
  oder bis zu einem bestimmten Simulationszeitpunkt
interner Zustand wird zwischen Aufrufen gespeichert
 die Ausführung wird an der Stelle fortgesetzt, an der der Prozess zuletzt verlassen wurde

## Slide 41: SC_THREAD (Portänderung)
SC_MODULE(MyModule) {
sc_in<bool> id;
sc_inout< sc_uint<3> > a, b, c;
void myThread(){
while(true){
if(id.read()) c.write(a.read());
else c.write(b.read());
wait();
}
}
SC_CTOR(MyModule) {
SC_THREAD(myThread);
sensitive << a.value_changed_event() << b.value_changed_event();
}
};
C++ Methode „myThread“
Leitet abhängig von id Signal a oder Signal b weiter (an c). Üblicherweise mit Endlosschleife
„myThread“ in SC_THREAD kapseln
Prozess unterbricht Arbeit, bis Änderung an Port a oder b stattfindet.

## Slide 42: SC_THREAD (mit Zeit)
SC_MODULE(MyModule) {
sc_in<bool> id;
sc_inout< sc_uint<3> > a, b, c;
void myThread(){
while(true){
if(id.read()) c.write(a.read());
else c.write(b.read());
wait(20, SC_NS);
}
}
SC_CTOR(MyModule) {
SC_THREAD(myThread);
}
};
Prozess unterbricht Arbeit und wartet bis 20 Nanosekunden vergangen sind.

## Slide 43: SC_THREAD (mit clock)
SC_MODULE(MyModule) {
sc_in<bool> id;
sc_in<bool> clock;
sc_inout< sc_uint<3> > a, b, c;
void myThread(){
while(true){
if(id.read()) c.write(a.read());
else c.write(b.read());
wait();
}
}
SC_CTOR(MyModule) {
SC_THREAD(myThread);
sensitive << clock.pos();
}
};
Prozess unterbricht Arbeit an wait(), bis Ereignis clock.pos() eintritt (positive Uhrenflanke).

## Slide 44: Sensitivität
Sensitivität: ein Prozess ist sensitiv auf ein Ereignis, wenn er von diesem angestoßen werden kann
Statische Sensitivität
Prozesse können durch Ereignisse, die in der statischen Sensitivitätsliste angegeben sind, getriggert werden (z.B. Änderungen an Input Ports)
Wird bei der Prozesserstellung angegeben
Schlüsselwort: sensitive
Beispiel:
  SC_METHOD(myMethod); sensitive << a << b;
  SC_THREAD(myThread); sensitive << clock.pos();

## Slide 45: Dynamische Sensitivität
statische Sensitivität kann zur Laufzeit dynamisch überschrieben werden
SC_METHOD: next_trigger(…);
  Setzt einmalig einen anderen Auslöser für die SC_METHOD
  SC_METHOD wird trotzdem bis zum Ende ausgeführt!
SC_THREAD: wait(…);
  Unterbricht Ausführung an dieser Stelle bis spezifiziertes Ereignis eintrifft
  Auch Kombination von next_trigger(…); und wait(); möglich
  Bei Aufruf ohne Parameter greift SC_THREAD auf die statische Sensitivitätsliste zu

## Slide 46: Dynamische Sensitivität
wait(e); warte auf Ereignis e
wait(e1 & e2); warte auf Ereignisse e1 und e2
wait(e1 | e2); warte auf (mindestens) eins der Ereignisse e1 oder e2
wait(200,SC_NS); warte 200 ns
wait(SC_ZERO_TIME); warte einen delta-Zyklus
(mehr dazu gleich)
wait(200, SC_NS, e); warte höchstens 200 ns auf Ereignis e (warten mit Timeout)
Hinweis: alles auch mit next_trigger() verwendbar

## Slide 47: Übersicht
Motivation fϋr Systembeschreibungssprachen
Systementwurf mit SystemC
  Einleitung
  Kernelemente
    Struktur: Module und deren Kommunikation
    Verhalten: Prozesse und deren Ausführung
  Simulation
  Systemkomposition
  Testbenches

## Slide 48: Ereignisse
steuern die Ausführung von Prozessen
werden in SystemC Objekte der Klasse sc_event repräsentiert
Unterscheidung von Ereignissen und deren Auslösung:
  event das Objekt selbst
  event occurrence Zeit-Werte-Paar (Auftreten des Ereignisses)
Auslösung von Ereignissen: notification
  jedes Ereignisobjekt enthält eine Liste aller Prozesse, die sensitiv auf dieses Ereignis sind
  bei jeder notification informiert das Ereignisobjekt den Scheduler, welche Prozesse getriggert werden sollen

## Slide 49: Scheduler
SystemC-Scheduler: Herz von SystemC
der Scheduler ist verantwortlich für
  die Behandlung von Ereignissen
  die Ausführung von Prozessen
  die Aktualisierung der Kanäle
  die Verwaltung der Simulationszeit
definiert die Semantik der Ausführung von SystemC-Modellen
erlaubt Ausführung nebenläufiger Aktionen auf sequentieller Maschine

## Slide 50: Nebenläufigkeit
Problem: Simulation nebenläufiger Aktionen auf sequentieller Maschine
Wann genau ist das ein Problem? Wie könnte man das lösen?

## Slide 51: Nebenläufigkeit
Problem: Simulation nebenläufiger Aktionen auf sequentieller Maschine
Wann genau ist das ein Problem? Wie könnte man das lösen?
bei Abhängigkeiten zwischen den Prozessen
Abhängigkeiten entstehen durch Kommunikation
  es können race conditions entstehen: nicht-deterministische Ergebnisse wenn Prozesse auf gemeinsame Variablen zugreifen
Kommunikation zwischen (nebenläufigen) Prozessen erfolgt explizit über Kanäle
 simultaner Zugriff auf Kanäle erforderlich
(die Reihenfolge des Zugriffs darf keine Rolle spielen)
Interleaving-Semantik ist hier nicht ausreichend, da nur eine Reihenfolge möglich

## Slide 52: Lösung: δ-Zyklen
ein δ-Zyklus hat keinen Einfluss auf die Simulationszeit (zero-delay semantics)
ein δ-Zyklus besteht aus zwei Phasen:
Auswertung (evaluate) und Aktualisierung (update)
für primitive Kanale
  in der Auswertungsphase werden die Prozesse ausgeführt und die resultierenden requests gespeichert
  in der Aktualisierungsphase werden neue Werte für alle Kanäle übernommen, indem die jeweiligen updates ausgeführt werden (typische Hardware-Semantik)
zu einem Simulationszeitpunkt können beliebig viele δ-Zyklen ausgeführt werden

## Slide 53: Simulationsablauf
Initialisierung
Ausführung aller Prozesse, die zum aktuellen Simulationszeitpunkt als bereit gekennzeichnet sind
Ausführung von Prozessen mit immediate notification
Aktualisierung aller Kanäle
Ausführung von Prozessen mit delta-delay notification bei gleichbleibender Simulationszeit
Fortschreiten der Simulationszeit und Ausführung von Prozessen mit nonzero-delay notification (zurück zu 2.)
Wenn keine notification (weder timed noch untimed) mehr ansteht, wird die Simulation beendet

## Slide 54: Simulationsablauf
Elaborate
Cleanup
sc_start()
Initialize
Evaluate
Advance Time
Update
while processes ready
delta cycle
notify() / wait() immediate
notify(t) / wait(t) timed
notify(0) / wait(0) delta-delay

## Slide 55: Zeit in SystemC
Zeit besteht immer aus numerischem Wert und der Einheit
ganzzahlig, aber mit beliebiger Auflösung:
sc_set_time_resolution(1.0, SC_NS);
Objekt zur Verwaltung von Zeit: sc_time sc_time t1(20, SC_SEC); sc_time t2(5, SC_MS); sc_time t3(10.42, SC_NS); sc_time t4(40, SC_PS);
aktuelle Simulationszeit: sc_time_stamp()
Notes: duty ratio is the percentage at high level

## Slide 56: Taktgeber
spezielle Datenstruktur für Taktgeber:
sc_clock(“label”, period, duty_ratio, offset, init);
sc_clock clk(“clk”, 10, SC_NS, 0.6, 5, SC_NS, 1);
sc_clock clk(“clk”, 10, SC_NS);
default: 0.5
default: 0
init
5
offset
1
0
period
duty ratio
Notes: duty ratio is the percentage at high level

## Slide 57: Übersicht
Motivation fϋr Systembeschreibungssprachen
Systementwurf mit SystemC
  Einleitung
  Kernelemente
    Struktur: Module und deren Kommunikation
    Verhalten: Prozesse und deren Ausführung
  Simulation
  Systemkomposition
  Testbenches

## Slide 58: Systemkomposition
zur Komposition von Modulen und Kanälen müssen die Komponenten instanziiert und gebunden werden
in hierarchischen Entwürfen werden Module und Kanäle jeweils in der übergeordneten Komponente instanziiert und verbunden
das Gesamtsystem wird im top-level design komponiert
dazu gehören neben den Systemkomponenten geeignete Testbenches

## Slide 59: Entwurf auf höchster Ebene
die höchste Ebene (top-level design) ist i.d.R. die sc_main – Funktion
int sc_main(int argc, char* argv[]);
in der sc_main werden
  Systemkomponenten instanziiert und verbunden
  ein Takt oder mehrere clocks definiert
  Testbenches instanziiert und verbunden
  Trace files erzeugt

## Slide 60: Instanziierung und Bindung
int sc_main()
{
// channel instantiation
sc_signal<sc_uint<3> > a, b, c;
sc_signal<bool> id;
// module instantiation
MyModule myModule1(“myModule1”);
MyModule myModule2(“myModule2”);
// port binding (positional form)
myModule1(id, a, b, c);
// port binding (named form)
myModule2.identifier(id);
myModule2.in(c);
// other modules and channels, testbenches
// ...
sc_start(1000, SC_SEC);
}
Simulation für 1000 Sekunden laufen lassen
Signale erzeugen
Signale an Ports binden

## Slide 61: Übersicht
Motivation fϋr Systembeschreibungssprachen
Systementwurf mit SystemC
  Einleitung
  Kernelemente
    Struktur: Module und deren Kommunikation
    Verhalten: Prozesse und deren Ausführung
  Simulation
  Systemkomposition
  Testbenches

## Slide 62: Testbenches
in einer Testbench werden
  Stimuli für alle Eingänge erzeugt, um den Entwurf prüfen zu können
  alle Ausgänge gelesen und die Ergebnisse protokolliert
  ein Entwurf mit offenen Ports kann nicht simuliert werden
Stimuli Generator
System unter Test (SUT)
Monitor

## Slide 63: Testbenches
Welche Anforderungen würden Sie an eine “gute” Testbench stellen?

## Slide 64: Testbenches
Welche Anforderungen würden Sie an eine “gute” Testbench stellen?
Testbenches sollten sowohl für das Gesamtsystem als auch für jede einzelne Komponente entworfen werden
Testbenches sollten möglichst sinnvolle Eingabedaten (Stimuli) generieren
Stimuli Generator: SC_THREAD  Erzeugung beliebiger Signalverläufe
möglichst viele Stimuli / möglichst gute Überdeckung des Systems  Verwendung von Schleifen und Methoden für wiederverwendbare Teile
Monitor und sonstige Test-Ausgaben: mit Modulname und Zeitstempel (name(), sc_time_stamp())

## Slide 65: Sinnvolle Stimuli
Auswahl
  typische (Nutzungs-)Szenarien sollten auf jeden Fall geprüft werden
  Prüfung der Funktionalität und des Zeitverhaltens
  zur Prüfung von Robustheit und Fehlertoleranz: unerwartete Szenarien
Kriterien zur Beurteilung
  was für Fehler können überhaupt gefunden werden?
  Überdeckung der Eingaben / des Systems:
    Wurden alle Eingabe-Kombinationen getestet? (black box)
    Wurden alle Teile der Komponente mindestens einmal ausgeführt? (white box, z.B. Anweisungs- oder Pfadüberdeckung)

## Slide 66: Tracing
“Tracen” von Signalen = Aufzeichnen des Signalverlaufs in einer Datei
gebräuchliche Formate:
  Value Change Dump (VCD)
  Waveform Intermediate Format (WIF)
  Integrated Signal Data Base (ISDB)
SystemC stellt Funktionen für automatisches Tracing zur Verfügung
die Ergebnisse können mit einem wave viewer visualisiert werden, z.B. GTKWave (gtkwave)

## Slide 67: Tracing in SystemC
vor Simulationsbeginn (sc_start()):
Trace file erzeugen sc_trace_file* tf = sc_create_vcd_trace_file(“myTrace”);
Signale und/oder Variablen registrieren sc_trace(tf, signal1, “signal1”); sc_trace(tf, myModule.signal2, “myModule.signal2”);
Trace file schließen, bevor sc_main verlassen wird sc_close_vcd_trace_file(tf);
Ergebnisse anzeigen: > gtkwave myTrace.vcd

## Slide 68: Zusammenfassung
HW/SW Codesign: integrierte Entwicklung von Hardware und Software
  Frϋhe Analyse von HW/SW-Grenzen
  Vereinfachte Systemintegration
  Bewertung von Entwurfsalternativen
SystemC: Modellierung und Simulation von Hardware und Software
  als Menge von kommunizierenden, nebenläufigen Prozessen
  Ereignis-diskrete Simulation mit zero-delay Semantik (δ-Zyklen)
  request-update Schema für Simulation von Parallelität
  Verschiedene Abstraktionsebenen, verschiedene Models of Computation
  Trennung von Kommunikation und Berechnung

## Slide 69: Literatur
T. Grötker, S. Liao, G. Martin, S. Swan System Design with SystemC, Kluwer, 2002
David C. Black, Jack Donovan SystemC: From the Ground Up, Kluwer, 2004
IEEE Standard SystemC Language Reference Manual, IEEE Std 1666-2011, 2011