## Slide 1
Embedded Systems Engineering Verifikation
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger Professor of Business Computer Science Cybersecurity and Embedded Systems Engineering

## Slide 2: Diese Vorlesung
Einführung
Besonderheiten eingebetteter Software
Spezifikations
-sprachen
Entwurf
Endliche Automaten
Statecharts
Timed
Automata
SystemC
Signalfluss-
orientierte
Sprachen
Modellierungssprachen
Implementierung
Ada
Echtzeit-
betriebssysteme
Validierung und Verifikation
Simulation
Eingebettete
Systeme
Schwerpunkte/Vorlesungen
Zusätzliche Aspekte
Model-Driven Engineering
Verifikation
Testen
C für ES
Rust
Programmiersprachen
Software Engineering

## Slide 3: Inhalt
Einführung
Temporallogik
  Grundlagen
  UPPAAL Queries
Verifikation von TA
Fazit + Literatur

## Slide 4: Motivation
Bis jetzt: Validierung + Verifikation mit Tests
Tests haben Grenzen:
Explosion der Anzahl der Testfälle bei Nebenläufigkeit
Unendliches Verhalten nichtterminierender Systeme nicht abgedeckt
Tests können nur Fehler finden, nie ausschließen!
Bestimmte Eigenschaften sind nicht bzw. schwer testbar. Beispiele:
  Keine Deadlocks vorhanden
  Es ist immer möglich, das System in einen sicheren
Operationsmodus zu bringen

## Slide 5: Modelchecking
Modelchecker prüfen einen endlichen Zustandsraum
vollständig auf mögliche Verletzung einer Spezifikation:
mathematisch fundiert
vollautomatisch
In UPPAAL für Timed Automata implementiert

## Slide 6: Modelchecking mit Timed Automata
Das endliche Transitionssystem eines endlichen Automaten (ohne Zeit)
generiert einen unendlichen Baum (mögliche Pfade):
on
aus
on
aus
bright
low
off
on
low
off
off
off
low
⁞
off
⁞
bright
⁞
⁞
Wenn kein Gegenbeispiel gefunden wird, ist die Aussage wahr.
 Bei großen Modellen sehr rechenintensiv
Für Timed Automata muss Zeit diskretisiert werden
Mehr dazu später
Das endliche Modell deckt also unendlich viele, beliebig lange Pfade ab.
Bei einem endlichen Transitionssystem sucht Model Checking im gesamten Zustandsraum nach einen Gegenbeispiel für eine Aussage.
Da alle
Möglichkeiten überprüft wurden.

## Slide 7: Inhalt
Einführung
Temporallogik
  Grundlagen
  UPPAAL Queries
Verifikation von TA
Fazit + Literatur

## Slide 8: Eigenschaften
Eigenschaften von TA werden als zeitliche Eigenschaften über Pfaden formuliert:
Linear-time Temporal Logic (LTL) Computation Tree Logic (CTL)
b
c
a
d e f g h
Verzweigte Zeit: verschiedene Folgezustände möglich. CTL spricht über den Berechnungsbaum (computation tree).
b
a
b
a
b
a
c
a
c
a
d e f g h
Lineare (total geordnete) Folge von Zeitpunkten. LTL spricht über Menge einzelner Pfade.
Timed Automata: zusätzlich Zeiteinschränkungen  Timed CTL (TCTL)

## Slide 9: Linear-time Temporal Logic
Beschreibt Aussagen über einzelne Pfade oder eine Menge
von Pfaden
Eine LTL-Formel ist genau dann auf einem Pfad erfüllt, wenn sie auf Position 0 des Pfades erfüllt ist.
Operatoren der Aussagenlogik werden durch neXt, Finally, Globally und Until ergänzt.

## Slide 10: LTL Syntax
Induktive Definition von LTL Formeln:
φ ::= ⊥ | ⊤ | p | (¬φ) | (φ1 ∧φ2) | (φ1 ∨φ2) | (φ1 ⇒φ2) |
X φ | F φ | G φ | φ1 U φ2 | φ1 W φ2
⊥ und ⊤ stehen für falsch und wahr
p steht für eine atomare Formel (Prädikat)
die aussagenlogischen Verknüpfungen sind die üblichen
Temporale Operatoren:
“φ muss im nächsten (neXt) Zustand gelten”
X φ
F φ “φ muss irgendwann in der Zukunft (Future/Finally) gelten”
G φ “φ muss Global in all künftigen Zuständen gelten”
φ1 U φ2 “φ1 gilt in allen Zuständen bis (Until) φ2 irgendwann gilt” φ1 W φ2 “φ1 gilt in allen Zuständen bis φ2 irgendwann gilt oder
φ2 gilt niemals” (Weak until)
kann auch der aktuelle Zustand sein
Zum Klammersparen: ¬, X, G, F binden starker als U und dann ∧ und ∨.

## Slide 11: LTL Formeln: Übung
 | 0 | 1 | 2
p | F | T | F
 | 0 | 1 | 2
p | F | F | T
 | 0 | 1 | 2
p | T | T | F
 | 0 | 1 | 2 | 
p | T | T | T | …
Welche der LTL Formeln X p, F p und G p gelten auf folgenden Pfaden?
 | 0 | 1 | 2
p | T | T | F
q | F | F | T
 | 0 | 1 | 2
p | T | F | T
q | F | F | T
 | 0 | 1 | 2
p | T | F | T
q | F | F | F
Welche der LTL Formeln p U q und p W q gelten auf folgenden Pfaden?

## Slide 12: LTL Formeln: Übung
 | 0 | 1 | 2
p | F | T | F
 | 0 | 1 | 2
p | F | F | T
 | 0 | 1 | 2
p | T | T | F
 | 0 | 1 | 2 | 
p | T | T | T | …
Welche der LTL Formeln X p, F p und G p gelten auf folgenden
 | 0 | 1 | 2
p | T | T | F
q | F | F | T
 | 0 | 1 | 2
p | T | F | T
q | F | F | T
 | 0 | 1 | 2
p | T | F | T
q | F | F | F
Welche der LTL Formeln p U q und p W q gelten auf folgenden
Pfaden?
gilt: X p, F p,
gilt nicht: G p
gilt: F p,
gilt nicht: X p, G p
gilt: X p, F p, gilt nicht: G p
gilt: X p, F p, G p
Pfaden?
gilt: p U q, p W q
gilt nicht: p U q, p W q
gilt: p W q
gilt nicht: p U q

## Slide 13: CTL Syntax
Induktive Definition:
φ ::=
⊥ | ⊤ | p | (¬φ) | (φ∧φ) | (φ∨φ) | (φ⇒φ) |
AX φ | EX φ | AG φ | EG φ |
AF φ | EF φ | A [φ1 U φ2] | E [φ1 U φ2]
⊥ und ⊤ stehen für falsch und wahr (True)
p steht für eine atomare Formel (Prädikat)
die aussagenlogischen Verknüpfungen sind die üblichen
temporallogische Verknüpfungen:
A
E
X
F
G
U
“entlang aller Pfade” (Always)
“entlang mindestens eines Pfades” (Exists) “nächster Zustand” (neXt)
“im Anfangszustand oder in einem zukünftigen Zustand” (Future)
“im Anfangszustand und in allen zukünftigen Zuständen” (Globally)
“bis” (Until)
Jeder Temporal-
operator wird durch genau einen Pfadquantor quantifiziert

## Slide 14: Temporale Operatoren in CTL
Die Syntax der Aussagenlogik wird mit temporalen Operatoren erweitert.
  Im nächsten (neXt) Zustand EX 𝑃, AX 𝑃
  Irgendwann (Future) EF 𝑃, AF 𝑃
  Immer (Global) EG 𝑃, AG 𝑃
  Von nun an bis (Until) E 𝑃 U 𝑄 , A 𝑃 U 𝑄
EX 𝑃
Es existiert ein Pfad auf dem 𝑃 im nächsten Zustand gilt
AX 𝑃
Entlang aller Pfade gilt 𝑃
im nächsten Zustand
mindestens

## Slide 15: Temporale Operatoren in CTL
Die Syntax der Aussagenlogik wird mit temporalen Operatoren erweitert.
  Im nächsten (neXt) Zustand EX 𝑃, AX 𝑃
  Irgendwann (Future) EF 𝑃, AF 𝑃
  Immer (Global) EG 𝑃, AG 𝑃
  Von nun an bis (Until) E 𝑃 U 𝑄 , A 𝑃 U 𝑄
EF 𝑃
Es existiert ein Pfad auf dem 𝑃 in irgendeinem zukünftigen Zustand gilt
AF 𝑃
Entlang aller Pfade gilt 𝑃 in irgendeinem zukünftigen Zustand
kann auch der aktuelle Zustand sein

## Slide 16: Temporale Operatoren in CTL
Die Syntax der Aussagenlogik wird mit temporalen Operatoren erweitert.
  Im nächsten (neXt) Zustand EX 𝑃, AX 𝑃
  Irgendwann (Future) EF 𝑃, AF 𝑃
  Immer (Global) EG 𝑃, AG 𝑃
  Von nun an bis (Until) E 𝑃 U 𝑄 , A 𝑃 U 𝑄
EG 𝑃
Es existiert ein Pfad, entlang dem
𝑃 global gilt (=in allen Zuständen auf dem Pfad)
AG 𝑃
Entlang aller Pfade gilt 𝑃 global
(= gilt immer)

## Slide 17: Temporale Operatoren in CTL
Die Syntax der Aussagenlogik wird mit temporalen Operatoren erweitert.
  Im nächsten (neXt) Zustand EX 𝑃, AX 𝑃
  Irgendwann (Future) EF 𝑃, AF 𝑃
  Immer (Global) EG 𝑃, AG 𝑃
  Von nun an bis (Until) E 𝑃 U 𝑄 , A 𝑃 U 𝑄
E 𝑃 U 𝑄
Auf min. einem Pfad gilt ab jetzt 𝑃, bis irgendwann 𝑄 gilt
A 𝑃 U 𝑄
Entlang aller Pfade gilt ab jetzt 𝑃, bis irgendwann 𝑄 gilt

## Slide 18: Abgrenzung CTL - LTL
CTL
LTL
In CTL und nicht in LTL: AG EF p
In LTL und nicht in CTL: GF p ⇒ F q
Nicht in CTL und LTL: E (GF p)
CTL*

## Slide 19: Timed CTL
TCTL: Erweiterung von CTL um Zeitbeschränkungen
φ ::= ⊥ | ⊤ | p | (¬φ) | (φ∧φ) | (φ∨φ) | (φ⇒φ) |
AG φ | EG
≃d ≃d ≃d
≃d
φ | AF φ | EF φ |
A [φ1 U≃d φ2] | E [φ1 U≃d φ2]
≃d : entspricht Uhrenbedingungen in Timed Automata, p kann auch
eine Uhrenbedingung sein (z.B. x > 10)
mit TCTL können Eigenschaften der Form: “etwas geschieht frühestens
nach 10 ms und spätestens nach 200 ms“ ausgedrückt werden
Beispiel: wenn Alarm ausgelöst wird, geht das System innerhalb von 160 ms in einen Sicherheitszustand über
alarm ⇒ AG(≤160) safety_mode
TCTL-Formeln über Timed Automata dürfen Zustände (locations), logische Operatoren und Uhrenbedingungen enthalten
Syntax:
𝑑 ganzzahlig,
≃ ∈ {<, ≤, =, ≥, >},
auch Intervalle möglich:
z.B. [d1,d2]
Uhr wird für Formel gestartet
und durch ≃d beschränkt

## Slide 20: Inhalt
Einführung
Temporallogik
  Grundlagen
  UPPAAL Queries
Verifikation von TA
Fazit + Literatur

## Slide 21: UPPAAL Queries (1)
Pfadquantoren:
E<> p
auf mindestens einem Ausführungspfad gilt p
irgendwann (entspricht EF p)
auf allen Ausführungspfaden gilt p irgendwann (entspricht AF p)
auf mindestens einem Ausführungspfad gilt p
immer (entspricht EG p)
auf allen Ausführungspfaden gilt p immer (entspricht AG p)
wenn p auf einem Ausführungspfad gilt, gilt irgendwann später auch q (Leads-To-Operator, entspricht AG (p ⇒ AF q) )
A<> p
E[] p
A[] p
p --> q
Pfadquantoren dürfen in UPPAAL nicht geschachtelt werden!

## Slide 22: UPPAAL Queries (2)
A[] expr | E[] expr | A<> expr | E<> expr | expr --> expr
Syntax von Expressions ähnlich C/C++
Variablenzugriffe
and, or, not, imply, ==
forall and exists (für alle Arrayelemente gilt)
deadlock (A[] not deadlock)
Uhrenbedingungen
Zustände (Automat X in Zustand y = X.y)
Expressions dürfen keine Seiteneffekte haben!

## Slide 23: Syntax-Übersicht: UPPAAL vs. CTL
CTL | UPPAAL
F | < >
G | [ ]
AG (p ⇒ AF q) | p --> q
¬ p | not p (oder !p)
p ∧ q | p and q (oder p && q)
p ∨ q | p or q (oder p ¦¦ q)
p ⇒ q | p imply q

## Slide 24: Typische UPPAAL Queries
Einige Eigenschaften müssen häufig verifiziert werden:
Erreichbarkeit
E<> D.s bzw. A<> D.s
Zustand s des Automaten D wird auf mindestens einem Pfad des Transitionssystems bzw. immer erreicht.
Lebendigkeit („Etwas Gutes wird immer passieren“)
D.s --> z==3 In CTL: AG(D.s => AF D.z==3)
Wenn s in D erreicht wird, wird irgendwann z den Wert 3 annehmen.
Sicherheit („Etwas Schlechtes wird nie passieren/etwas Gutes ist immer wahr.“)
E[] b < 10 bzw. A[] b < 10
Der Wert von b kann bzw. muss dauerhaft kleiner als 10 bleiben.

## Slide 25: Inhalt
Einführung
Temporallogik
  Grundlagen
  UPPAAL Queries
Verifikation von TA
Fazit + Literatur

## Slide 26: Zeit: diskret vs. kontinuierlich
Diskrete Zeit
Zeit wird in diskreten Schritten gezählt
kann auf einen Takt (clock ticks) abgebildet werden
kann auf endliche Variablen abgebildet werden (wenn Ausführungszeit endlich)
Kontinuierliche Zeit
kontinuierlicher Zeitverlauf
Ereignisse können zu beliebigen Zeitpunkten eintreten
Zeit kann um beliebige Werte erhöht werden
Wertebereich: positive reelle Zahlen  unendlich
Wie können wir prüfen, ob eine bestimmte Eigenschaft
innerhalb eines Timed Automaton gilt?

## Slide 27: Analyse von Timed Automata
Das Transitionssystem eines Timed Automaton hat einen
unendlichen Zustandsraum

Wie prüft man z.B. Eigenschaften der Form „auf allen Pfaden gilt..“?
s1
s2
x ≥ 1
x = 0
s1
s2
x = 1
s2
x = 1.1
s2
x = 1.7
s2
x = 53
…
…
…
…

## Slide 28: Äquivalenzklassen
Idee:
Häufig ist man nicht am exakten Wert der Uhrenbelegung, sondern nur an einem Zeit-Intervall interessiert (z.B.: die Übertragungszeit beträgt min. 20 ms und max. 50 ms)
Dann kann der Wertebereich der Uhren auf eine (endliche) Menge von Zeit-
Intervallen reduziert werden
Daher: Partitionierung des unendlichen Zustandsraums in endlich viele Partitionen (Regionen)

## Slide 29: Quotientenautomat
Partitionierung der Zustandsmenge:
Abstraktion von bestimmten Variablen (Wertebereich reduzieren oder weglassen)
Zustände im Quotientenautomat sind Äquivalenzklassen von Zuständen
im ursprünglichen Automaten
Problem: Menge möglicher Abläufe kann sich vergrößern
Gesucht: Abstraktion, die die Sprache nicht vergrößert
Bei Timed Automata:
Nicht jede mögliche Uhrenbelegung führt zu einer Änderung des Ablaufs
Manche Zustände sind “zeitlich abstrakt” äquivalent

## Slide 30: Äquivalenzklassenbildung
Gesucht: Äquivalenzklassen mit “ähnlichen” zeitlichen
Eigenschaften
Idee: wenn es nur ganzzahlige Konstanten im Automaten gibt, spielen fraktionale Anteile der Uhren für die Auswertung der Uhrenbedingungen keine Rolle!
Beispiel: für die Auswertung von x ≥ 1 spielt es keine Rolle, ob x = 1, x = 1.1, x = 1.7, x = π, x = 53, …

## Slide 31: Regionenäquivalenz: Intuition
Ansatz zur Partitionierung des Zustandsraums: Regionen
Idee von äquivalenten Uhrenbelegungen:
Wert des fraktionalen Anteils einer Uhr nicht entscheidend
Größenordnung der fraktionalen Anteile zweier Uhren muss gleich bleiben
max. Wert für eine Uhr (dmax) aus vorhandenen Uhrenbedingungen gibt obere Grenze, größere Werte uninteressant
Beispiel:
(l1, x < 1), (l1, x = 1), (l1,1 < x < 2), (l1, x = 2), (l1, x > 2)
(l2, x > 2)
x>2
l1 l2

## Slide 32: Beispiel: Äquivalenz von Uhrenbelegungen
Werte von y irrelevant, da 𝑦 > 𝑦𝑚𝑎𝑥
Annahme:
Uhrenvariablen: 𝑥, 𝑦, 𝑧
𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑧𝑚𝑎𝑥 = 3
Uhrenbelegungen 𝑣: 𝑥, 𝑦, 𝑧 → ℝ+
durch Vektoren [𝑥 = 𝑑1, 𝑦 = 𝑑2, 𝑧 = 𝑑3] repräsentiert
Beispiel
 | 1 , 2.1 , 2.423 | ≅ [1 , 2.422 , 2.423] ≅ [1 , 2.9 , 2.95]
 | 1 , 3.4 , 2.423 | ≅ [1 , 3.5 , 2.423] ≅ [1 , 42.12345 , 2.95]
≇ [1.1 , 2.1 , 2.423]
1 , 2.1 , 2.423
1 , 2.1 , 1.423
≇ [1 , 2.12 , 1.1]
x=1 vs 1<x<2
⌊y⌋< ⌊z⌋ vs ⌊y⌋>⌊z⌋

## Slide 33: Regionengraph
Zustände des Regionengraphen: Tupel aus locations und regions
Sukzessiver Aufbau: jeweils finden aller möglichen Folgezustände
  Zustände, die durch diskrete Schritte (Transitionen) erreicht werden: es vergeht keine Zeit, Uhren können zurückgesetzt werden
  Zustände, die durch Zeitschritte erreicht werden: Bewegung nach rechts
oben (x und y nehmen gleichermaßen zu)
x
y
Regionen, die durch Zeitschritte erreicht werden
1 2 3
1
2
x:=0
y:=0
Ausgangsregion
Regionen, die durch Rücksetzen erreicht werden

## Slide 34: Regionen mit mehreren Uhren
x
1
2
3
y
2
1
Bei mehreren Uhren muss man nicht nur die Wertebereiche der Uhren betrachten, sondern auch die Verhältnisse zwischen Uhren.
Unterschiede zwischen Uhren können das Schaltverhalten beeinflussen
z.B.: guard 𝑥 + 1 < 𝑦
𝑥 = 𝑦 = 1
𝑥 = 0 ∧ 𝑦 = 1
𝑥 = 𝑦 = 0
0 < 𝑥 < 1 ∧ 𝑦 = 𝑥 + 1
𝑥 = 0 ∧ 0 < 𝑦 < 1
0 < 𝑥 < 1 ∧ 𝑦 = 𝑥
0 < 𝑥 < 1 ∧ 0 < 𝑦 < 𝑥
0 < 𝑥 < 1 ∧ 𝑥 < 𝑦 < 1
0 < 𝑥 < 1 ∧ 1 < 𝑦 < 𝑥 + 1

## Slide 35: Regionengraph: Beispiel
l
1
x ≥ 2
x := 0
l1
x = 1
l1
1 < x < 2
l1
x = 2
l1
x = 0
l1
0 < x < 1
Zeitschritt
l
1
x > 2
diskreter Schritt
0
2
1
x

## Slide 36: Regionen und Zonen
Regionengraphen sind endlich
Eigenschaften, die als TCTL-Formeln ausgedrückt werden können, können auf Regionengraphen in endlicher Zeit geprüft werden
Alle Eigenschaften, die in TCTL ausgedrückt werden können, bleiben in Regionengraphen erhalten.
Allerdings wächst die Anzahl der Regionen exponentiell mit der Anzahl an Uhren und der Größe der max. Konstanten
Gezielte Reduktion der Anzahl an Äquivalenzklassen: Zonen

## Slide 37: Zonen: Intuition
Idee: Regionen mit gleichem Schaltverhalten sind äquivalent
Beispiel:
x>2
l1 l2
Äquivalente Regionen:
[l1, x ≤ 2]: (l1, x < 1), (l1, x = 1), (l1, 1 < x < 2), (l1, x = 2)
[l1, x > 2]: (l1, x > 2)
[l2, x > 2]: (l2, x > 2)
Zonen Regionen

## Slide 38: Zonen
Zone = konvexe Konjunktion atomarer Uhrenbedingungen
Beispiel:
Gezielte Vergrößerung der Regionen möglich, und damit Reduktion der Größe des Zustandsraums
Regionen müssen nicht mehr
explizit berechnet werden
x
y
1
2
3
1
2
x > 1
1 < y < 2
x – y < 1
x > 1 ∧ 1 < y < 2 ∧ x – y < 1

## Slide 39: Zonengraph: Beispiel
l
1
x ≥ 2
x := 0
l1
x = 1
l1
1 < x < 2
l1
x = 2
l1
x = 0
l1
0 < x < 1
l
1
x > 2
l1
0 ≤ x < 2
l1
x ≥ 2

## Slide 40: Fazit
Verifikation von TAs mit dem UPPAAL Model Checker
möglich
Eigenschaften von TA können mit einer Temporallogik spezifiziert werden
Das Transitionssystem eines TA bildet einen unendlichen Zustandsraum. Damit verifizierbar: Abstraktion von kontinuierlicher Zeit
  Ziel: endlich viele Zustände
  Methodik: Zonen als Äquivalenzklassen von Regionen, Regionen = Äquivalenzklassen von semantischen Zuständen (Location, Uhrenbelegung)

## Slide 41: Literatur
R. Alur and T.A. Henzinger.
Real-time logics: complexity and expressiveness. Information and Computation 104(1):35-77, 1993
R. Alur and D.L. Dill.
A theory of timed automata.
Theoretical Computer Science 126:183-235, 1994