## Slide 1
Robot Operating
System (ROS)
Architektur, Kommunikationsfluss & Konzepte
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Professor für Wirtschaftsinformatik
Cybersecurity und Embedded Systems Engineering

## Slide 2
Wo stehen wir? – Vom Modell zum System
Deck 3
Statecharts – Verhalten einzelner Komponenten formal modellieren
Deck 4–5
Timed Automata & UPPAAL – Zeitverhalten und formale Verifikation
Deck 6
C/Rust – Implementierung auf Prozessebene
Offene Frage
Einzelne Komponenten können wir modellieren und implementieren.
Wie kommunizieren und koordinieren sie im verteilten Robotersystem?
→ ROS als
Middleware-Antwort
auf das
Verteilungsproblem

## Slide 3
Das Orchestrierungsproblem
Ein Roboter ist kein monolithischer Prozess
Typischer Roboter: 10–20 parallele Prozesse
Kamera, LiDAR, Lokalisierung, Navigation, Motorsteuerung, Greifersteuerung …
Warum nicht einfach direkt verbinden?
Direktverbindungen: O(n²) Abhängigkeiten – skaliert nicht
Gemeinsamer Speicher: Race Conditions, nicht verteilt
→ Lösung: Middleware mit strukturiertem Nachrichtensystem
Lose Kopplung: Komponenten kennen sich nicht direkt
Skalierbar über Prozess- und Rechnergrenzen
→ Genau das leistet ROS

## Slide 4
Lernziele dieser Vorlesung
1
Erklären, welches Architekturproblem ROS löst (verteilte Robotersysteme)
2
Die ROS-Kommunikationsmuster (Topics, Services, Actions) konzeptuell einordnen
3
Analogien zwischen ROS-Konzepten und formalen Modellen herstellen
4
Den Unterschied zwischen ROS 1 und ROS 2 architekturell begründen
5
Einfache ROS 2-Applikationen selbst erstellen und testen
6
Real-Time-Einschränkungen von ROS 1/2 kritisch bewerten

## Slide 5
ROS auf einen Blick
Was ist das Robot Operating System?
Kein Betriebssystem
ROS ist kein klassisches Betriebssystem. Es ist ein Open-Source-Middleware-Framework zwischen Hardware und Anwendungscode.
Kommunikationsschicht
ROS bietet strukturierten Nachrichtenaustausch, Service-Aufrufe und Parameterverwaltung, damit verteilte Prozesse zusammenarbeiten.
Ein Ökosystem
Neben Middleware bietet ROS Werkzeuge (RViz, Gazebo), Bibliotheken (Navigation, Perzeption) und eine weltweite Entwickler-Community.
ROS = Middleware + Werkzeuge + Bibliotheken + Community für verteilte Robotersoftware

## Slide 6
Kernprinzipien von ROS
Peer-to-Peer
Nodes kommunizieren nach der Entdeckung direkt. Kein zentraler Flaschenhals für den Datentransfer.
Modularität
Jede Funktion ist ein eigener Node. Komponenten unabhängig austauschen, aktualisieren oder testen.
Sprachneutral
Client-Bibliotheken für C++, Python u.a. Nodes in verschiedenen Sprachen interagieren über Nachrichten.
Werkzeugbasiert
Reiches Ökosystem: rosbag (Aufzeichnung), roslaunch (Orchestrierung), RViz (Visualisierung).
Open Source
BSD-lizenziert. Frei nutzbar in Forschung und kommerziellen Produkten. Große Community-Beiträge.

## Slide 7
ROS-Komponentenübersicht
ROS Middleware
Nodes
Eigenständige Programme für eine Aufgabe
Topics
Benannte Pub/Sub-Kanäle für asynchrone Nachrichten
Services
Synchrone Anfrage/Antwort-Aufrufe
Messages
Typisierte Datenstrukturen (.msg-Dateien)
Parameter Server
Laufzeitkonfigurationsspeicher
Actions
Lang laufende Aufgaben mit Rückmeldung

## Slide 8
ROS-Systemarchitektur
Schichtmodell von Hardware bis Applikation
Applikationsschicht
Roboteranwendung: Navigation, Manipulation, Perzeption
ROS-Client-Bibliotheken
rospy (Python), roscpp (C++), rclpy, rclcpp
ROS-Kommunikation
Topics, Services, Actions, Parameter Server
ROS Master / DDS
ROS 1: roscore (zentralisiert) | ROS 2: DDS (dezentral)
Betriebssystem
Ubuntu Linux (primär), auch Windows/macOS für ROS 2
Hardware
Sensoren, Aktoren, eingebettete Controller, GPUs

## Slide 9
Was ist ROS? – Im Detail
Das Problem: Verteilte Robotersoftware
Robotik-Software besteht aus vielen heterogenen, lose gekoppelten Teilsystemen
Diese müssen kommunizieren, synchronisieren und wiederverwendbar bleiben
Die Lösung: ROS
Open-Source-Middleware-Framework für Robotikanwendungen
Software-Schicht zwischen Hardware und Applikation
Bietet: Hardware-Abstraktion, IPC, Werkzeuge und Bibliotheken
Was ROS nicht ist
Kein Echtzeit-Betriebssystem (ROS 1) – fehlende harte Zeitgarantien
Kein Produktionssystem per se (aber ROS 2 zielt aktiv darauf ab)

## Slide 10
Warum ROS?
Globale Community
Tausende Entwickler und Forscher weltweit
Praxisbewährt
Eingesetzt in Industrie, Forschung und Wettbewerben
Time-to-Market
Wiederverwendbare Pakete verkürzen Entwicklungszyklen
Multiplattform
Linux, Windows, macOS, RTOS (ROS 2)
100% Open Source
BSD-Lizenz – frei für kommerzielle Nutzung
Industrieunterstützung
AWS, Intel, NVIDIA, Bosch, Toyota u.v.m.

## Slide 11
Vom Modell zum Roboter
Model-Driven Engineering • Statecharts • Timed Automata • Code • ROS

## Slide 12
Der MDE-Weg: Vom Modell zum laufenden Roboter
Statecharts
Deck 3
Verhalten modellieren
→
Timed
Automata
Deck 4–5
Zeit verifizieren
→
C / Rust
Deck 6
Implementieren
→
ROS
Deck 7
Verteilen & Integrieren
Jede MDE-Phase findet ihr Gegenstück in ROS
Statecharts → Zustand + Ereignisse
Nodes (Zustand) + Topics (Ereignisse)
Timed Automata → Zeitschranken
ROS 2 DDS QoS – Deadlines & Liveliness
C/Rust-Code → Prozesse
ROS Client Libraries (roscpp, rclpy, rclcpp)

## Slide 13
Statecharts → ROS: Verhalten wird verteilt
Statechart-Konzept (Deck 3)
Zustände
Ein Automat befindet sich in genau einem Zustand (z.B. IDLE, MOVING, ERROR)
Ereignisse / Events
Auslöser für Zustandsübergänge, asynchron von außen
Hierarchie
Superstates kapseln Substates – Komplexitätsreduktion
Parallelität
Orthogonale Regionen – mehrere Automaten gleichzeitig aktiv
→
→
→
→
ROS-Gegenstück
ROS Node
Jeder Node hält seinen eigenen Zustand (interne Variablen, Lifecycle)
Topics (Pub/Sub)
Asynchrone Nachrichten = Ereignisse, die Zustandswechsel auslösen
Namespaces & Packages
Kapselung und Modularisierung von Funktionalität
Multi-Node-Systeme
Mehrere Nodes laufen parallel – jeder ist ein eigener Automat
→ Ein ROS-System ist im Grunde ein verteilter Statechart: parallele Automaten, die über Nachrichten kommunizieren.

## Slide 14
Timed Automata → ROS 2: Zeitgarantien
Timed Automata (Deck 4–5)
Clock-Variablen:
Uhren messen die Zeit seit dem letzten Ereignis
Invarianten:
Zustände dürfen nur eine begrenzte Zeit aktiv sein
Guards:
Transitionen nur innerhalb definierter Zeitfenster
UPPAAL-Verifikation:
Formaler Beweis: kein Deadlock, Zeitschranke eingehalten
ROS 2 DDS Quality of Service
Deadline Policy:
Max. erlaubte Zeit zwischen zwei Nachrichten (an topic, z.B. aller 10 ms message  sonst notification)
Liveliness Policy:
Prüft regelmäßig: lebt der Publisher noch? (sonst message)
Reliability Policy:
RELIABLE vs. BEST_EFFORT – Zuverlässigkeit vs. Latenz (reliable – garantierte Zustellung, best effort, keine Garantie)
Lifecycle Nodes:
Definierte Zustände: Unconfigured → Inactive → Active → Finalized
ROS 1: Keine Zeitgarantien!
Kein QoS, kein Lifecycle, kein Echtzeit-Support. TCPROS ist Best-Effort ohne Deadline-Konzept.
ROS 2: Timed-Automata-nah!
DDS QoS-Policies bilden Invarianten und Guards ab. Lifecycle Nodes formalisieren Zustände.
Keine formale Garantie!

## Slide 15
C/Rust-Code → ROS: Vom Prozess zum Node
Code-Ebene (Deck 6)
Typsicherheit
Rust Ownership, C-Typen – sicherer Speicherzugriff
Nebenläufigkeit
Threads, Mutexes, Message Passing (z.B. Rust Channels)
Compile-Checks
Fehler werden zur Compile-Zeit erkannt, nicht zur Laufzeit
Bare-Metal-Fähig
Läuft auf Mikrocontrollern, RTOS, ohne Betriebssystem
ROS-Übersetzung
Message Types (.msg)
Typisierte Schnittstellen – Publisher und Subscriber müssen denselben Typ verwenden
Multi-Node-Architektur
Statt Threads: separate Prozesse (Nodes), über Topics/Services verbunden
Colcon Build
Build-System prüft Abhängigkeiten und Interfaces zur Compile-Zeit
Micro-ROS
ROS 2 auf Mikrocontrollern – Brücke zwischen Bare-Metal und verteiltem System
Rust Thread → ROS Node
// Rust: Message between threads # ROS 2: Message between nodes
tx.send(SensorData { range: 1.5 }); publisher.publish(LaserScan(range=1.5))
let msg = rx.recv(); # subscriber callback receives msg

## Slide 16
Synthese: MDE-Konzepte in ROS wiederfinden
MDE-Konzept | Formale Ebene | ROS-Realisierung
Zustände | Statechart-States | Node-interne Variablen, Lifecycle States
Ereignisse | Statechart-Events / Trigger | Topic Messages (asynchron)
Synchrone Aufrufe | Funktionsaufruf, Guard | Services (Request/Response)
Zeitschranken | Timed-Automata-Invarianten | DDS Deadline / Liveliness QoS
Parallelität | Orthogonale Regionen | Multi-Node-System (separate Prozesse)
Typisierung | Rust-Typsystem, Interface | .msg / .srv / .action Definitionen
Verifikation | UPPAAL Model Checking | ROS 2 Lifecycle + QoS-Monitoring
Kapselung | Hierarchische States | Packages, Namespaces, Launch-Gruppen
ROS ist die praktische Plattform, auf der die formalen Konzepte aus Deck 3–6 zur laufenden Software werden.

## Slide 17
ROS 1 vs. ROS 2
Aspekt | ROS 1 | ROS 2
Kommunikation | TCPROS / UDPROS | DDS-basiert
Echtzeit | Nicht für RT ausgelegt | Integrierter RT-Support
Entdeckung | Zentralisiert (ROS Master) | Dezentral (DDS)
Sicherheit | Minimal | Verschlüsselung & Authentifizierung
Plattformen | Hauptsächlich Linux | Linux, Win, macOS, RTOS
Build-System | catkin | colcon + ament
Parameter | Zentralisiert | Verteilt pro Node
ROS 2 ist nicht nur ein Update – es ist eine Neuarchitektur für moderne Robotik.

## Slide 18
DDS – Das Kommunikations-Herzstück von ROS 2
Der Data Distribution Service (DDS) ist ein offener OMG-Standard für verteilte Echtzeit-Kommunikation und ersetzt das proprietäre TCPROS/UDPROS aus ROS 1.
⇄
Dezentrale Erkennung
Nodes finden sich automatisch – kein zentraler Master mehr, kein Single Point of Failure
⚙
Quality of Service (QoS)
Feingranulare Profile: Zuverlässigkeit, Latenz-Budgets, Nachrichten-Lebensdauer, History-Tiefe
⏱
Echtzeitfähigkeit
Deterministische Nachrichtenauslieferung mit konfigurierbaren Deadlines für harte RT-Anforderungen
↔
Interoperabilität
Verschiedene DDS-Implementierungen (Fast DDS, Cyclone DDS, Connext) sind austauschbar über die RMW-Schicht
ROS 2 Kommunikationsschichten
Ihre ROS-2-Nodes
RCL (ROS Client Library)
RMW (Middleware Interface)
DDS-Implementierung
Netzwerk (UDP/Shared Memory)
▼
▼
▼
▼
DDS-Implementierung austauschbar ohne Codeänderung: export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp

## Slide 19
Architektur von ROS
Master • Nodes • Topics • Messages • Services • Parameter Server

## Slide 20
Architektur: ROS Master
Zentraler Koordinator
Nodes registrieren
Namen und Namespaces verwalten
Nodes helfen, einander zu finden
Wichtig:
Der ROS Master überträgt keine Daten. Er stellt nur Verbindungen zwischen Nodes her.
Master
Node A
Node B
Node C

## Slide 21
Architektur: Nodes
Ein Node ist ein eigenständiges Programm
Jeder Node erfüllt genau eine Funktion. Ein ROS-System entsteht durch Kombination mehrerer Nodes.
Sensor-
daten
Sensor- daten
Bewegungs-
steuerung
Bewegungs- steuerung
Kartierung &
Lokalisierung
Kartierung & Lokalisierung
Pfad-
planung
Pfad- planung

## Slide 22
Architektur: Topics (Publish–Subscribe)
Topics sind benannte Kanäle für den Datenaustausch
Publisher
/sensor_data (Topic)
Subscriber
→
→
Asynchron
Publisher sendet, ohne auf Antwort des Subscribers zu warten
Viele-zu-Viele
Mehrere Publisher und Subscriber pro Topic möglich
Typisiert
Jedes Topic hat einen definierten Nachrichtentyp

## Slide 23
Architektur: Messages
Messages definieren die Struktur der zwischen Nodes ausgetauschten Daten
Standardisierte Datenformate gewährleisten Kompatibilität zwischen Nodes und Packages.
Beispiele:
sensor_msgs/LaserScan
geometry_msgs/Twist
geometry_msgs/Twist.msg
geometry_msgs/Vector3 linear
float64 x
float64 y
float64 z
geometry_msgs/Vector3 angular
float64 x
float64 y
float64 z
Messages ermöglichen es Nodes, gemeinsame Daten zu verstehen – sie bilden die typisierte Schnittstelle der ROS-Kommunikation.

## Slide 24
Architektur: Services
Client
Node
Request →
← Response
Server
Node
Synchron & Blockierend
Client wartet auf Antwort des Servers, bevor er fortfährt
Eins-zu-Eins
Eine Anfrage, eine Antwort pro Aufruf
Anwendungsfälle
Prozesse starten/stoppen, Roboterposition zurücksetzen, Zustand abfragen

## Slide 25
Architektur: Parameter Server
Zentraler Speicher für Konfigurationsparameter
Speichert Werte wie:
Roboterdimensionen
Sensorgrenzen
Reglerparameter
Vorteile:
Parameter zur Laufzeit änderbar
Kein erneutes Kompilieren nötig
Beispiel (ROS 2):
# Set parameter
ros2 param set /my_node
max_speed 1.5
# Get parameter
ros2 param get /my_node
max_speed
# List all parameters
ros2 param list

## Slide 26
Kommunikationsmuster: Pub/Sub und Entkopplung
Warum Publish/Subscribe?
Publisher und Subscriber kennen sich nicht
Asynchron: Sender blockiert nicht
Many-to-many: beliebig viele Teilnehmer
ROS 1 (zentralisiert)
Master → Nodes registrieren → Daten fließen direkt
Single Point of Failure!
ROS 2 (dezentral – DDS)
Kein zentraler Koordinator – Nodes finden sich gegenseitig.
Vorteile der ROS-Architektur
Modulares & wiederverwendbares Design • Einfaches Debugging & Testen • Simulation + reale Hardware • Multi-Roboter-fähig

## Slide 27
ROS-Ökosystem
Gazebo • RViz • Werkzeuge

## Slide 28
ROS-Ökosystem – Gazebo & RViz
Gazebo
Physikbasierter Robotersimulator
ROS 1: Gazebo Classic (eng integriert)
ROS 2: Gazebo Simulator (nativer Support)
Simulation vor realem Einsatz
RViz (Visualisierung)
3D-Visualisierer für Roboterdaten
ROS 1: RViz
ROS 2: RViz2 (aktualisiert)
Visualisierung von LiDAR, Roboterposen, Navigationszielen

## Slide 29
Welche Version & welches Werkzeug?
Szenario | Empfohlenes ROS | Empfohlenes Werkzeug
Hochschulkurs / Labor | ROS 1 Noetic | Gazebo Classic + RViz
Physischer Roboter mit LiDAR | ROS 2 Humble | RViz2 + realer Sensor
Multi-Roboter-System | ROS 2 | Gazebo Simulator
Legacy-Code-Migration | ROS 1 → ROS 2 | Bridge (ros1_bridge)
Embedded / Echtzeit | ROS 2 | Micro-ROS

## Slide 30
ROS Dateisystem & Entwicklung
Workspaces • Pakete • Bauen • Launch-Dateien

## Slide 31
ROS Dateisystem-Konzepte
Nodes
Programme für spezifische Aufgaben wie Motorsteuerung oder Sensorauswertung
Pakete
Sammlungen von Nodes, Konfigurationsdateien und Abhängigkeiten
Workspaces
Entwicklungsumgebungen, die Pakete enthalten
Standard-Workspace-Struktur
workspace_name/
├── src/ # Quellcode (Pakete liegen hier)
├── build/ # Build-Artefakte (kompilierter Code)
├── install/ # Installierte Programme und Bibliotheken
└── log/ # Build- und Laufzeit-Logs

## Slide 32
Wichtige Dateien in einem Paket
package.xml
Paket-Metadaten und Abhängigkeiten
PFLICHT
CMakeLists.txt
Build-Anweisungen für C++-Pakete
setup.py
Python-Paket-Konfiguration (ROS 2)
launch/
Verzeichnis für Launch-Dateien
src/ or scripts/
Hier liegt der Quellcode
Umgebungsvariable: ROS_PACKAGE_PATH teilt ROS mit, wo Pakete zu finden sind.

## Slide 33
Workspaces: ROS 1 vs. ROS 2
ROS 1 (catkin)
Verzeichnisse: src, build, devel
Build: catkin_make
mkdir -p ~/catkin_ws/src
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash
ROS 2 (colcon)
Verzeichnisse: src, build, install, log
Build: colcon build (unabhängige Pakete)
mkdir -p ~/ros2_ws/src
cd ~/ros2_ws
colcon build
source install/setup.bash
ROS 2 erlaubt unabhängiges Bauen einzelner Pakete und verbessert die Performance bei großen Projekten.

## Slide 34
Pakete erstellen
Ein Paket organisiert zusammengehörige Roboter-Software: Node-Quellcode, Launch-Dateien, Parameter-Konfigurationen und Ressourcen.
ROS 1 Package
cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg my_pkg \
rospy std_msgs geometry_msgs
ROS 2 Package
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create my_pkg \
--build-type ament_python \
--dependencies rclpy std_msgs
ROS 2 Build-Typen
ament_cmake – Für C++-Pakete
ament_python – Für Python-Pakete (empfohlen)
cmake – Legacy-CMake-Stil

## Slide 35
Bauen und Sourcing
Bauen
Kompiliert Code, verlinkt Abhängigkeiten, erzeugt ausführbare Nodes.
# ROS 1
catkin_make --only-pkg-with-deps my_pkg
# ROS 2
colcon build --packages-select my_pkg
colcon build --symlink-install
Sourcing
Setzt Umgebungsvariablen, damit ROS Pakete finden kann. Nach jedem Build und in jedem neuen Terminal erforderlich.
# ROS 1
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
# ROS 2
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
# permanent:
echo "source ..." >> ~/.bashrc
Ohne Sourcing kann ROS neue Pakete nicht finden. Viele Entwickler fügen den source-Befehl in ~/.bashrc ein.

## Slide 36
Launch-Dateien
Launch-Dateien starten mehrere ROS-Nodes automatisch – Sensoren, Navigation, Controller und Visualisierung mit einem Befehl.
ROS 1 – XML Format
<launch>
<node pkg="my_package"
type="my_node.py"
name="my_node"
output="screen"/>
<node pkg="another_package"
type="another_node"
name="another_node"
respawn="true"/>
</launch>
ROS 2 – Python Format
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
def generate_launch_description():
return LaunchDescription([
Node(
package='my_package',
executable='my_node',
name='my_node',
output='screen'
),
])
ROS 2 verwendet Python für Launch-Dateien und ermöglicht bedingte Logik, Schleifen und dynamische Konfiguration.

## Slide 37
Workspace- & Build-System-Vergleich
Aspekt | ROS 1 (catkin) | ROS 2 (colcon)
Build-Befehl | catkin_make | colcon build
Source-Pfad | devel/setup.bash | install/setup.bash
Build-System | catkin | colcon + ament
Python-Unterstützung | über catkin | nativ (ament_python)
Standard-Workspace | catkin_ws | ros2_ws

## Slide 38
Beispielprojekt
Autonomer Lagerroboter mit ROS 2
lidar_driver
Liest LiDAR-Sensordaten
/scan
slam_node
Erstellt Karte aus Sensordaten
/map
nav_planner
Plant hindernisfreie Pfade
/cmd_vel
motor_ctrl
Steuert die Radmotoren
Abonniert /cmd_vel
inventory_scan
Liest Barcodes an Regalen
/inventory

## Slide 39
Projektarchitektur: Node-Kommunikation
lidar_driver
slam_node
nav_planner
motor_ctrl
inventory_scan
/scan
/map
/cmd_vel
Werkzeuge: Gazebo für Simulation • RViz2 für Visualisierung • rosbag2 für Datenaufzeichnung • colcon zum Bauen

## Slide 40
Projekt: Implementierungs-Fahrplan
1
Workspace einrichten
ros2_ws erstellen, Pakete für jeden Node initialisieren
2
Nachrichten definieren
Eigene .msg-Dateien für Inventurdaten erstellen
3
Nodes implementieren
Python-Nodes: Publisher für /scan, Subscriber-Ketten
4
Launch-Datei erstellen
Python-Launch-Datei zum Starten aller 5 Nodes
5
In Gazebo simulieren
Im Lager-Szenario testen vor echter Hardware
6
Deployen & Testen
Auf echten Roboter flashen, rosbag2 für Datenanalyse

## Slide 41
Projektstruktur: Wo liegt was?
Vollständiger Verzeichnisbaum eines ROS-2-Workspace am Beispiel des Lagerroboters
ros2_ws/ ← Workspace
├── src/ ← Quellcode
│ ├── lidar_pkg/
│ │ ├── lidar_pkg/ ← Python-Module
│ │ │ └── lidar_node.py
│ │ ├── launch/ ← Launch-Dateien
│ │ │ └── lidar_launch.py
│ │ ├── msg/ ← Nachrichtentypen
│ │ │ └── ScanData.msg
│ │ ├── srv/ ← Service-Definitionen
│ │ │ └── GetStatus.srv
│ │ ├── config/ ← Parameter (YAML)
│ │ │ └── params.yaml
│ │ ├── package.xml ← Pflicht: Metadaten
│ │ └── setup.py ← Python-Build
│ ├── nav_pkg/ ← weiteres Paket
│ └── motor_pkg/ ← C++ → CMakeLists.txt
├── build/ ← Build-Artefakte
├── install/ ← Installierte Pakete
└── log/ ← Build- & Laufzeit-Logs
package.xml
Pflichtdatei: Name, Version, Abhängigkeiten, Lizenz
setup.py
Python-Pakete: Entry Points, Install-Konfiguration
CMakeLists.txt
C/C++-Pakete: Compiler-Flags, Linking, Install-Regeln
msg/ & srv/
Eigene Nachrichten- und Service-Typen (.msg, .srv, .action)
launch/
Startskripte: welche Nodes mit welchen Parametern
config/
YAML-Parameterdateien, zur Laufzeit ladbar

## Slide 42
Codebeispiel: Publisher- & Subscriber-Node
So sieht ein typischer ROS-2-Node in Python aus – Daten publizieren und empfangen:
Publisher – lidar_node.py
import rclpy
from rclpy.node import Node
from sensor_msgs.msg import LaserScan
class LidarDriver(Node):
def __init__(self):
super().__init__('lidar_driver')
# Publisher auf /scan erstellen
self.pub = self.create_publisher(
LaserScan, '/scan', 10)
# Alle 100ms Daten lesen
self.timer = self.create_timer(
0.1, self.read_sensor)
def read_sensor(self):
msg = LaserScan()
# ... Sensor auslesen ...
self.pub.publish(msg)
Subscriber – slam_node.py
import rclpy
from rclpy.node import Node
from sensor_msgs.msg import LaserScan
class SlamNode(Node):
def __init__(self):
super().__init__('slam_node')
# Subscriber auf /scan erstellen
self.sub = self.create_subscription(
LaserScan, '/scan',
self.on_scan, 10)
# Publisher auf /map
self.pub = self.create_publisher(
OccupancyGrid, '/map', 10)
def on_scan(self, msg):
# Scan verarbeiten, Karte bauen
map_msg = self.build_map(msg)
self.pub.publish(map_msg)

## Slide 43
Wichtigste Erkenntnisse
ROS ist ein Middleware-Framework, kein OS – es löst das verteilte Kommunikationsproblem
Kernmuster: Nodes kommunizieren über Topics (asynchron) und Services (synchron)
ROS 2 wurde neu konzipiert für Echtzeit, Sicherheit und dezentrale Erkennung (DDS)
Reiches Ökosystem: Gazebo, RViz, rosbag und tausende Community-Pakete
Formale Modelle (Statecharts, Timed Automata) bilden direkt auf ROS-Architektur ab

## Slide 44
Aufgabe: ROS 2 installieren
Bringen Sie ROS 2 auf Ihrem Rechner zum Laufen!
Voraussetzungen
• Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)
• mind. 4 GB RAM, 20 GB freier Speicher
• Internetzugang für apt-Pakete
Distribution
• ROS 2 Humble Hawksbill (LTS)
• Support bis Mai 2027
• Bestes Ökosystem für TurtleBot3
Installationsschritte (Kurzfassung)
# 1. ROS 2 apt-Repository einrichten
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/\
rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
# 2. Desktop-Version installieren (inkl. RViz und Demos)
sudo apt update && sudo apt install ros-humble-desktop
# 3. Gazebo-Simulator + TurtleBot3-Pakete installieren
sudo apt install ros-humble-gazebo-ros-pkgs ros-humble-turtlebot3*
# 4. Environment einrichten
echo 'source /opt/ros/humble/setup.bash' >> ~/.bashrc
echo 'export TURTLEBOT3_MODEL=burger' >> ~/.bashrc
✔ Test 1: ros2 run demo_nodes_cpp talker + ros2 run demo_nodes_py listener
✔ Test 2: ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

## Slide 45
Aufgabe: TurtleBot3 Burger steuern
Vom eigenen Rechner den echten Roboter per Tastatur fahren
1. Roboter einrichten (SBC)
• Raspberry Pi 4 mit Ubuntu 22.04
• ROS 2 Humble auf dem Pi installieren
• TurtleBot3-Pakete bauen (colcon)
• WLAN-Verbindung konfigurieren
2. PC einrichten (Remote)
• Gleiche ROS_DOMAIN_ID auf PC und Pi
• TurtleBot3-Pakete installieren:
apt install ros-humble-turtlebot3*
• TURTLEBOT3_MODEL=burger exportieren
3. Roboter starten & steuern
Auf dem Roboter (SSH):
ros2 launch turtlebot3_bringup\
robot.launch.py
Auf dem PC (Teleop):
ros2 run turtlebot3_teleop\
teleop_keyboard
Tastenbelegung:
W
A
S
D
X
Tutorials & Dokumentation
• ROS 2 Humble Installation: docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debs.html
• TurtleBot3 Quick Start: emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/quick-start/
• TurtleBot3 SBC Setup (Pi): emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/sbc_setup/
• Teleop & Basic Operation: emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/basic_operation/